## Slide 1: TCP/IP: Conceitos e Roteamento IP
Edição modernizada 2026 (pt-BR) | Rodolfo Nützmann
Baseado no curso "TCP/IP Concepts" apresentado na Semana de Tecnologia, março de 1999
Notes: Slide de abertura. Este curso é a versão modernizada do material "TCP/IP Concepts" que apresentei em março de 1999 (Semana de Tecnologia), quando era Field Network Engineer na Cabletron Systems. O material original derivava do "Level II Routing Student Guide" (J.P. Gorsky, 1995). O que mudou nesta edição: tradução integral para o português do Brasil; formato 16:9; diagramas redesenhados como objetos nativos editáveis; conteúdo atualizado para 2026 (CIDR, IPv6, EIGRP, BGP-4, PIM-SM, MPLS, VRRPv3); referências de RFC revisadas; endereços de exemplo migrados para faixas reservadas a documentação ou privadas (RFC 5737, RFC 1918, RFC 7042). Sugestão de duração: dois dias (8 h cada), com exercícios de sub-redes e laboratório de captura de pacotes entre os módulos.

## Slide 2: Agenda do curso
Módulo 1: Conceitos gerais de roteamento
Heterogeneidade e componentes de uma inter-rede
Bridges e switches de camada 2 x roteadores
Protocolos roteáveis e não roteáveis (visão histórica)
Endereçamento de rede x endereçamento de enlace
Encapsulamento e transmissão de pacotes
Roteamento estático e dinâmico
Vetor de distância: métricas, convergência lenta e correções
Estado de enlace: princípios, vantagens e protocolos
Sistemas autônomos
Módulo 2: TCP/IP
Pilha TCP/IP, datagrama IPv4, protocolos e portas
Endereçamento IPv4: classes (histórico), CIDR, sub-redes e VLSM
Comportamento do host: determinação de rota e ARP (local, remoto, proxy)
Exemplo completo de transferência em uma inter-rede roteada
RIP, EIGRP, distância administrativa e redistribuição
OSPF em detalhe; IS-IS; BGP-4
ACLs, broadcasts, endereços secundários, interfaces não numeradas
IPv6: cabeçalho, endereçamento, ND, roteamento, transição
Multicast IP (IGMP, PIM), RSVP, MPLS e VRRP
Notes: Apresente os dois módulos e o critério de seleção de conteúdo: o Módulo 1 cobre fundamentos de interconexão e algoritmos de roteamento, independentes de protocolo; o Módulo 2 aplica esses conceitos à pilha TCP/IP (IPv4 e IPv6), aos protocolos de roteamento e às tecnologias complementares (multicast, MPLS, VRRP). Os temas marcados como HISTÓRICO ao longo do deck são mantidos por valor didático ou porque ainda aparecem em provas de certificação, mas não representam prática atual.

## Slide 3: De 1999 a 2026: o que mudou neste curso
Tema | Em 1999 | Em 2026
Enlaces LAN | Ethernet 10/100, Token Ring, FDDI | Ethernet 1 G a 400 G, Wi-Fi 6/7; Token Ring e FDDI extintos
Protocolos de rede | TCP/IP, IPX, AppleTalk, DECnet, SNA | Apenas IP (IPv4 e IPv6); os demais são legado
Endereçamento IPv4 | Classes A/B/C, sub-redes contíguas | CIDR/VLSM (RFC 4632); esgotamento do IPv4 (IANA 2011, LACNIC 2020); NAT e CGNAT
IPv6 | "IPng" em rascunho (RFC 1883) | RFC 8200 (2017); > 50 % dos acessos ao Google (mar/2026); Brasil ≈ 59 % (APNIC, out/2026)
IGP | RIP, IGRP, OSPF | OSPFv2/v3, IS-IS, EIGRP (RFC 7868); RIP apenas em redes pequenas
EGP | EGP em extinção, BGP-4 chegando | BGP-4 (RFC 4271) universal; ASN de 32 bits (RFC 6793)
Multicast | DVMRP, MOSPF, MBone | PIM-SM/SSM (RFC 7761, RFC 4607), IGMPv3/MLDv2
Redundância de gateway | VRRP recém-publicado (RFC 2338) | VRRPv3 (RFC 5798) para IPv4 e IPv6; HSRP
Interconexão L2 | Bridges, STP 802.1D | Switches multicamada, RSTP/MSTP, VLANs 802.1Q, EVPN
Notes: Este slide é novo. Serve para calibrar expectativas: quase todos os conceitos de 1999 continuam válidos, mas o contexto tecnológico mudou radicalmente. Use-o para explicar por que certos temas (Token Ring, NetWare/IPX, EGP, IGRP, MBone) agora aparecem apenas como história. Dados verificados em outubro de 2026: o acesso nativo por IPv6 ao Google ultrapassou 50 % pela primeira vez em 28/03/2026 (50,10 %, segundo a Internet Society Pulse com dados do Google); no Brasil, a medição da APNIC Labs em 05/10/2026 indicava cerca de 59 % de usuários com capacidade IPv6. Referências: Internet Society Pulse, "18 years later, IPv6 reaches majority" (2026); APNIC Labs, IPv6 Capability Metrics, Brazil (BR).

## Slide 4: Conceitos gerais de roteamento
MÓDULO 1
Interconexão de redes, bridges e switches, roteadores, endereçamento lógico, roteamento estático e dinâmico, vetor de distância, estado de enlace e sistemas autônomos
Notes: Divisor do Módulo 1. No original, este módulo incluía objetivos sobre a linha de roteadores Cabletron e operação básica de roteadores Cisco; ambos foram removidos por serem específicos de produto e datados. O módulo agora é neutro em relação a fabricante.

## Slide 5: Objetivos do Módulo 1
1
Vocabulário de interconexão
Reconhecer os termos e conceitos básicos de inter-redes: enlaces LAN e WAN, dispositivos de interconexão, domínios de broadcast e de colisão.
2
Bridges e switches x roteadores
Comparar a operação de bridges/switches de camada 2 e de roteadores, e entender o switching de camada 2 e de camada 3.
3
Protocolos roteáveis
Descrever as propriedades de um protocolo roteável e situar historicamente os protocolos não roteáveis.
4
Vetor de distância
Explicar o princípio de operação, a instabilidade inerente (convergência lenta) e as técnicas que a corrigem.
5
Estado de enlace
Explicar os algoritmos SPF (Dijkstra), suas vantagens sobre vetor de distância e os protocolos que os implementam.
6
Sistemas autônomos
Definir sistema autônomo e distinguir protocolos de roteamento interiores e exteriores.
Notes: Leia os objetivos com a turma. Ao final do módulo o aluno deve conseguir explicar, com suas palavras, por que um switch e um roteador tomam decisões em camadas diferentes e por que os algoritmos de estado de enlace convergem mais rápido que os de vetor de distância. Atualização 2026: os objetivos originais 'lembrar os produtos de roteamento da linha Cabletron' e 'operações básicas de roteadores Cisco' foram substituídos por 'reconhecer switching de camada 2 e de camada 3' e 'descrever sistemas autônomos', temas que o curso de 1999 já abordava mas não listava.

## Slide 6: Heterogeneidade: a razão de existir das inter-redes
WAN / Internet
(IPv4 + IPv6)
R1
R2
R3
Campus: Ethernet 1 G
PC
PC
SW
Campus: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Note
Cel
AP
Data center: Ethernet 25/100 G
Srv
Srv
ToR
Nuvem pública
(VPC)
Em 1999 o desafio era fazer TCP/IP e NetWare conviverem em Token Ring e Ethernet; em 2026 o desafio é conectar campus, Wi-Fi, data center e nuvem sob um único protocolo: IP.
Notes: No slide original de 1999 a heterogeneidade estava nos protocolos: segmentos Token Ring e Ethernet transportando TCP/IP e NetWare ao mesmo tempo. Hoje a heterogeneidade está nos enlaces (Ethernet, Wi-Fi, fibra, 5G, WAN) e nos domínios administrativos (campus, data center, nuvens públicas), enquanto a camada de rede convergiu para IP. A função dos dispositivos de interconexão continua a mesma: permitir que estações em enlaces diferentes se comuniquem como se estivessem em uma única rede lógica. Atualização 2026: Token Ring (IEEE 802.5) e FDDI deixaram de ser fabricados nos anos 2000; NetWare/IPX foi descontinuado pela Novell. Ambos aparecem no diagrama original e foram substituídos.

## Slide 7: Componentes de uma inter-rede
Enlaces LAN
Ethernet IEEE 802.3: 1 G, 10 G, 25 G, 100 G, 400 G
Wi-Fi IEEE 802.11 (ax, be)
Domínio único de broadcast por VLAN
Histórico: Token Ring, FDDI, ARCnet
Enlaces WAN
Circuitos dedicados, fibra apagada, Metro Ethernet
MPLS de operadora (L3VPN, L2VPN)
Internet pública com túneis (IPsec, SD-WAN)
4G/5G, satélite LEO
Histórico: linhas seriais, Frame Relay, X.25, ATM
Dispositivos de interconexão
Bridge / switch de camada 2 (encaminha por MAC)
Roteador (encaminha por endereço IP)
Switch de camada 3 (roteamento em ASIC)
Histórico: repetidores e hubs (camada 1)
Inter-redes TCP/IP são 'connectionless': cada pacote é encaminhado de forma independente, salto a salto.
Notes: Três elementos constroem qualquer inter-rede sem conexão (connectionless): enlaces locais, enlaces de longa distância e os dispositivos que os interligam. O original listava apenas bridges e roteadores como dispositivos de interconexão; hoje acrescentamos switches de camada 2 (que são bridges multiportas) e switches de camada 3 (roteadores em hardware ASIC). Observe que firewalls, balanceadores e gateways de VPN também interconectam redes, mas operam em camadas superiores e serão citados apenas quando necessário.

## Slide 8: Dispositivos de interconexão e o modelo OSI
7 Aplicação
6 Apresentação
5 Sessão
4 Transporte
3 Rede
2 Enlace
1 Física
Hub / repetidor
HISTÓRICO
7 Aplicação
6 Apresentação
5 Sessão
4 Transporte
3 Rede
2 Enlace
1 Física
Bridge / switch L2
7 Aplicação
6 Apresentação
5 Sessão
4 Transporte
3 Rede
2 Enlace
1 Física
Roteador
7 Aplicação
6 Apresentação
5 Sessão
4 Transporte
3 Rede
2 Enlace
1 Física
Switch L3
A camada em destaque é a que decide o encaminhamento: MAC de destino (camada 2) ou endereço IP de destino (camada 3). Um switch L3 roteia entre VLANs com a mesma lógica de um roteador, mas em ASIC.
Notes: Use o diagrama para fixar a regra: cada dispositivo decide com base na camada mais alta que ele interpreta. O hub repete bits (camada 1); a bridge/switch aprende e encaminha por endereço MAC (camada 2); o roteador encaminha por endereço IP (camada 3). Switches de camada 3 combinam as duas últimas funções em hardware. Atualização 2026: hubs e repetidores saíram de uso com a Ethernet comutada full-duplex; são mantidos apenas como referência de camada 1.

## Slide 9: Bridges e switches de camada 2
Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física
Sistema de origem
Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física
Sistema de destino
Função de bridge (tabela MAC)
Bridge / switch L2
Física
Física
Enlace LAN A
Enlace LAN B
Opera na camada de enlace: decide pelo MAC de destino
Transparente para as estações: não altera os quadros
Um switch Ethernet = bridge multiportas em hardware
Padrão: IEEE 802.1D (hoje incorporado ao IEEE 802.1Q)
Notes: A bridge transparente (IEEE 802.1D, 1990) é o antepassado direto do switch Ethernet: um switch é uma bridge multiportas com encaminhamento em hardware. O diagrama mostra a bridge operando apenas até a camada de enlace: ela não lê nem altera o cabeçalho IP. Ponto importante: a bridge é 'transparente' porque as estações não sabem que ela existe; os quadros chegam ao destino com os mesmos endereços MAC de origem e destino com que saíram.

## Slide 10: Fluxo de quadros através de uma bridge ou switch
1
Aprender
Grava o MAC de origem (SA) e a porta de chegada na tabela MAC; renova o temporizador de envelhecimento.
2
Consultar
Procura o MAC de destino (DA) na tabela. Encontrado em outra porta: encaminha. Encontrado na mesma porta: filtra (descarta).
3
Inundar
DA desconhecido, broadcast ou multicast: envia o quadro por todas as portas, exceto a de origem (flooding).
4
Envelhecer
Entradas sem tráfego são removidas após o tempo de aging (padrão 300 s), permitindo que estações mudem de porta.
MAC | Porta | Idade (s)
00-00-5E-00-53-01 | 1 | 12
00-00-5E-00-53-02 | 1 | 40
00-00-5E-00-53-0A | 2 | 3
00-00-5E-00-53-0B | 3 | 275
Tabela MAC (SAT / CAM) de um switch
SW1
porta 1
porta 2
porta 3
01
0A
0B
Notes: Descreva o algoritmo de aprendizagem e encaminhamento (learning bridge): (1) para cada quadro recebido, a bridge grava o MAC de origem e a porta de entrada na tabela de endereços (SAT, Source Address Table, hoje chamada tabela MAC ou CAM); (2) consulta o MAC de destino; se ele está na tabela, encaminha pela porta aprendida (ou filtra, se for a mesma porta de entrada); se não está, ou se é broadcast/multicast, inunda por todas as outras portas; (3) cada entrada tem um temporizador de envelhecimento (aging, 300 s por padrão no IEEE 802.1D) renovado a cada quadro recebido daquela origem. Este é exatamente o comportamento de qualquer switch Ethernet moderno, apenas executado em ASIC, com tabelas por VLAN.

## Slide 11: Rede comutada: domínio de broadcast e Spanning Tree
SW1
SW2
SW3
ativo (encaminhando)
bloqueado (STP)
A
Usuário A
B
Usuário B
C
Usuário C
Comunicação inicial de A para B é um broadcast (ex.: ARP Request): todos os switches inundam, todas as estações examinam
Após a resposta de B, os switches conhecem os MACs e encaminham só pelo caminho aprendido
Enlaces redundantes ficam em espera pelo Spanning Tree (IEEE 802.1D/802.1w): sem TTL no quadro, um loop L2 seria permanente
Todo o conjunto forma um único domínio de broadcast (uma VLAN)
Segmentação moderna
VLANs (802.1Q) criam vários domínios de broadcast em um mesmo switch
RSTP/MSTP convergem em segundos; EVPN/VXLAN substitui o STP em data centers
Notes: Exemplo: o usuário A quer falar com o usuário B através de dois switches. A comunicação inicial (ARP, por exemplo) é um broadcast, que todos os switches inundam. Assim, cada segmento e cada estação recebe e examina o broadcast. Depois que B responde, os switches já aprenderam os MACs de A e de B e passam a encaminhar os quadros unicast apenas pelo caminho necessário. Caminhos redundantes (os enlaces tracejados) ficam bloqueados pelo Spanning Tree para evitar loops de camada 2, que seriam catastróficos porque o quadro Ethernet não tem TTL. Atualização 2026: o STP original (802.1D) levava 30 a 50 s para convergir; o RSTP (802.1w, 2001) converge em segundos e o MSTP (802.1s) trata grupos de VLANs. Em data centers, o STP foi substituído por fabrics IP com EVPN/VXLAN.

## Slide 12: Comutação de camada 2: vantagens e limitações
Vantagens
Custo: menor preço por porta do que roteadores
Desempenho: não interpreta o cabeçalho de rede; encaminhamento em ASIC na taxa da linha
Plug and play: aprende endereços sozinho; pouca configuração
Independência de protocolo: transporta qualquer carga de camada 2 (IP, ARP, LLDP, protocolos legados)
Limitações
Broadcast: nenhuma proteção contra tempestades de broadcast; o domínio de falha cresce com a rede
Topologia: usa só um subconjunto dos enlaces (spanning tree); STP clássico converge em 30 a 50 s (RSTP: segundos)
MTU: não fragmenta; quadros maiores que a MTU do enlace de saída são descartados
Sem retorno de congestionamento para as estações (fluxo de quadros Ethernet não é fim a fim)
Escala: o 802.1D recomendava diâmetro máximo de 7 bridges; hoje o limite é de projeto (tamanho do domínio de broadcast)
Notes: As vantagens listadas em 1999 continuam válidas: custo por porta, desempenho e simplicidade. A 'independência de protocolo' perdeu importância quando IP se tornou o único protocolo de rede, mas continua sendo a razão pela qual protocolos de camada 2 (LLDP, STP, ARP) funcionam através de switches e não através de roteadores. Das limitações, a tempestade de broadcast e o escopo de falhas continuam sendo o principal argumento para segmentar com roteamento (VLANs + roteamento entre VLANs). A regra antiga de '7 bridges e 8 redes' era o diâmetro máximo recomendado pelo 802.1D para que os temporizadores do STP funcionassem; com RSTP e redes em estrela essa regra não é mais aplicada como limite rígido, mas o princípio (manter pequeno o domínio de broadcast) permanece. Atualização 2026: 'bridges descartam pacotes grandes demais' refere-se a MTUs diferentes entre Token Ring (até 17 914 bytes) e Ethernet (1 500); com Ethernet universal e jumbo frames, o problema praticamente desapareceu.

## Slide 13: Roteadores
Operam na camada de rede do modelo OSI (camada Internet do TCP/IP)
Encaminham pacotes de estação a estação permitindo múltiplos caminhos entre elas (ECMP)
Decisão de roteamento baseada no endereço de rede (IP), não no endereço de enlace (MAC)
Delimitam domínios de broadcast: isolamento de tráfego e ponto natural para políticas e segurança
Participam de um algoritmo distribuído (protocolo de roteamento) para escolher o caminho ótimo
Reescrevem o cabeçalho de enlace a cada salto e decrementam o TTL (IPv4) / Hop Limit (IPv6)
Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física
Origem
Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física
Destino
Função de roteamento
Enlace
Física
Enlace
Física
Roteador
Enlace A
Enlace B
Notes: O roteador executa sua função na camada de rede. Diferentemente da bridge, ele toma a decisão de encaminhamento pelo endereço de rede (IP) de destino, reescreve os cabeçalhos de enlace a cada salto e participa de um algoritmo distribuído para calcular os caminhos. Explique a frase 'permite múltiplos caminhos': ao contrário do STP, que bloqueia enlaces redundantes, o roteamento IP usa todos os enlaces e pode até balancear carga entre caminhos de custo igual (ECMP).

## Slide 14: Sistemas finais e sistemas intermediários
Transporte
Rede
Enlace
Física
Sistema final A
Transporte
Rede
Enlace
Física
Sistema final B
Rede
Sistema intermediário 1
Enlace
Física
Enlace
Física
Rede
Sistema intermediário 2
Enlace
Física
Enlace
Física
Conexão de transporte fim a fim (TCP)
Sistemas finais (hosts) implementam todas as camadas; a conexão de transporte é fim a fim
Sistemas intermediários (roteadores) implementam até a camada de rede e tratam cada pacote de forma independente
Confiabilidade, ordenação e controle de fluxo ficam a cargo do TCP nos extremos; o roteador pode descartar pacotes
Notes: Terminologia ISO: sistemas finais (end systems, os hosts) implementam todas as camadas; sistemas intermediários (intermediate systems, os roteadores) implementam apenas até a camada de rede. A conexão de transporte (TCP) é fim a fim e atravessa os roteadores sem ser interpretada por eles. Isso explica por que a confiabilidade (retransmissão, controle de fluxo) é responsabilidade dos hosts, e por que um roteador pode descartar pacotes em congestionamento: o TCP nos extremos vai perceber e reagir.

## Slide 15: Fluxo de dados dentro de um roteador
Plano de controle (CPU, software)
Protocolos de roteamento
(OSPF, BGP, ...)
RIB: tabela de roteamento
(todas as rotas aprendidas)
ARP / ND
(resolução de vizinhos)
Gerência, ACLs,
políticas
programa
Plano de dados (ASIC ou encaminhamento em software)
Interface
de entrada
(buffer)
Remove cabeçalho
de enlace; valida
IP, checksum, TTL
FIB: busca pelo
prefixo mais longo
(longest match)
Adjacência:
novo cabeçalho
de enlace; TTL-1
Filas de saída
(QoS)
Interface
de saída
RIB (Routing Information Base) = o que o roteador sabe; FIB (Forwarding Information Base) = o que ele usa para encaminhar. Pacotes destinados ao próprio roteador sobem ao plano de controle.
Notes: O diagrama original mostrava um roteador de 1999: buffer de hardware por interface, buffer de software, tabela de roteamento, cache ARP e fila de espera. A versão 2026 separa plano de controle e plano de dados: o plano de controle (CPU) roda os protocolos de roteamento e constrói a RIB (tabela de roteamento); dela deriva a FIB, tabela compacta usada pelo plano de dados (ASIC ou software otimizado) para encaminhar na taxa da linha. A tabela de adjacência (ARP/ND) fornece os cabeçalhos de enlace prontos. Passo a passo: o quadro chega, o cabeçalho de enlace é removido, o pacote IP é validado (checksum, TTL), a FIB é consultada pelo prefixo mais longo, o TTL é decrementado, um novo cabeçalho de enlace é construído e o quadro é enfileirado na interface de saída (onde atuam as políticas de QoS).

## Slide 16: Roteadores: vantagens e limitações
Vantagens
Isolamento de broadcast: cada interface (ou VLAN) é um domínio de broadcast separado
Seleção de caminho: usa o melhor caminho físico disponível; balanceia carga entre caminhos de custo igual (ECMP)
Flexibilidade: qualquer topologia, incluindo malhas redundantes sem bloqueio de enlaces
Escala praticamente ilimitada: a Internet é uma rede roteada
Ponto de política: ACLs, QoS, NAT, túneis
Limitações
Dependência de protocolo: só encaminha o que está configurado para rotear (hoje: IPv4 e IPv6)
Throughput: em 1999, roteamento em software era mais lento que bridging; em 2026, switches L3 e roteadores em ASIC encaminham na taxa da linha
Complexidade de configuração: endereçamento, protocolos, políticas; hosts precisam de endereço, máscara e gateway (automatizado por DHCP/SLAAC)
Custo: dispositivos mais complexos e caros por porta
Notes: Compare com o slide de switches. A principal vantagem do roteador é delimitar o domínio de broadcast e de falhas; a principal desvantagem histórica era o desempenho, porque em 1999 o roteamento era feito em software por CPU de uso geral. Hoje switches de camada 3 e roteadores de núcleo encaminham em ASIC na taxa da linha, de modo que o argumento de throughput praticamente desapareceu; restam a complexidade de configuração e o custo. A 'dependência de protocolo' também deixou de ser um problema prático: um roteador moderno precisa tratar apenas IPv4 e IPv6 (dual stack).

## Slide 17: Protocolos roteáveis e não roteáveis
HISTÓRICO
Protocolos roteáveis
Usam uma estrutura em camadas próxima do modelo OSI, com uma camada de rede e endereço lógico hierárquico (rede + nó)
Projetados para inter-redes com vários enlaces LAN/WAN interligados por roteadores
Em uso (2026): IPv4 (RFC 791) e IPv6 (RFC 8200)
Históricos: XNS, Novell IPX, AppleTalk, DECnet Fase IV e DECnet/OSI, Banyan VINES, ISO CLNP, Xerox PUP
Protocolos não roteáveis
Não implementam camada de rede ou usam esquema de endereçamento plano (sem parte 'rede')
Foram desenhados para um único enlace ou LAN estendida (com bridges)
Históricos: NetBIOS/NetBEUI, SNA (subárea e APPN), DEC LAT, DEC MOP
Ainda hoje, por desenho: ARP, STP, LLDP e outros protocolos de camada 2 ficam confinados ao enlace
Como 'rotear' o não roteável: encapsulamento sobre IP. NetBIOS passou a usar TCP/UDP (RFC 1001/1002, portas 137 a 139); SNA foi transportado por DLSw (RFC 2166) e depois por Enterprise Extender; em geral, túneis e VPNs de camada 2 (EVPN/VXLAN, L2TPv3) estendem um enlace através de uma rede roteada.
Conclusão para 2026: 'protocolo roteável' significa IP. O critério continua útil para explicar por que ARP, STP e LLDP não atravessam roteadores.
Notes: Um protocolo é 'roteável' quando possui uma camada de rede com endereçamento lógico hierárquico (rede + nó), permitindo que roteadores encaminhem seus pacotes entre enlaces diferentes. Em 1999 isso importava porque redes corporativas transportavam vários protocolos simultaneamente; os roteadores da época (Cabletron, Cisco) roteavam IP, IPX, AppleTalk e DECnet ao mesmo tempo. Em 2026 a lista se reduziu a IPv4 e IPv6. Os protocolos não roteáveis (NetBIOS/NetBEUI, SNA, LAT, MOP) ou desapareceram ou passaram a ser encapsulados sobre IP (NetBIOS over TCP/IP, RFC 1001/1002; SNA sobre DLSw ou Enterprise Extender). O conceito, porém, permanece útil: protocolos de camada 2 como ARP, STP e LLDP continuam confinados ao enlace e não atravessam roteadores.

## Slide 18: Endereçamento: camada de rede x camada de enlace
Endereço de enlace (MAC)
48 bits (EUI-48): 24 bits de OUI do fabricante + 24 bits de série
Plano: não indica onde a interface está na inter-rede
Escopo: válido apenas dentro do enlace (domínio de broadcast)
Exemplo (faixa de documentação RFC 7042): 00-00-5E-00-53-1A
Endereço de rede (IP)
Lógico e hierárquico: rede (prefixo) + nó (host)
Escopo: único em toda a inter-rede (Internet, quando público)
Atribuído pelo administrador, DHCP (IPv4/IPv6) ou SLAAC (IPv6)
Exemplos: 172.16.20.10/24 (IPv4), 2001:db8:20::10/64 (IPv6)
Estrutura geral de um endereço de camada de rede
Rede (prefixo): qual enlace?
Nó (host): qual interface dentro do enlace?
IPv4: 172.16.20 | .10 IPv6: 2001:db8:20:: | :10 (a fronteira é definida pela máscara ou pelo comprimento do prefixo)
Em 1999 cada protocolo roteável tinha seu próprio esquema (IPX: rede 32 bits + nó = MAC; AppleTalk: rede 16 bits + nó 8 bits). Hoje, apenas IPv4 e IPv6.
Notes: Dois espaços de endereços convivem em toda inter-rede: o endereço de enlace (MAC, 48 bits em Ethernet e Wi-Fi), que identifica a interface dentro de um enlace e vem gravado pelo fabricante (ou é atribuído localmente), e o endereço de rede (IP), lógico e hierárquico, que identifica o sistema na inter-rede inteira e é atribuído pelo administrador ou por DHCP/SLAAC. O endereço de rede tem dois componentes: a parte de rede (prefixo), que o roteador usa para decidir o próximo salto, e a parte de nó (host), que identifica a interface dentro daquela rede. O mapeamento entre os dois espaços é feito pelo ARP (IPv4) ou pela Descoberta de Vizinhos (IPv6).

## Slide 19: Transmissão de pacotes: a descida pela pilha
Transporte
Rede
Enlace (MAC)
Física
Emissor
Transporte
Rede
Enlace (MAC)
Física
Receptor
Unidade de dados em cada camada (PDU)
Cabeçalho TCP/UDP
Dados
Segmento
Cabeçalho IP
Cabeçalho TCP/UDP
Dados
Pacote
Cab. Ethernet
Cabeçalho IP
Cabeçalho TCP/UDP
Dados
FCS
Quadro (frame)
bits no meio físico
Cada camada acrescenta seu cabeçalho ao sair e o remove ao chegar (encapsulamento)
O EtherType do quadro (0x0800 IPv4, 0x86DD IPv6, 0x0806 ARP) identifica o protocolo de rede
Histórico: o formato IEEE 802.3 com LLC/SNAP (LLC-PDU) era comum em 1999; hoje IP sobre Ethernet usa Ethernet II; o Wi-Fi ainda usa LLC/SNAP
Notes: Acompanhe o diagrama de cima para baixo no emissor e de baixo para cima no receptor: a camada de transporte entrega um segmento à camada de rede, que acrescenta o cabeçalho IP e forma o pacote (datagrama); a camada de enlace encapsula o pacote em um quadro com cabeçalho (MACs e EtherType) e trailer (FCS); a camada física transmite os bits. Na Ethernet original e no IEEE 802.3 com LLC/SNAP havia uma subcamada LLC entre a rede e o MAC (o slide de 1999 mostrava LLC-PDU e MAC-PDU). Hoje praticamente todo IP sobre Ethernet usa o formato Ethernet II (DIX) com campo EtherType (0x0800 para IPv4, 0x86DD para IPv6), sem LLC; a subcamada LLC permanece em Wi-Fi (802.11 usa LLC/SNAP).

## Slide 20: Encapsulamento: pacote IPv4 dentro de um quadro Ethernet
Quadro Ethernet II (IEEE 802.3 com EtherType)
Preâmbulo
7 B
SFD
1 B
MAC destino
6 B
MAC origem
6 B
EtherType
2 B (0x0800)
Dados: pacote IP
46 a 1 500 B
FCS
4 B
Pacote (datagrama) IPv4, RFC 791
bit 0
bit 31
Versão
IHL
DSCP
ECN
Comprimento total
Identificação
Flags
Deslocamento do fragmento
Tempo de vida (TTL)
Protocolo
Checksum do cabeçalho
Endereço IP de origem
Endereço IP de destino
Opções (raras)
Preench.
Dados da camada de transporte (segmento TCP/UDP), até 65 515 bytes
Cabeçalho IPv4 mínimo: 20 bytes (IHL = 5). MTU Ethernet de 1 500 bytes: pacotes maiores são fragmentados (IPv4) ou descartados com ICMP 'Packet Too Big' (IPv6).
Notes: O quadro Ethernet II carrega: preâmbulo (7 bytes) e delimitador de início (SFD, 1 byte), MAC de destino, MAC de origem, EtherType (2 bytes) e o campo de dados de 46 a 1 500 bytes, seguido do FCS (CRC-32). Dentro do campo de dados vai o pacote IP: cabeçalho de 20 bytes (sem opções) e carga de até 65 535 bytes no total, o que obriga a fragmentação quando o pacote excede a MTU de 1 500 bytes. O cabeçalho IPv4 será detalhado no Módulo 2. Note desde já que o campo Tipo de Serviço (ToS) do slide original foi redefinido como DSCP + ECN (RFC 2474 e RFC 3168).

## Slide 21: Algoritmos de roteamento: como os roteadores aprendem as redes
Configuração manual: rotas estáticas
O administrador informa prefixo, máscara e próximo salto
Rota padrão (0.0.0.0/0 ou ::/0) como 'tudo o mais'
Previsível, sem tráfego de controle, sem CPU
Não reage a falhas (salvo rastreamento com IP SLA/BFD)
Distribuição automática: roteamento dinâmico
Roteadores trocam informações e calculam caminhos
Vetor de distância: RIP, EIGRP (vetor de distância avançado)
Estado de enlace: OSPF, IS-IS
Vetor de caminho: BGP (entre sistemas autônomos)
Reage a falhas e mudanças de topologia (convergência)
Regra prática: estático nas bordas (stubs e padrão), dinâmico no núcleo. A tabela de roteamento final combina as duas fontes, decidida pela distância administrativa (Módulo 2).
Notes: Pergunta de abertura: como um roteador descobre todas as redes e sub-redes de uma inter-rede? Dois métodos: configuração manual (rotas estáticas) ou distribuição automática por um protocolo de roteamento adaptativo distribuído (dinâmico). Na prática usam-se os dois: rotas estáticas para redes 'folha' e rota padrão; protocolos dinâmicos para o núcleo. Os próximos slides percorrem: roteamento estático, roteamento dinâmico, vetor de distância (com seus problemas e correções) e estado de enlace.

## Slide 22: Roteamento estático
Toda a informação de rota é pré-computada e fornecida por configuração manual
Deve ser recalculada e reaplicada a cada mudança de topologia
Inadequado para inter-redes grandes e dinâmicas
Ideal para redes stub (um único caminho) e para a rota padrão
Sem overhead de protocolo; comportamento totalmente previsível
Inter-rede
(roteamento dinâmico)
R3
R4
R1
R2
único caminho
Rede A (stub): 172.16.40.0/24
! em R2 (rota padrão)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 R1
! em R1 (rota para a rede A)
ip route 172.16.40.0 /24 R2
Notes: Toda a informação de roteamento é pré-calculada pelo administrador e inserida manualmente. Se a topologia muda, alguém precisa recalcular e reconfigurar. Por isso o roteamento estático não escala para inter-redes grandes e dinâmicas, mas continua sendo a escolha certa para redes 'stub' (folha), que têm um único caminho de saída. Exemplo do diagrama: a rede A está atrás de R2, com um único enlace para R1. Em R2 basta uma rota padrão apontando para R1; em R1 basta uma rota estática para a rede A via R2. Nenhum protocolo dinâmico precisa rodar nesse enlace. Atualização 2026: rotas estáticas podem ser condicionadas a verificações de alcançabilidade (IP SLA, BFD) e são amplamente usadas em bordas de Internet e em nuvens públicas (tabelas de rotas de VPC).

## Slide 23: Roteamento adaptativo distribuído (dinâmico)
Vetor de distância
'Roteamento por rumor': cada roteador anuncia aos vizinhos a distância (métrica) até cada destino
Algoritmo de Bellman-Ford
Simples; converge mais devagar; sujeito a loops transitórios
RIP (RFC 2453), EIGRP (RFC 7868, 'avançado')
Estado de enlace
Cada roteador inunda a descrição de seus enlaces (LSA); todos montam o mesmo mapa
Algoritmo SPF de Dijkstra
Converge rápido; escala com áreas; mais CPU e memória
OSPF (RFC 2328 / 5340), IS-IS (RFC 1195)
Vetor de caminho
Anuncia o caminho completo (lista de ASs) até cada destino; evita loops pela inspeção do caminho
Baseado em políticas, não apenas em métrica
Entre sistemas autônomos (e em data centers grandes)
BGP-4 (RFC 4271)
Os roteadores percebem o ambiente local, trocam informações entre si e executam juntos um algoritmo distribuído para determinar o caminho ótimo.
Notes: Os roteadores percebem dinamicamente seu ambiente local (interfaces ativas, vizinhos) e trocam essa informação entre si de forma distribuída, sem um controlador central. Juntos executam um algoritmo distribuído que determina a rota ótima entre quaisquer duas estações. Duas famílias dominam os protocolos interiores: vetor de distância (cada roteador informa aos vizinhos 'a que distância estou de cada destino') e estado de enlace (cada roteador informa a todos 'quais são meus enlaces e seus custos', e cada um calcula o mapa completo). O BGP, usado entre sistemas autônomos, é um vetor de caminho: anuncia a lista de ASs percorridos.

## Slide 24: Roteamento por vetor de distância
Cada roteador mantém a distância (métrica) de si até cada destino possível e o vetor (vizinho de saída)
Aprende a topologia trocando tabelas completas com os vizinhos diretos, em intervalos periódicos
Ao receber uma atualização de um vizinho, atualiza a tabela quando:
  o destino não era conhecido
  a rota anunciada é mais curta que a conhecida
  a rota atual já passa por aquele vizinho e a distância anunciada mudou (aceita mesmo se for pior)
Baseado no algoritmo de Bellman-Ford; não há visão do mapa completo ('roteamento por rumor')
R1
R2
Rede A
Rede | Métrica | Via
A | 1 | R1
R2 aprende 'A a 1 salto via R1' pelo anúncio periódico de R1
A: 0
Notes: Cada roteador mantém, para cada destino conhecido, a distância (métrica) e o vizinho pelo qual chega (vetor). Periodicamente envia a tabela inteira aos vizinhos diretos (RIP: a cada 30 s). Ao receber uma atualização de um vizinho, o roteador atualiza sua tabela quando: (1) o destino era desconhecido; (2) a nova rota é mais curta que a conhecida; (3) a rota atual já passa por aquele vizinho e a distância anunciada mudou (para mais ou para menos), caso em que a mudança é aceita mesmo sendo pior. O terceiro caso é o que permite propagar a notícia de que um destino piorou ou caiu, e também é a porta de entrada do problema da contagem ao infinito, visto a seguir.

## Slide 25: Métricas de roteamento
Como se mede a 'distância' entre origem e destino
Contagem de saltos (RIP), largura de banda e atraso (EIGRP), custo administrativo (OSPF, IS-IS), confiabilidade, carga
A métrica define o que 'melhor caminho' significa para o protocolo
Saltos ignoram a capacidade: 1 salto a 2 Mb/s pode ser pior que 2 saltos a 1 Gb/s
R1
R2
R3
WAN 2 Mb/s (1 salto)
1 Gb/s
1 Gb/s
A
B
Caminho A → B | Saltos (RIP) | Banda mínima | Escolha
R1 → R2 | 1 | 2 Mb/s | RIP
R1 → R3 → R2 | 2 | 1 Gb/s | EIGRP / OSPF
Notes: Métrica é a forma de medir a 'distância' entre origem e destino. Contagem de saltos (RIP) é a mais simples, mas ignora a capacidade dos enlaces: no diagrama, o caminho de dois saltos por enlaces de 1 Gb/s é melhor do que um salto por um enlace de 2 Mb/s. Por isso EIGRP usa largura de banda e atraso, e OSPF/IS-IS usam custo administrativo derivado da largura de banda. Atualização 2026: as velocidades originais (56 kb/s, T1 de 1,544 Mb/s, 10 Mb/s) foram substituídas por valores atuais, mas a lição é a mesma.

## Slide 26: O problema da convergência lenta (contagem ao infinito)
Rede A
R1
R2
R3
Rede | Métr. | Via
A | 0 | direta
Rede | Métr. | Via
A | 1 | R1
Rede | Métr. | Via
A | 2 | R2
"A: 0"
"A: 1"
"A: 2" (ignorado)
Três roteadores (R1 a R3), cada um com uma rota para a rede A
Anúncios periódicos em todas as direções: R1 → R2 'A: 0', R2 → R3 'A: 1', e também R3 → R2 'A: 2'
Enquanto tudo funciona, R2 ignora o anúncio de R3 porque já tem rota melhor (1 via R1)
Notes: Cenário inicial: três roteadores em linha; R1 está diretamente conectado à rede A (métrica 0 ou 1, conforme o protocolo), R2 chega a A via R1 (métrica 1) e R3 via R2 (métrica 2). Todos periodicamente anunciam suas tabelas aos vizinhos: R1 diz 'A: 0', R2 diz 'A: 1', R3 diz 'A: 2'. Com anúncios em todas as direções (sem horizonte dividido), R2 também recebe de R3 que 'A está a 2 via R3', o que por ora ignora porque sua rota atual (1 via R1) é melhor.

## Slide 27: Convergência lenta: a falha gera um loop
Rede A
R1
R2
R3
X falha
Rede | Métr. | Via
A | 16 (∞) | -
Rede | Métr. | Via
A | 3 | R3
Rede | Métr. | Via
A | 2 | R2
"A: 2" aceito!
depois: "A: 3"
loop R2 ⇄ R3
O enlace para A cai; R1 marca A como inalcançável (RIP: métrica 16 = infinito)
R2 perde a rota via R1, mas R3 ainda anuncia 'A: 2' (via R2!); R2 aceita: 'A: 3 via R3' → loop
A cada ciclo a métrica sobe 1 (3, 4, 5...) até o infinito: contagem ao infinito; com anúncios a cada 30 s, a convergência leva minutos
Notes: O enlace de R1 para a rede A cai. R1 marca A como inalcançável (métrica infinita, 16 no RIP). Antes que R1 anuncie isso, R2 recebe (ou já tinha) de R3 o anúncio 'A: 2'. Como R2 perdeu sua rota via R1 (ou recebe de R1 'A: 16'), aceita a rota de R3: 'A: 3 via R3'. Mas R3 chegava a A via R2! Formou-se um loop: pacotes para A vão R2 → R3 → R2 → R3 até o TTL expirar. Pior: nas atualizações seguintes, R2 anuncia 'A: 3' a R3, que passa a 'A: 4 via R2', que anuncia 'A: 4' a R2, que vai a 5, e assim por diante até a métrica chegar ao infinito (16 no RIP, por isso o limite é tão baixo). Isso é a contagem ao infinito; com atualizações a cada 30 s, pode levar minutos.

## Slide 28: Correção 1: horizonte dividido (split horizon)
A
B
C
172.16.10.0
172.16.20.0
172.16.30.0
172.16.40.0
Anúncios de A
→ para a direita: 10.0, 20.0
← para a esquerda: (nenhum vizinho)
Anúncios de B
→ para a direita: 10.0, 20.0, 30.0
← para a esquerda: 30.0, 40.0
Anúncios de C
→ para a direita: (nenhum vizinho)
← para a esquerda: 30.0, 40.0
Regra: uma rota aprendida por uma interface nunca é anunciada de volta por essa mesma interface.
B aprendeu 10.0 e 20.0 de A: não as anuncia de volta para A; aprendeu 40.0 de C: não a anuncia para C
Elimina o loop entre dois vizinhos diretos; não resolve loops em anéis de três ou mais roteadores
Usado por RIP e EIGRP; ativado por padrão na maioria das implementações
Notes: Regra: nunca anuncie uma rota de volta pela interface por onde você a aprendeu. No exemplo com três roteadores em linha, o roteador B aprendeu 10.0 e 20.0 de A, então não as anuncia de volta para A; aprendeu 40.0 de C, então não a anuncia para C. Assim R3 nunca diria a R2 'A: 2', e o loop do slide anterior não se forma. O diagrama mostra o que cada roteador anuncia em cada direção com horizonte dividido simples. Observe que o horizonte dividido resolve loops entre dois vizinhos diretos, mas não loops com três ou mais roteadores em anel; por isso é combinado com hold-down e atualizações disparadas. Endereços atualizados para a faixa privada 172.16.0.0/12 (RFC 1918); o original usava 134.141.x.0, bloco então pertencente à Cabletron.

## Slide 29: Correção 2: horizonte dividido com reverso envenenado
A
B
C
172.16.10.0
172.16.20.0
172.16.30.0
172.16.40.0
Anúncios de A
→ direita: 10.0, 20.0, 30.0 (∞), 40.0 (∞)
← esquerda: (nenhum vizinho)
Anúncios de B
→ direita: 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 (∞)
← esquerda: 10.0 (∞), 20.0 (∞), 30.0, 40.0
Anúncios de C
→ direita: (nenhum vizinho)
← esquerda: 10.0 (∞), 20.0 (∞), 30.0, 40.0
Regra: a rota aprendida por uma interface é anunciada de volta por ela com métrica infinita (∞ = 16 no RIP).
Torna explícito ao vizinho que ele não deve usar este roteador para aquele destino
Quebra loops mais depressa que o horizonte dividido simples, ao custo de atualizações maiores
Padrão no RIP de muitas implementações; EIGRP usa horizonte dividido simples e envenenamento de rotas ao retirar um destino
Notes: Variante mais agressiva: em vez de omitir a rota aprendida por uma interface, o roteador a anuncia de volta por aquela interface com métrica infinita (16 no RIP). B diz a A: '10.0 e 20.0 são inalcançáveis por mim', o que torna explícito que A não deve usar B para chegar a elas, mesmo que A perca a rota. O custo é aumentar o tamanho das atualizações (todas as rotas são anunciadas em todas as interfaces). A vantagem é quebrar loops mais rapidamente, inclusive alguns que o horizonte dividido simples não evita.

## Slide 30: Correção 3: temporizador de espera (hold-down)
1
Rede cai
O roteador recebe (ou gera) o anúncio 'destino inalcançável' e inicia o temporizador de hold-down para aquele destino (RIP Cisco: 180 s).
2
Período de espera
Ignora qualquer anúncio que diga que o destino voltou com métrica igual ou pior; continua encaminhando pela rota antiga (marcada como possivelmente inválida).
3
Exceções
Aceita imediatamente um anúncio com métrica melhor ou vindo do vizinho que originalmente informou a rota.
4
Expiração
Ao expirar o temporizador, volta a aceitar anúncios normalmente. A notícia da queda já alcançou todos os roteadores.
Objetivo
Esperar tempo suficiente para que todos os roteadores sejam notificados da queda e não aceitar por engano uma mensagem desatualizada (que ainda circula pela rede) afirmando que a rota existe.
Custo
Atrasa a convergência de rotas que voltaram legitimamente. Protocolos modernos (EIGRP/DUAL, OSPF) dispensam temporizadores longos.
Notes: Ao receber a informação de que uma rede ficou inalcançável, o roteador entra em hold-down para aquele destino: por um tempo fixo (180 s no RIP da Cisco) ignora anúncios que digam que a rede voltou com métrica igual ou pior, aceitando apenas anúncios melhores ou vindos do vizinho original. A ideia é esperar o suficiente para que a notícia da queda chegue a todos, evitando aceitar informação desatualizada que ainda circula. Efeito colateral: a convergência de uma rota que realmente voltou é atrasada pelo mesmo tempo. Por isso os protocolos modernos preferem mecanismos que não dependem de temporizadores longos (EIGRP com DUAL, estado de enlace com SPF).

## Slide 31: Correção 4: atualizações disparadas (triggered updates)
O roteador envia a atualização imediatamente ao detectar uma mudança na tabela de roteamento, sem esperar o período
A atualização disparada contém apenas as rotas que mudaram
Acelera a convergência e reduz a janela em que informação desatualizada circula
Combinação típica do RIP: horizonte dividido + reverso envenenado + hold-down + atualizações disparadas
EIGRP: somente atualizações disparadas, confiáveis (RTP); sem anúncios periódicos da tabela
R1
R2
Rede A
t = 0: A cai
t ≈ 0: "A: ∞"
Sem atualização disparada, R2 só saberia da queda no próximo anúncio periódico (até 30 s depois).
Notes: Em vez de esperar o próximo anúncio periódico (30 s no RIP), o roteador envia uma atualização imediatamente quando sua tabela muda, contendo apenas as rotas alteradas. Isso acelera a propagação da má notícia e reduz a janela em que informação desatualizada pode causar loops. Combinadas, as quatro técnicas (horizonte dividido, reverso envenenado, hold-down e atualizações disparadas) tornam o RIP utilizável em redes pequenas. No EIGRP, todas as atualizações são disparadas e não existem anúncios periódicos da tabela: a adjacência é mantida por pacotes Hello e a informação é trocada de forma confiável (RTP).

## Slide 32: Vetor de distância, exemplo (1 de 4): estado inicial
1
A
2
B
3
C
4
D
5
Tabela de A
Rede | Métrica | Via
1 | 1 | DC
2 | 1 | DC
Tabela de B
Rede | Métrica | Via
2 | 1 | DC
3 | 1 | DC
Tabela de C
Rede | Métrica | Via
3 | 1 | DC
4 | 1 | DC
Tabela de D
Rede | Métrica | Via
4 | 1 | DC
5 | 1 | DC
Antes da troca de informações, cada roteador conhece apenas as redes diretamente conectadas (DC).
Notes: Quatro roteadores em linha (A, B, C, D) interligam cinco redes (1 a 5). Antes de qualquer troca de informação, cada roteador conhece apenas as redes diretamente conectadas (DC, métrica 1 na convenção deste exemplo). Os quatro slides seguintes mostram as tabelas após cada ciclo de atualização, com horizonte dividido simples ativo. Peça aos alunos que prevejam o conteúdo das tabelas antes de avançar cada slide.

## Slide 33: Vetor de distância, exemplo (2 de 4): primeira troca
1
A
2
B
3
C
4
D
5
Tabela de A
Rede | Métrica | Via
1 | 1 | DC
2 | 1 | DC
3 | 2 | B
Tabela de B
Rede | Métrica | Via
2 | 1 | DC
3 | 1 | DC
1 | 2 | A
4 | 2 | C
Tabela de C
Rede | Métrica | Via
3 | 1 | DC
4 | 1 | DC
2 | 2 | B
5 | 2 | D
Tabela de D
Rede | Métrica | Via
4 | 1 | DC
5 | 1 | DC
3 | 2 | C
A primeira troca de anúncios, com horizonte dividido simples, acrescenta às tabelas as redes a um vizinho de distância (em destaque).
Notes: Primeira troca de anúncios, com horizonte dividido simples. A recebe de B a rede 3 (métrica 2 via B); a rede 2, que ambos têm como diretamente conectada, permanece com métrica 1 em cada um. B recebe de A a rede 1 e de C a rede 4; C recebe de B a rede 2 e de D a rede 5; D recebe de C a rede 3. Cada roteador agora conhece as redes a um vizinho de distância. As entradas novas de cada ciclo aparecem em destaque (no original de 1999 eram marcadas em azul).

## Slide 34: Vetor de distância, exemplo (3 de 4): segunda troca
1
A
2
B
3
C
4
D
5
Tabela de A
Rede | Métrica | Via
1 | 1 | DC
2 | 1 | DC
3 | 2 | B
4 | 3 | B
Tabela de B
Rede | Métrica | Via
2 | 1 | DC
3 | 1 | DC
1 | 2 | A
4 | 2 | C
5 | 3 | C
Tabela de C
Rede | Métrica | Via
3 | 1 | DC
4 | 1 | DC
2 | 2 | B
5 | 2 | D
1 | 3 | B
Tabela de D
Rede | Métrica | Via
4 | 1 | DC
5 | 1 | DC
3 | 2 | C
2 | 3 | C
A segunda atualização periódica acrescenta as redes a dois vizinhos de distância. A e D ainda não conhecem toda a topologia.
Notes: Na segunda atualização periódica, B anuncia a A as redes 3 e 4 (A já tinha 3; acrescenta 4 com métrica 3 via B); C anuncia a B a rede 5 (métrica 3 via C); B anuncia a C a rede 1 (métrica 3 via B); C anuncia a D a rede 2 (métrica 3 via C). Observe que A e D, nas extremidades, ainda não conhecem toda a topologia: faltam a rede 5 em A e a rede 1 em D.

## Slide 35: Vetor de distância, exemplo (4 de 4): convergência
1
A
2
B
3
C
4
D
5
Tabela de A
Rede | Métrica | Via
1 | 1 | DC
2 | 1 | DC
3 | 2 | B
4 | 3 | B
5 | 4 | B
Tabela de B
Rede | Métrica | Via
2 | 1 | DC
3 | 1 | DC
1 | 2 | A
4 | 2 | C
5 | 3 | C
Tabela de C
Rede | Métrica | Via
3 | 1 | DC
4 | 1 | DC
2 | 2 | B
5 | 2 | D
1 | 3 | B
Tabela de D
Rede | Métrica | Via
4 | 1 | DC
5 | 1 | DC
3 | 2 | C
2 | 3 | C
1 | 4 | C
Foram necessárias três iterações (três períodos de atualização) para esta rede convergir. Diâmetro N saltos ≈ N-1 ciclos.
Notes: Na terceira troca, A aprende a rede 5 (métrica 4 via B) e D aprende a rede 1 (métrica 4 via C). Agora todas as tabelas contêm todas as cinco redes: a rede convergiu em três iterações. Em geral, uma rede com diâmetro de N saltos precisa de N-1 ciclos de atualização para convergir, o que, com o período de 30 s do RIP, pode significar minutos. Essa lentidão é a motivação para as atualizações disparadas e para os protocolos de estado de enlace.

## Slide 36: Roteamento por estado de enlace: princípios (1 de 2)
1
Conhecer os vizinhos
Cada roteador descobre os roteadores adjacentes e aprende seus identificadores (protocolo Hello).
2
Descrever os enlaces
Constrói um anúncio de estado de enlace (LSA) com a lista dos vizinhos e o custo de cada enlace.
3
Inundar
Transmite o LSA a todos os outros roteadores (flooding); cada um armazena o LSA mais recente de cada origem no banco de dados de estado de enlace (LSDB).
4
Calcular
Com o mapa completo da topologia, cada roteador executa o SPF (Dijkstra) e calcula a rota para cada destino com a si mesmo como raiz.
R1
R2
R3
R4
10
10
100
10
50
LSA de R1: {R2: 10, R3: 10, R4: 50}
LSA de R4: {R1: 50, R2: 100, R3: 10}
Todos os roteadores têm o mesmo LSDB e calculam suas próprias árvores SPF
Notes: Quatro responsabilidades de cada roteador: (1) descobrir os vizinhos e aprender seus nomes (identificadores), normalmente por pacotes Hello; (2) construir um pacote de estado de enlace (LSA, Link State Advertisement, ou LSP no IS-IS) com a lista dos vizinhos e o custo de cada enlace; (3) inundar o LSA para todos os roteadores da área, cada um guardando o LSA mais recente de cada origem, formando um banco de dados idêntico em todos; (4) com o mapa completo, calcular as rotas para cada destino com o algoritmo SPF (Dijkstra), tendo a si mesmo como raiz.

## Slide 37: Roteamento por estado de enlace: princípios (2 de 2)
O que o roteador de estado de enlace NÃO faz
Não envia atualizações com lista de destinos e distâncias (a tabela de roteamento inteira)
Não depende de 'rumores': calcula tudo a partir de dados primários
O que ele faz
Testa ativamente o estado de todos os vizinhos (Hello)
Propaga a mensagem que descreve o estado de seus enlaces (LSA): periodicamente (OSPF: 30 min) e imediatamente a cada mudança
1
Ao receber um LSA
Atualiza o mapa da inter-rede, marcando os enlaces como ativos ou inativos (e armazena a versão mais recente, por número de sequência).
2
Quando o estado de um enlace muda
Recompila as rotas executando o algoritmo de Dijkstra (SPF) sobre o banco de dados; a tabela de roteamento resultante é instalada na RIB/FIB.
Notes: Diferença essencial em relação ao vetor de distância: um roteador de estado de enlace nunca envia 'listas de destinos com distâncias'. Ele faz apenas duas coisas: testa ativamente o estado de seus vizinhos (Hello) e propaga periodicamente (e imediatamente a cada mudança) a descrição de seus próprios enlaces. Ao receber um LSA, atualiza o mapa marcando enlaces como ativos ou inativos; a cada mudança, recalcula as rotas com Dijkstra. No OSPF o LSA também é reenviado a cada 30 minutos (LSRefreshTime) e expira em 60 minutos (MaxAge), o que garante a consistência do banco de dados mesmo sem mudanças.

## Slide 38: Estado de enlace: vantagens sobre vetor de distância
Cálculo independente
Cada roteador computa as rotas sozinho, usando os mesmos dados originais de estado (LSDB idêntico). Não há acúmulo de erros de vizinho para vizinho.
Convergência rápida
Um roteador reconhece um LSA novo e o reencaminha antes de recalcular as rotas; a notícia se espalha na velocidade da inundação, não dos períodos de atualização.
Escala melhor
Cada LSA carrega só as conexões diretas de um roteador. Áreas (OSPF) e níveis (IS-IS) limitam o escopo da inundação e do SPF.
Critério | Vetor de distância (RIP) | Estado de enlace (OSPF, IS-IS)
O que é anunciado | Tabela de rotas (destino + métrica) aos vizinhos | Estado dos próprios enlaces (LSA) a todos na área
Visão da rede | Apenas o 'rumor' dos vizinhos | Mapa completo da área
Convergência | Lenta (ciclos de 30 s, hold-down) | Rápida (inundação + SPF; subsegundo com BFD)
Notes: Três vantagens: (1) cada roteador calcula as rotas de forma independente a partir dos mesmos dados brutos de topologia, em vez de confiar na conta feita pelo vizinho; (2) converge mais rápido, porque um roteador pode reconhecer um LSA novo e reencaminhá-lo antes mesmo de recalcular suas rotas, de modo que a notícia se espalha na velocidade da inundação; (3) escala melhor, porque cada LSA carrega apenas as conexões diretas de um roteador (informação pequena e estável), e áreas limitam o escopo da inundação. Custos: mais memória (LSDB) e CPU (SPF), e configuração mais cuidadosa (áreas). Em hardware de 2026 esses custos são irrelevantes para redes de milhares de roteadores.

## Slide 39: Protocolos de estado de enlace em uso
ATUALIZADO
Protocolo | Origem e padrão | Situação em 2026
OSPF | IETF; OSPFv2 RFC 2328 (1998, sucessora da RFC 1247 de 1991); OSPFv3 RFC 5340 (2008) para IPv6 | IGP mais usado em redes corporativas e de campus; detalhado no Módulo 2
IS-IS | ISO 10589 (projetado na Digital para DECnet Fase V); IS-IS integrado para IP: RFC 1195; IPv6: RFC 5308 | Padrão de fato em grandes provedores e data centers; base do Segment Routing (SR-MPLS, SRv6)
NLSP | Novell Link State Protocol, para roteamento IPX | Extinto com o NetWare/IPX (histórico)
OSPF e IS-IS implementam o mesmo algoritmo (Dijkstra) com encapsulamentos diferentes: OSPF roda sobre IP (protocolo 89); IS-IS roda diretamente sobre a camada de enlace (não precisa de IP para formar adjacências), o que o torna atraente em núcleos de provedores e em fabrics.
Também estado de enlace, fora do roteamento IP
TRILL e SPB (IEEE 802.1aq) usaram IS-IS para encaminhamento em camada 2; hoje a abordagem dominante em data centers é BGP + EVPN/VXLAN
Controladores SDN e protocolos de fabric Wi-Fi reutilizam a ideia de banco de dados de topologia sincronizado
Notes: Em 1999 havia três protocolos interiores de estado de enlace: OSPF (IETF, para IP; então RFC 1247, hoje RFC 2328 para OSPFv2 e RFC 5340 para OSPFv3), IS-IS (ISO 10589, projetado na Digital para o DECnet Fase V e estendido para IP pela RFC 1195) e NLSP (Novell, para IPX). O NLSP morreu com o IPX. OSPF e IS-IS continuam sendo os dois IGPs de estado de enlace do mercado: OSPF domina em redes corporativas; IS-IS é muito usado em provedores e em grandes data centers, por sua independência de IP e extensibilidade (TLVs), base também do Segment Routing.

## Slide 40: Sistema autônomo (AS)
AS 64512 (IGP: OSPF)
R1
R2
R3
R4
AS 64513 (IGP: IS-IS)
R5
R6
R7
R8
eBGP entre os ASs
Roteadores sob uma administração comum, com política de roteamento única para o exterior (RFC 1930)
Dentro do AS: protocolo interior (IGP): OSPF, IS-IS, EIGRP, RIP; entre ASs: protocolo exterior (EGP): BGP-4
Número de AS (ASN): 16 bits até 2007; 32 bits desde a RFC 4893 / RFC 6793; privados: 64512 a 65534 e 4 200 000 000 a 4 294 967 294 (RFC 6996)
Atribuídos pelos RIRs (LACNIC) e, no Brasil, pelo Registro.br / NIC.br
Notes: Definição clássica (RFC 1930): um conjunto de roteadores e redes sob uma administração comum, com uma política de roteamento única e coerente para o exterior. Dentro do AS roda um IGP (OSPF, IS-IS, EIGRP, RIP); entre ASs roda o EGP de fato da Internet, o BGP-4. Cada AS público recebe um número (ASN) atribuído pelos registros regionais (no Brasil, o NIC.br/Registro.br em conjunto com o LACNIC). Atualização 2026: os ASNs eram de 16 bits (até 65 535); desde a RFC 4893 (2007), consolidada na RFC 6793 (2012), são de 32 bits. Faixas privadas: 64512 a 65534 e 4 200 000 000 a 4 294 967 294 (RFC 6996). Exemplos: AS 2 (UDEL), AS 15169 (Google), AS 28573 (Claro Brasil).

## Slide 41: Resumo do Módulo 1
Interconexão
Switch L2 decide por MAC; roteador decide por IP; switch L3 faz os dois em ASIC
Roteadores delimitam domínios de broadcast e permitem múltiplos caminhos
Hoje só IPv4 e IPv6 são 'roteáveis'; ARP, STP e LLDP ficam no enlace
Endereçamento e encapsulamento
MAC: plano, escopo de enlace; IP: hierárquico (prefixo + host), escopo global
Cada camada acrescenta seu cabeçalho; EtherType identifica IPv4/IPv6/ARP
Cabeçalho IPv4 mínimo de 20 bytes; MTU Ethernet de 1 500 bytes
Vetor de distância
Anuncia a tabela aos vizinhos; Bellman-Ford; converge em N-1 ciclos
Contagem ao infinito mitigada por horizonte dividido, reverso envenenado, hold-down e atualizações disparadas
RIP (histórico/pequenas redes), EIGRP (avançado)
Estado de enlace e AS
Inunda LSAs; LSDB idêntico; Dijkstra; converge rápido e escala com áreas
OSPF e IS-IS em uso; NLSP extinto
AS = administração comum; IGP dentro, BGP-4 entre ASs; ASN de 32 bits
Notes: Recapitule os pontos-chave antes de iniciar o Módulo 2. Perguntas de verificação sugeridas: (1) por que um loop de camada 2 é mais grave que um loop de camada 3? (TTL); (2) que informação um roteador de vetor de distância envia aos vizinhos, e um de estado de enlace? (3) cite as quatro técnicas que mitigam a contagem ao infinito; (4) o que é um sistema autônomo e que protocolo roda entre eles?

## Slide 42: TCP/IP
MÓDULO 2
Pilha de protocolos, endereçamento IPv4 e sub-redes, comportamento do host (determinação de rota e ARP), roteamento em uma inter-rede, protocolos de roteamento (RIP, EIGRP, OSPF, BGP), controle de acesso, IPv6, multicast, MPLS e VRRP
Notes: Divisor do Módulo 2. É o módulo mais longo: cerca de 120 slides. Sugestão de ritmo: endereçamento e sub-redes na primeira metade do dia 1; ARP e o exemplo completo de transferência no fim do dia 1; protocolos de roteamento no dia 2 pela manhã; IPv6, multicast, MPLS e VRRP à tarde.

## Slide 43: Objetivos do Módulo 2 (1 de 2)
1
Características do TCP/IP
Pilha de protocolos, datagrama IPv4, números de protocolo e de porta, endereçamento, sub-redes e VLSM, comunicação entre hosts, ARP e Proxy ARP.
2
Processo de roteamento IP
Descrever em detalhe, passo a passo, o que acontece com um pacote entre a estação de origem e a de destino em uma inter-rede roteada.
3
RIP e EIGRP
Lembrar os fundamentos do RIP (v1, v2, RIPng) e do EIGRP (métrica composta, DUAL, multicaminho) e o papel da distância administrativa.
4
Redistribuição e OSPF
Discutir a redistribuição de rotas entre processos de roteamento e lembrar os princípios do OSPF (áreas, tipos de roteador, Hello, DR, LSAs).
Notes: Objetivos originais mantidos, com a terminologia atualizada: 'IPng' virou IPv6; 'IGRP' virou EIGRP; e acrescentamos IS-IS, BGP-4 e os mecanismos modernos de IPv6 (descoberta de vizinhos, SLAAC).

## Slide 44: Objetivos do Módulo 2 (2 de 2)
1
BGP-4
Distinguir protocolos interiores e exteriores e descrever os fundamentos do BGP-4 (vetor de caminho, eBGP/iBGP, atributos).
2
Controle de acesso
Lembrar como listas de controle de acesso (ACLs) em roteadores filtram tráfego IP, e como evoluíram para firewalls stateful.
3
Tópicos de operação
Tratamento de broadcasts (DHCP relay), endereços secundários, interfaces não numeradas, rotas estáticas e padrão.
4
IPv6 e tecnologias complementares
Entender IPv6 (cabeçalho, endereçamento, ND/SLAAC, roteamento, transição), multicast IP (IGMP/MLD, PIM), RSVP, MPLS e VRRP.
Notes: Segunda metade dos objetivos. Note que o último grupo, que em 1999 se chamava 'novas tecnologias IP', inclui temas que hoje são padrão de produção (IPv6, MPLS, VRRP) e um que permaneceu de nicho (RSVP).

## Slide 45: TCP/IP: origem e governança
O conjunto de protocolos mais usado do mundo: a base da Internet e das redes corporativas
Desenvolvido em projeto financiado pela ARPA/DARPA (EUA); Cerf e Kahn, 1974; IP e TCP especificados em 1981 (RFC 791, RFC 793); ARPANET migra em 01/01/1983
As RFCs (Requests for Comments) definem o processamento dos protocolos e são públicas; padronização pela IETF; números administrados pela IANA
Inclui não só as camadas 3 e 4, mas também aplicações (DNS, HTTP, SMTP, SSH, SNMP) e protocolos auxiliares (ICMP, ARP, DHCP)
TCP consolidado em 2022 na RFC 9293; IPv4 continua sendo a RFC 791; IPv6 é a RFC 8200 (2017)
Linha do tempo
1969: primeiros nós da ARPANET
1974: Cerf e Kahn, 'A Protocol for Packet Network Intercommunication'
1981: RFC 791 (IP) e RFC 793 (TCP)
1983: 'flag day' da ARPANET; DNS (RFC 882/883)
1985: sub-redes (RFC 950); 1986: IETF
1993: CIDR (RFC 1519); 1998: IPv6 (RFC 2460)
2011: IANA esgota o IPv4 livre
2017: IPv6 Internet Standard (RFC 8200)
2026: > 50 % dos acessos ao Google por IPv6
Notes: TCP/IP nasceu de um projeto financiado pela ARPA/DARPA do Departamento de Defesa dos EUA; o artigo seminal de Cerf e Kahn é de 1974, as especificações IP (RFC 791) e TCP (RFC 793) são de setembro de 1981 e a ARPANET migrou para TCP/IP em 1º de janeiro de 1983. As especificações são publicadas como RFCs (Requests for Comments), documentos públicos mantidos pelo RFC Editor; a padronização é feita pela IETF (desde 1986) e os números (portas, protocolos, endereços) são administrados pela IANA. Atualização 2026: a especificação do TCP foi consolidada em 2022 na RFC 9293, que substitui a RFC 793 e dezenas de atualizações. O conjunto TCP/IP não define apenas as camadas 3 e 4: inclui aplicações (DNS, HTTP, SMTP, SSH...) e protocolos auxiliares (ICMP, ARP, DHCP).

## Slide 46: A pilha de protocolos TCP/IP e o modelo OSI
7 Aplicação
6 Apresentação
5 Sessão
4 Transporte
3 Rede
2 Enlace
1 Física
Modelo OSI
Pilha TCP/IP (RFC 1122)
Aplicação
Transporte
Internet
Interface de rede
(enlace + física)
Exemplos em cada camada
Aplicação: HTTP/HTTPS, DNS, SMTP, IMAP, SSH, SNMP, NTP, DHCP, TLS (segurança entre aplicação e transporte)
Transporte: TCP, UDP, QUIC (sobre UDP), SCTP
Internet: IPv4, IPv6, ICMP/ICMPv6, IGMP/MLD, IPsec; protocolos de roteamento (OSPF, BGP) rodam sobre IP ou TCP
Interface de rede: Ethernet, Wi-Fi, PPP/PPPoE, MPLS (camada '2,5'), VXLAN (encapsulamento sobre UDP)
Histórico: Token Ring, FDDI, Frame Relay, ATM
A camada Internet (IP) é o 'gargalo da ampulheta': tudo acima roda sobre IP, e IP roda sobre qualquer enlace.
Notes: A pilha TCP/IP tem quatro camadas (RFC 1122): aplicação, transporte, Internet e interface de rede (enlace). Muitos cursos mostram cinco, separando a física da de enlace. O modelo OSI de sete camadas é útil como vocabulário: as camadas 5 a 7 do OSI correspondem à aplicação do TCP/IP; a camada 3 do OSI é a camada Internet; a camada 2 e a 1 formam a interface de rede. Os protocolos de acesso ao meio listados no original (Ethernet, Token Ring, FDDI) foram atualizados: hoje, Ethernet, Wi-Fi e enlaces WAN de todo tipo.

## Slide 47: Camada de aplicação
Aplicação
Transporte
Internet
Interface de rede
Função | Protocolos atuais (porta) | Histórico / substituído
Web e APIs | HTTPS: HTTP/1.1 e HTTP/2 sobre TLS/TCP 443; HTTP/3 sobre QUIC/UDP 443 | HTTP em texto claro (80)
Nomes | DNS (UDP/TCP 53); DNS sobre TLS (853) e sobre HTTPS; DNSSEC | Arquivo hosts, tabelas estáticas
Acesso remoto | SSH (TCP 22); RDP (3389) | Telnet (23), rlogin (513)
Arquivos | SFTP/SCP (22), HTTPS, SMB (445), NFSv4 (2049) | FTP (20/21), TFTP (69) ainda em boot de rede
E-mail | SMTP submission (587, TLS), IMAPS (993), SMTP entre servidores (25) | POP3 (110), SMTP sem TLS
Gerência e tempo | SNMPv3 (UDP 161/162), NETCONF/RESTCONF, gNMI, syslog (514), NTP (123) | SNMPv1/v2c (comunidades em claro)
Configuração de hosts | DHCP (UDP 67/68), DHCPv6 (546/547), SLAAC (IPv6) | BOOTP, RARP
Notes: O slide original listava WWW, transferência de arquivos (TFTP, FTP, NFS), e-mail (SMTP), login remoto (Telnet, rlogin) e gerência (SNMP). Em 2026: a Web usa HTTPS (HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3 sobre QUIC) quase exclusivamente; Telnet, rlogin e FTP em texto claro foram substituídos por SSH, SFTP e HTTPS; o DNS ganhou DNSSEC e transportes cifrados (DoT, DoH); o e-mail usa submission na porta 587 com STARTTLS/TLS e IMAPS. Destaque: TLS não é uma camada OSI formal, mas fica entre a aplicação e o transporte; a maioria dos protocolos de aplicação hoje roda sobre TLS.

## Slide 48: Camada de transporte
Aplicação
Transporte
Internet
Interface de rede
TCP: Transmission Control Protocol
Orientado a conexão (handshake de 3 vias), fluxo de bytes confiável e ordenado
Controle de fluxo (janela) e de congestionamento
Cabeçalho de 20 bytes ou mais; RFC 9293 (2022)
UDP: User Datagram Protocol
Sem conexão, sem garantia de entrega ou ordem
Cabeçalho de 8 bytes; mínimo de latência
DNS, DHCP, SNMP, NTP, voz e vídeo, QUIC; RFC 768
QUIC: o transporte do HTTP/3
Roda sobre UDP (porta 443) com TLS 1.3 integrado
Múltiplos fluxos sem bloqueio de cabeça de fila; migração de conexão
RFC 9000 (2021); parcela expressiva do tráfego web (HTTP/3)
SCTP e outros
SCTP (RFC 9260): mensagens, multihoming; sinalização telefônica (SIGTRAN), redes 4G/5G
DCCP (RFC 4340): pouco usado
Portas de 16 bits identificam a aplicação em TCP, UDP, SCTP e QUIC
Notes: TCP (RFC 9293) oferece um fluxo de bytes confiável, ordenado, com controle de fluxo e de congestionamento, orientado a conexão (three-way handshake). UDP (RFC 768) oferece datagramas sem conexão e sem garantia, com overhead mínimo de 8 bytes: ideal para DNS, voz, vídeo, jogos e para protocolos que implementam seu próprio controle. Novidade relevante desde 1999: QUIC (RFC 9000, 2021), transporte sobre UDP com cifragem TLS 1.3 integrada, multiplexação de fluxos sem bloqueio de cabeça de fila e estabelecimento de conexão em 0 ou 1 RTT; é a base do HTTP/3. SCTP (RFC 9260) é usado em sinalização de telefonia e redes móveis.

## Slide 49: Camada Internet
Aplicação
Transporte
Internet
Interface de rede
Protocolo | Função | Referência
IPv4 | Endereçamento de 32 bits, encaminhamento, fragmentação; sem conexão, melhor esforço | RFC 791 (1981)
IPv6 | Endereçamento de 128 bits, cabeçalho simplificado, cabeçalhos de extensão, sem fragmentação em roteadores | RFC 8200 (2017)
ICMP / ICMPv6 | Erros (destino inalcançável, TTL expirado), diagnóstico (echo), MTU (Packet Too Big); ICMPv6 inclui ND e MLD | RFC 792 / RFC 4443
ARP | Resolução IPv4 → MAC em enlaces de broadcast (encapsulado direto em Ethernet, 0x0806) | RFC 826 (1982)
ND (IPv6) | Descoberta de vizinhos e de roteadores, resolução de endereços, SLAAC; substitui ARP e parte do ICMP | RFC 4861, RFC 4862
IGMP / MLD | Hosts informam aos roteadores os grupos multicast que desejam receber | RFC 3376 / RFC 3810
IPsec (AH, ESP) | Autenticação, integridade e confidencialidade na camada de rede; VPNs | RFC 4301 a 4303
RARP | Resolução MAC → IP para estações sem disco; substituído por BOOTP e DHCP (histórico) | RFC 903
Notes: O original listava IP, ARP, RARP e ICMP. Atualização: IPv4 (RFC 791) e IPv6 (RFC 8200) convivem em dual stack; ICMP (RFC 792) e ICMPv6 (RFC 4443) fazem diagnóstico e sinalização de erros, e o ICMPv6 ainda carrega a Descoberta de Vizinhos (ND, RFC 4861), que substitui o ARP no IPv6; IGMP (RFC 3376) e MLD (RFC 3810) gerenciam grupos multicast; IPsec (AH, ESP) protege pacotes. RARP (RFC 903) foi substituído por BOOTP e depois DHCP. O ARP, embora listado na camada Internet por conveniência, opera entre as camadas 2 e 3: é encapsulado diretamente em quadros Ethernet (EtherType 0x0806), não em IP.

## Slide 50: O datagrama IPv4 em detalhe
bit 0
bit 31
Versão
4
IHL
4
DSCP
6
ECN
2
Comprimento total
16
Identificação
16
Flags
3
Deslocamento do fragmento
13
TTL
8
Protocolo
8
Checksum do cabeçalho
16
Endereço de origem (32)
Endereço de destino (32)
Opções (0 a 40 bytes) + preenchimento
Campo | Observação
IHL | Palavras de 32 bits; 5 = 20 bytes (sem opções)
DSCP / ECN | Ex-ToS; QoS (RFC 2474) e congestionamento (RFC 3168)
Flags | bit 1 DF (não fragmentar), bit 2 MF (mais fragmentos)
TTL | Saltos restantes; 0 → descarte + ICMP; traceroute
Protocolo | 6 TCP, 17 UDP, 1 ICMP, 89 OSPF...
Checksum | Só do cabeçalho; recalculado a cada salto (TTL muda)
Opções | Raras; muitas redes descartam pacotes com opções
Fragmentação: um pacote maior que a MTU do enlace de saída é dividido pelo roteador (IPv4) usando Identificação, MF e Deslocamento; com DF ligado, é descartado com ICMP 'Fragmentation Needed', base do Path MTU Discovery (RFC 1191). No IPv6 só a origem fragmenta.
Notes: Percorra os campos: Versão (4); IHL, comprimento do cabeçalho em palavras de 32 bits (5 = 20 bytes, até 15 = 60 bytes com opções); DSCP e ECN, antigos 'Tipo de Serviço' (RFC 2474 e RFC 3168), usados para QoS e notificação de congestionamento; Comprimento total em bytes (máximo 65 535); Identificação, Flags (DF: não fragmentar; MF: mais fragmentos) e Deslocamento, usados na fragmentação; TTL, decrementado a cada roteador e que, ao chegar a zero, provoca descarte e ICMP Time Exceeded (base do traceroute); Protocolo, que identifica a carga (próximo slide); Checksum, só do cabeçalho; endereços de origem e destino; opções (raras e frequentemente bloqueadas). Nota prática: a fragmentação é evitada com Path MTU Discovery (RFC 1191) marcando DF; no IPv6 os roteadores nunca fragmentam.

## Slide 51: Números de protocolo: identificando a carga do IP
Nº | Protocolo | Uso
1 | ICMP | Erros e diagnóstico
2 | IGMP | Associação a grupos multicast
6 | TCP | Transporte confiável
17 | UDP | Transporte sem conexão
41 | IPv6 | IPv6 encapsulado em IPv4 (6in4)
47 | GRE | Túneis genéricos
50 / 51 | ESP / AH | IPsec
58 | ICMPv6 | ICMP para IPv6 (inclui ND, MLD)
88 | EIGRP | Roteamento (Cisco, RFC 7868)
89 | OSPF | Roteamento estado de enlace
103 | PIM | Roteamento multicast
112 | VRRP | Redundância de gateway
132 | SCTP | Transporte multistream
Demultiplexação na camada Internet
IP
Protocolo = ?
ICMP
(1)
TCP
(6)
UDP
(17)
OSPF
(89)
Pacote recebido
Registro oficial: IANA, 'Assigned Internet Protocol Numbers' (substitui a RFC 1700 de 1994).
Notes: O campo Protocolo (IPv4) ou Próximo Cabeçalho (IPv6) diz à camada Internet a quem entregar os dados: 6 para TCP, 17 para UDP, 1 para ICMP e assim por diante. É a primeira etapa da demultiplexação; a segunda é a porta, dentro do segmento TCP/UDP. Os valores são administrados pela IANA no registro 'Protocol Numbers' (a RFC 1700 de 1994, citada no original, foi substituída pelos registros online, RFC 3232). Chame atenção para 41 (IPv6 encapsulado em IPv4, usado em túneis 6in4), 47 (GRE), 50 e 51 (IPsec), 58 (ICMPv6), 88 (EIGRP), 89 (OSPF), 103 (PIM), 112 (VRRP) e 132 (SCTP), todos vistos ao longo do curso.

## Slide 52: Números de porta: identificando a aplicação
Faixas (RFC 6335)
0 a 1023: portas de sistema ('bem conhecidas')
1024 a 49151: portas de usuário (registradas)
49152 a 65535: dinâmicas / efêmeras (lado cliente)
Socket = 5-tupla
protocolo + IP origem + porta origem + IP destino + porta destino. É o que NAT, firewalls stateful e balanceadores rastreiam.
Porta | Transporte | Serviço | Porta | Transporte | Serviço
22 | TCP | SSH, SFTP, SCP | 161 / 162 | UDP | SNMP / traps
25 | TCP | SMTP (entre servidores) | 179 | TCP | BGP
53 | UDP, TCP | DNS | 443 | TCP, UDP | HTTPS; HTTP/3 (QUIC)
67 / 68 | UDP | DHCP servidor / cliente | 445 | TCP | SMB
69 | UDP | TFTP (boot de rede) | 500 / 4500 | UDP | IKE / IPsec NAT-T
80 | TCP | HTTP (texto claro) | 514 | UDP | syslog
123 | UDP | NTP | 520 / 521 | UDP | RIP / RIPng
143 / 993 | TCP | IMAP / IMAPS | 587 | TCP | SMTP submission (TLS)
23 | TCP | Telnet (histórico) | 20 / 21 | TCP | FTP (histórico)
Registro oficial: IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry (sucessor da RFC 1060 / RFC 1700).
Notes: TCP e UDP (e também SCTP e QUIC) usam portas de 16 bits para distinguir as aplicações em um mesmo host. A RFC 6335 define três faixas: portas de sistema (0 a 1023, as 'bem conhecidas'), portas de usuário registradas (1024 a 49151) e portas dinâmicas ou efêmeras (49152 a 65535), usadas pelo lado cliente. O registro oficial é o 'Service Name and Transport Protocol Port Number Registry' da IANA, que substituiu a RFC 1060 citada no original (depois RFC 1700). Um socket é identificado pela 5-tupla: protocolo, IP de origem, porta de origem, IP de destino, porta de destino; é isso que NAT, firewalls e balanceadores rastreiam.

## Slide 53: Recepção de um quadro: demultiplexação em três níveis
Quadro Ethernet (FCS ok, MAC destino = meu ou broadcast/multicast)
Enlace: EtherType
ARP
0x0806
IPv6
0x86DD
802.1Q
0x8100
MPLS
0x8847
0x0800 = IPv4
Internet: campo Protocolo
ICMP (1)
OSPF (89)
UDP (17)
ESP (50)
6 = TCP
Transporte: porta de destino
SSH
TCP 22
HTTPS
TCP 443
DNS
UDP 53
NTP
UDP 123
Aplicação (processo / socket)
Notes: Siga o quadro de baixo para cima: (1) a interface verifica o FCS e o MAC de destino (próprio, broadcast ou multicast assinado) e usa o EtherType para entregar a carga ao protocolo certo (0x0800 IPv4, 0x86DD IPv6, 0x0806 ARP, 0x8100 802.1Q, 0x8847 MPLS); (2) a camada IP valida o cabeçalho e usa o campo Protocolo para entregar a TCP, UDP, ICMP etc.; (3) o transporte usa a porta de destino para entregar à aplicação correta (DNS em 53, SSH em 22). Em 1999 o campo Tipo/SNAP ID fazia o papel do EtherType; o diagrama original mostrava Telnet 23, FTP 21, DNS 53 e TFTP 69.

## Slide 54: Conversão decimal-binário
Posição | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Peso | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
172 = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
255 = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Método da subtração
172 - 128 = 44 → bit 128 ligado
44 - 64 < 0 → bit 64 desligado
44 - 32 = 12 → bit 32 ligado
12 - 16 < 0 → bit 16 desligado
12 - 8 = 4 → bit 8 ligado
4 - 4 = 0 → bit 4 ligado; bits 2 e 1 desligados
Resultado: 172 = 10101100
Máscara (octeto) | Binário | Bits 1
0 | 00000000 | 0
128 | 10000000 | 1
192 | 11000000 | 2
224 | 11100000 | 3
240 | 11110000 | 4
248 | 11111000 | 5
252 | 11111100 | 6
254 | 11111110 | 7
255 | 11111111 | 8
Soma de todos os pesos = 255. Se uma posição vale 0, nada é somado. Os nove valores da tabela são os únicos que aparecem em máscaras contíguas.
Notes: Ferramenta básica para sub-redes: cada octeto tem 8 bits com pesos 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Para converter 172 em binário, subtraia os maiores pesos possíveis: 172 - 128 = 44; 44 - 32 = 12; 12 - 8 = 4; 4 - 4 = 0, logo os bits 128, 32, 8 e 4 estão ligados: 10101100. A soma de todos os pesos é 255, o maior valor de um octeto. Peça aos alunos que convertam 192, 224, 240, 248, 252, 254 e 255 (os valores que aparecem em máscaras) e memorizem que cada um acrescenta um bit 1 à esquerda.

## Slide 55: O endereço IPv4
Cada interface IPv4 é identificada por um endereço de 32 bits
Definido em 1981 (RFC 791) com duas partes: identificador de rede e número de host
Parte de rede atribuída pela hierarquia de numeração: IANA → RIRs (LACNIC no Brasil, com o NIC.br) → provedores → organizações
Parte de host atribuída pelo administrador da rede (ou por DHCP)
Representado como quatro números decimais separados por pontos; cada número é um octeto (0 a 255)
Rede
Host
32 bits
10101100
00010000
00010100
00001010
172
16
20
10
172 . 16 . 20 . 10
Onde está a fronteira rede/host?
1981 a 1993: definida pela classe (primeiros bits)
Desde 1993: definida pela máscara ou pelo comprimento do prefixo (CIDR), ex.: 172.16.20.10/24
Notes: Cada interface IPv4 tem um endereço de 32 bits, escrito como quatro números decimais separados por pontos (notação decimal pontuada), cada um representando um octeto. Quando o IP foi padronizado em 1981 o endereço tinha duas partes, rede e host; a parte de rede era atribuída pelas autoridades de numeração (hoje IANA → RIRs → provedores → organizações) e a parte de host pelo administrador da rede. O exemplo original, 134.141.20.10, era um endereço real da Cabletron; usamos 172.16.20.10, da faixa privada da RFC 1918.

## Slide 56: Endereçamento por classes (1981 a 1993)
HISTÓRICO
Classe | Bits iniciais | 1º octeto | Formato (N = rede, H = host) | Máscara natural | Redes × hosts
A | 0xxxxxxx | 1 a 126 | N.H.H.H (8 + 24 bits) | 255.0.0.0 (/8) | 126 × 16 777 214
B | 10xxxxxx | 128 a 191 | N.N.H.H (16 + 16 bits) | 255.255.0.0 (/16) | 16 384 × 65 534
C | 110xxxxx | 192 a 223 | N.N.N.H (24 + 8 bits) | 255.255.255.0 (/24) | 2 097 152 × 254
D | 1110xxxx | 224 a 239 | Multicast (RFC 1112): 28 bits de grupo | n/a | Grupos multicast
E | 1111xxxx | 240 a 255 | Reservada / experimental | n/a | Não roteada na Internet
Regra do primeiro octeto: o valor do primeiro octeto revela a classe e, portanto, a máscara 'natural'. 0.0.0.0/8 e 127.0.0.0/8 (loopback) são reservados.
Por que acabou
Desperdício: uma classe B (65 534 hosts) para uma empresa de 300 máquinas
Explosão da tabela de roteamento da Internet com milhares de classes C
O que a substituiu
CIDR (RFC 1519, 1993; atual RFC 4632) e VLSM: a máscara define a fronteira
Endereços privados (RFC 1918) + NAT; depois IPv6
Notes: Originalmente havia três classes de redes, A, B e C, reconhecidas pelos primeiros bits do primeiro octeto (regra do primeiro octeto): classe A, bit inicial 0, 7 bits de rede e 24 de host (1 a 126; 0 e 127 reservados); classe B, bits 10, 14 bits de rede e 16 de host (128 a 191); classe C, bits 110, 21 bits de rede e 8 de host (192 a 223). A classe D (1110, 224 a 239) foi definida depois para multicast (RFC 1112) e a classe E (1111, 240 a 255) ficou reservada. O esquema foi abandonado em 1993 pelo CIDR (RFC 1519, hoje RFC 4632) porque desperdiçava endereços (uma classe B para uma empresa de 300 hosts) e fazia a tabela de roteamento da Internet explodir com redes classe C. Os termos 'classe A/B/C' sobrevivem apenas como jargão e em provas de certificação; equipamentos modernos são 'classless' por padrão.

## Slide 57: CIDR: roteamento sem classes e notação de prefixo
ATUALIZADO
Notação de prefixo
172.16.20.10/24 = máscara 255.255.255.0 (24 bits 1)
/n: os n bits mais à esquerda identificam a rede; os 32 - n restantes, o host
Hosts utilizáveis = 2^(32-n) - 2 (exceto /31 e /32)
Agregação (supernetting)
192.0.2.0/24 + 192.0.3.0/24 → anunciados como 192.0.2.0/23
Um provedor com 198.51.100.0/22 anuncia um único prefixo para 1 022 hosts de clientes
Tabela IPv4 global ≈ 1 milhão de prefixos (2026); sem CIDR seria inviável
Prefixo | Máscara | Bits de host | Endereços | Hosts utilizáveis | Uso típico
/8 | 255.0.0.0 | 24 | 16 777 216 | 16 777 214 | Ex-classe A; 10.0.0.0/8 privado
/16 | 255.255.0.0 | 16 | 65 536 | 65 534 | Ex-classe B; campus grande
/24 | 255.255.255.0 | 8 | 256 | 254 | Sub-rede de usuários / VLAN
/26 | 255.255.255.192 | 6 | 64 | 62 | Sub-rede pequena
/30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 | 2 | Enlace ponto a ponto
/31 | 255.255.255.254 | 1 | 2 | 2 (RFC 3021) | Enlace ponto a ponto sem desperdício
/32 | 255.255.255.255 | 0 | 1 | 1 | Loopback de roteador; rota de host
Notes: Com o CIDR (Classless Inter-Domain Routing), a fronteira entre rede e host é dada explicitamente pelo comprimento do prefixo (/n = n bits de rede), equivalente a uma máscara de n bits 1 contíguos. Isso permite alocar blocos do tamanho certo (172.16.20.0/23 para 510 hosts, em vez de uma classe B) e agregar (resumir) vários prefixos em um só anúncio de roteamento, reduzindo as tabelas da Internet (supernetting). Em 2026 a tabela IPv4 global tem cerca de um milhão de prefixos; sem CIDR seria inviável. VLSM (Variable Length Subnet Mask) é o mesmo princípio aplicado dentro de uma organização: sub-redes de tamanhos diferentes conforme a necessidade. Protocolos classful (RIPv1, IGRP) não transportam máscara e não suportam VLSM; todos os protocolos modernos (RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP-4) são classless.

## Slide 58: Endereços IPv4 de propósito especial
Bloco | Significado | Referência
0.0.0.0/8 (0.0.0.0) | 'Este host nesta rede'; só como origem (ex.: cliente DHCP sem endereço) | RFC 1122
127.0.0.0/8 | Loopback: pacotes nunca saem do host (127.0.0.1; IPv6 ::1) | RFC 1122
10/8, 172.16/12, 192.168/16 | Endereços privados: não roteados na Internet; usados com NAT | RFC 1918
100.64.0.0/10 | Espaço compartilhado para CGNAT de provedores (entre o cliente e o NAT da operadora) | RFC 6598
169.254.0.0/16 | Link-local (autoconfiguração sem DHCP, 'APIPA'); não roteado | RFC 3927
192.0.2/24, 198.51.100/24, 203.0.113/24 | Documentação e exemplos (usados neste curso) | RFC 5737
224.0.0.0/4 | Multicast (ex-classe D); 224.0.0.0/24 é local ao enlace | RFC 5771
240.0.0.0/4 | Reservado (ex-classe E); não utilizável na Internet pública | RFC 1112
255.255.255.255 | Broadcast limitado: só como destino; não atravessa roteadores | RFC 919
x.y.z.255 (/24) | Broadcast dirigido: todos os bits de host em 1; roteadores não o encaminham por padrão | RFC 2644
Registro consolidado: RFC 6890 e IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry. Exaustão: IANA em 2011, LACNIC em 2020 (última fase); daí NAT, CGNAT e IPv6.
Notes: O original listava quatro casos: 0.0.0.0 ('este host nesta rede', só como origem, ex.: cliente DHCP), 255.255.255.255 (broadcast limitado, só como destino, não atravessa roteadores), broadcast dirigido (todos os bits de host em 1, ex.: 172.16.20.255/24) e 127.x.y.z (loopback, nunca sai do host). A lista cresceu: endereços privados (RFC 1918) usados com NAT; espaço compartilhado 100.64.0.0/10 para CGNAT de provedores (RFC 6598); link-local 169.254.0.0/16 (APIPA, RFC 3927); blocos de documentação (RFC 5737), que usamos neste curso; multicast 224.0.0.0/4; e a ex-classe E 240.0.0.0/4, ainda não utilizável na Internet. O registro consolidado é a RFC 6890 e o registro IANA 'Special-Purpose Address Registry'.

## Slide 59: Sub-redes: um terceiro nível de hierarquia
Antes das sub-redes (1981)
Número de rede
Host
Com sub-redes (RFC 950, 1985): bits emprestados da parte de host
Número de rede
Sub-rede
Host
Exemplo: 172.16.0.0/16 dividido com 8 bits de sub-rede → 256 sub-redes /24 (172.16.0.0/24 a 172.16.255.0/24), 254 hosts cada
Uma sub-rede é uma divisão do espaço reservado a hosts, feita pela própria organização; uma sub-rede por enlace (VLAN, segmento, enlace WAN)
Para o exterior, a rede continua sendo um único prefixo (agregação); só os roteadores internos conhecem as sub-redes
O campo de sub-rede pode ter qualquer tamanho; é especificado por uma máscara de 32 bits (ou pelo comprimento do prefixo)
Com CIDR/VLSM a distinção 'rede x sub-rede' perdeu sentido técnico: tudo é prefixo; o termo sub-rede permanece no uso corrente
Notes: Em 1984/1985 (RFC 917 e RFC 950, Internet Standard Subnetting Procedure) um terceiro nível foi acrescentado à estrutura do endereço: a sub-rede. A organização recebe um prefixo (então, uma rede de classe) e toma emprestados bits da parte de host para numerar suas sub-redes internas, uma por enlace. Para o resto da Internet a rede continua sendo uma só; internamente os roteadores distinguem as sub-redes. O campo de sub-rede pode ter qualquer tamanho (a RFC 950 pedia pelo menos 2 bits; hoje, com CIDR, qualquer valor), e é definido por uma máscara de 32 bits.

## Slide 60: A máscara de sub-rede e a comparação sob máscara
Máscara: 32 bits, com 1 nas posições de rede e sub-rede e 0 nas de host; sempre contígua (ex.: 255.255.255.0 = /24)
Comparação sob máscara: AND bit a bit entre endereço e máscara; os bits de host são zerados e sobra o identificador da sub-rede
O campo de sub-rede pode ter qualquer tamanho; /n diz quantos bits são 1
Usada pelo host (destino local ou remoto?) e pelo roteador (que rota casa com o destino? prefixo mais longo)
A | B | A AND B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Tabela-verdade do AND: só 1 AND 1 dá 1
Regras práticas
Máscara 255 em um octeto: copia o octeto do endereço
Máscara 0: zera o octeto
Máscara intermediária (128 a 254): converta para binário e aplique o AND bit a bit
Prefixo /n ⇔ máscara com n bits 1 à esquerda
Notes: A máscara é um padrão de 32 bits com 1 nas posições de rede e sub-rede e 0 nas posições de host. A operação fundamental é a comparação sob máscara: faz-se um AND bit a bit entre o endereço e a máscara; todos os bits do endereço cujo bit de máscara é 0 são zerados, e o resultado é o identificador da sub-rede, que é comparado ao da rota ou ao do próprio host. A especificação atual exige máscaras contíguas (todos os 1 à esquerda); máscaras não contíguas eram permitidas na RFC 950 mas nunca foram práticas e são proibidas desde a RFC 1519. Essa operação é executada por todo host ao enviar um pacote (local ou remoto?) e por todo roteador ao consultar a tabela (longest prefix match).

## Slide 61: Comparação sob máscara: exemplo
172.16.128.2
10101100
00010000
10000000
00000010
endereço
AND
255.255.255.0
11111111
11111111
11111111
00000000
máscara /24
resultado
10101100
00010000
10000000
00000000
= 172.16.128.0
172
16
128
0
Leitura clássica (1999)
Rede (classe B): 172.16.0.0
Sub-rede: 172.16.128.0 (8 bits emprestados)
Host: .2
Leitura CIDR (2026)
O host pertence ao prefixo 172.16.128.0/24
Faixa de hosts: 172.16.128.1 a 172.16.128.254
Broadcast dirigido: 172.16.128.255
Notes: Host 172.16.128.2 com máscara 255.255.255.0 (/24). Escreva endereço e máscara em binário, faça o AND coluna a coluna e converta de volta: 172.16.128.0. Esse é o identificador da sub-rede. A 'rede' no sentido antigo (classe B) seria 172.16.0.0; a sub-rede, 172.16.128.0. Com CIDR dizemos simplesmente que o host pertence ao prefixo 172.16.128.0/24. O original usava 134.141.128.2; a lógica é idêntica.

## Slide 62: Endereçamento com sub-redes em uma inter-rede
Internet
anuncia só 172.16.0.0/16
Sistema autônomo: 172.16.0.0/16
R1
172.16.10.0/24
R2
R3
172.16.20.0/24
172.16.30.0/24
172.16.40.0/24
172.16.50.0/24
Uma sub-rede por enlace; cada interface de roteador recebe um endereço da sub-rede do enlace
Notes: O diagrama mostra um sistema autônomo que recebeu o prefixo 172.16.0.0/16 e o dividiu em sub-redes /24, uma por enlace: 172.16.10.0/24, .20.0, .30.0, .40.0 e .50.0. Para a Internet, só o prefixo agregado 172.16.0.0/16 é anunciado (neste exemplo, por ser privado, ele nem seria anunciado; imagine um bloco público). Internamente, os roteadores trocam as sub-redes pelo IGP. Cada interface de roteador recebe um endereço na sub-rede do enlace a que está conectada; por convenção, o primeiro ou o último endereço utilizável.

## Slide 63: Endereçamento de hosts com sub-redes
R1
E0
E1
172.16.128.1 /24
172.16.64.1 /24
Sub-rede 172.16.128.0/24
Sub-rede 172.16.64.0/24
H
172.16.128.2
H
172.16.128.3
H
172.16.128.4
H
172.16.64.2
H
172.16.64.3
H
172.16.64.4
Decomposição de 172.16.128.2 /24
172
16
128
2
Rede (16 bits, classe B histórica)
Sub-rede (8 bits)
Host (8 bits)
Cada host precisa de três parâmetros: endereço, máscara (ou prefixo) e gateway padrão (o endereço do roteador na sua sub-rede). Hoje o DHCP entrega os três; no IPv6, RA/SLAAC entrega prefixo e roteador e o DHCPv6 complementa.
Notes: Dois enlaces ligados por um roteador: 172.16.128.0/24 na interface E0 (172.16.128.1) e 172.16.64.0/24 na E1 (172.16.64.1). Os hosts de cada lado recebem endereços na respectiva sub-rede e usam o endereço do roteador como gateway padrão. A decomposição do endereço 172.16.128.2 mostra os três níveis: rede 172.16, sub-rede 128, host 2. Pergunta para a turma: o host 172.16.128.2 pode falar diretamente com 172.16.64.2? Não: a comparação sob máscara dá sub-redes diferentes, então o pacote vai ao gateway (próximos slides).

## Slide 64: Endereços especiais em ambiente de sub-redes
Em cada sub-rede
Todos os bits de host = 1: broadcast dirigido da sub-rede (172.16.128.255 para 172.16.128.0/24)
Todos os bits de host = 0: identificador da sub-rede (172.16.128.0)
Nenhum dos dois pode ser atribuído a um host: utilizáveis = 2^h - 2
Exemplo: 172.16.128.0/24
Sub-rede: 172.16.128.0
Hosts: 172.16.128.1 a 172.16.128.254 (254)
Broadcast dirigido: 172.16.128.255
Gateway (convenção): .1 ou .254
Regra antiga (RFC 950, 1985) | Regra atual | Referência
Não usar a primeira sub-rede ('subnet zero') nem a última ('all-ones') | Ambas utilizáveis; padrão em todos os equipamentos modernos | RFC 1878 (1995)
Enlaces ponto a ponto com /30 (4 endereços, 2 utilizáveis) | /31 permitido: 2 endereços, ambos utilizáveis, sem broadcast | RFC 3021 (2000)
Loopback de roteador em uma sub-rede comum | /32 por loopback; rota de host | Prática corrente
Broadcast dirigido encaminhado por roteadores | Desabilitado por padrão (ataques 'smurf') | RFC 2644 (1999)
Notes: Dentro de cada sub-rede, o endereço com todos os bits de host em 1 é o broadcast dirigido daquela sub-rede (172.16.128.255 para 172.16.128.0/24) e o endereço com todos os bits de host em 0 identifica a própria sub-rede; nenhum dos dois pode ser atribuído a um host. Por isso o número de hosts utilizáveis é 2^(bits de host) - 2. Duas atualizações importantes: (1) a RFC 950 recomendava não usar a primeira ('subnet zero') e a última ('all-ones') sub-redes de um bloco; isso caiu com CIDR (RFC 1878) e todo equipamento moderno as usa; (2) a RFC 3021 (2000) permite /31 em enlaces ponto a ponto, com dois endereços e sem broadcast, dobrando o aproveitamento em relação a /30; e /32 é usado para loopbacks.

## Slide 65: Máscaras fora da fronteira do octeto (VLSM)
Exemplo: 203.0.113.77 /29 (máscara 255.255.255.248)
203.0.113.77
11001011
00000000
01110001
01001|101
endereço
AND
255.255.255.248
11111111
11111111
11111111
11111|000
máscara /29
sub-rede
11001011
00000000
01110001
01001|000
= 203.0.113.72
sub-rede | host
Resultado
Sub-rede: 203.0.113.72/29
Hosts: .73 a .78 (6)
Broadcast: .79
Atalho do 'salto'
256 - 248 = 8 → sub-redes a cada 8: .0, .8, .16 ... .72, .80
77 está entre 72 e 80 → sub-rede .72
Outras máscaras
/25 salto 128; /26 salto 64; /27 salto 32; /28 salto 16; /30 salto 4
No 3º octeto (/17 a /23) o salto vale em múltiplos de 256 endereços
Notes: Quando o número de bits de sub-rede não coincide com uma fronteira de octeto, é preciso trabalhar em binário. Exemplo: 203.0.113.77 com máscara 255.255.255.248 (/29): o último octeto 77 = 01001101; a máscara 248 = 11111000 preserva os cinco primeiros bits (01001 = 72) e zera os três de host. Logo a sub-rede é 203.0.113.72/29, os hosts vão de .73 a .78 e o broadcast é .79. O 'salto' entre sub-redes /29 é 256 - 248 = 8: .0, .8, .16, ..., .72, .80. O original usava 197.129.59.77 com cinco bits de sub-rede sobre uma classe C; a aritmética é a mesma. Com VLSM, um bloco /24 pode ser dividido em sub-redes de tamanhos diferentes, como mostra o próximo slide.

## Slide 66: VLSM na prática: plano de endereçamento de um /24
Necessidade | Hosts | Prefixo | Sub-rede | Faixa de hosts | Broadcast
Usuários | 100 | /25 (126) | 172.16.20.0/25 | .1 a .126 | .127
Servidores | 50 | /26 (62) | 172.16.20.128/26 | .129 a .190 | .191
Gerência | 25 | /27 (30) | 172.16.20.192/27 | .193 a .222 | .223
Impressoras | 10 | /28 (14) | 172.16.20.224/28 | .225 a .238 | .239
Enlace WAN 1 | 2 | /30 (2) | 172.16.20.240/30 | .241 a .242 | .243
Enlace WAN 2 | 2 | /30 (2) | 172.16.20.244/30 | .245 a .246 | .247
Enlace WAN 3 | 2 | /30 (2) | 172.16.20.248/30 | .249 a .250 | .251
Reserva | - | /30 | 172.16.20.252/30 | .253 a .254 | .255
Regras do VLSM: alocar da maior para a menor; cada sub-rede começa em múltiplo do seu tamanho; nenhuma sobreposição; o IGP deve ser classless (RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS).
Variante moderna: enlaces ponto a ponto com /31 (RFC 3021) liberam 8 endereços; loopbacks de roteador usam /32 em um bloco separado (ex.: 172.16.255.0/24).
Notes: Exercício-modelo: dividir 172.16.20.0/24 para atender a uma rede de 100 usuários, uma de 50 servidores, uma de 25 dispositivos de gerência, uma de 10 impressoras e quatro enlaces ponto a ponto. Regra de ouro do VLSM: aloque da maior para a menor sub-rede, sempre em fronteiras alinhadas ao tamanho do bloco. Sobram 172.16.20.252/30 e, se os enlaces usarem /31, ainda mais espaço. Peça aos alunos que refaçam o plano com /31 nos enlaces (RFC 3021) e discutam onde colocar o endereço do gateway em cada sub-rede.

## Slide 67: Comportamento do protocolo IP
MÓDULO 2 | PARTE 2
Como um host decide para onde enviar um pacote: determinação de rota (local ou remoto), consulta do próximo salto e resolução de endereços com ARP
Notes: Esta parte segue o original slide a slide: comunicação entre hosts, determinação de rota, destinos locais e remotos, consulta do gateway, e então o ARP em três cenários (host local, host remoto, Proxy ARP). Fechamos com um exemplo completo de transferência de dados através de dois roteadores.

## Slide 68: Comunicação entre hosts IP: dois passos sempre
1
Determinação de rota
O destino é local (mesmo prefixo que o meu) ou remoto? Se remoto, qual é o próximo salto (gateway) para ele? Decisão tomada com endereço, máscara e tabela de rotas do host.
2
Resolução de endereço
Qual é o endereço de enlace (MAC) do destino local, ou do próximo salto? ARP no IPv4; Descoberta de Vizinhos (ND) no IPv6. Resultado guardado em cache.
Sempre, em qualquer host
Os hosts IP executam esses passos independentemente de configuração ou topologia. Entendê-los é a base do diagnóstico de conectividade.
Ferramentas de verificação
Linux: ip route get <destino>; ip neigh
Windows: route print; arp -a
macOS: netstat -rn; arp -an
Roteadores: show ip route; show ip arp
Notes: Toda comunicação IP começa com dois passos no host de origem: (1) determinação de rota: o destino é local (mesmo enlace) ou remoto (atrás de um roteador)? Se remoto, qual é o próximo salto? (2) resolução de endereço: qual é o MAC do destino (se local) ou do próximo salto (se remoto)? Esses passos acontecem sempre, em qualquer sistema operacional e em qualquer topologia, mesmo quando o administrador nunca pensou neles; são a base para diagnosticar 'não consigo pingar'.

## Slide 69: Determinação de rota: local ou remoto?
Primeiro passo: o destino IP é local ou remoto?
Local: host dentro do mesmo espaço de endereços (prefixo) de rede ou sub-rede da origem
Remoto: host fora do prefixo da origem; só alcançável por um roteador
A origem usa seu IP, sua máscara e o IP de destino na decisão (comparação sob máscara dos dois endereços)
Implementação moderna: consulta à tabela de rotas do host com prefixo mais longo (equivalente)
Entradas da decisão
IP de origem: 172.16.128.7
Máscara: 255.255.255.0 (/24)
IP de destino: 172.16.128.2 (ou 172.16.64.2)
Saídas possíveis
Local → resolver o MAC do destino (ARP)
Remoto → consultar o próximo salto (gateway) e resolver o MAC dele
Sem rota → erro 'rede inalcançável' no próprio host
Notes: O primeiro passo é decidir se o destino IP é local ou remoto. Destino local: está dentro do mesmo prefixo (rede ou sub-rede) do host de origem; destino remoto: está fora dele. O host usa três informações: seu próprio endereço IP, sua máscara (prefixo) e o endereço IP de destino. Aplica a máscara aos dois endereços (comparação sob máscara) e compara os resultados. Observação para 2026: hosts modernos fazem isso consultando sua tabela de rotas com longest prefix match, o que equivale à comparação sob máscara quando há apenas a rota da sub-rede conectada e a rota padrão.

## Slide 70: Lógica de determinação de rota
(IP destino AND máscara) = (IP origem AND máscara)?
SIM
NÃO
Destino LOCAL
As duas estações estão no mesmo enlace. A origem envia diretamente ao destino.
Destino REMOTO
A origem consulta a tabela de rotas, escolhe o próximo salto (gateway) e envia os pacotes a ele.
Resolução de endereço (ARP / ND)
para o IP do destino (local) ou do gateway (remoto)
Notes: O fluxograma do original: SE (IP de destino AND máscara da origem) = (IP da origem AND máscara da origem) ENTÃO o destino está no mesmo enlace físico e a origem pode enviar diretamente; SENÃO a origem consulta a tabela de rotas para encontrar o próximo salto (gateway) e envia os pacotes a ele. Em ambos os casos, o passo seguinte é a resolução de endereço (ARP) para o IP escolhido: o destino ou o gateway.

## Slide 71: Local ou remoto: exemplo com AND
Destino: 172.16.128.2
172.16.128.2 (destino)
10101100
00010000
10000000
00000010
AND 255.255.255.0
11111111
11111111
11111111
00000000
resultado
10101100
00010000
10000000
00000000
172.16.128.0
172.16.128.7 (origem)
10101100
00010000
10000000
00000111
AND 255.255.255.0
11111111
11111111
11111111
00000000
resultado
10101100
00010000
10000000
00000000
172.16.128.0
Resultados iguais → destino LOCAL (mesmo enlace)
E se o destino fosse 172.16.64.2? AND → 172.16.64.0 ≠ 172.16.128.0 → REMOTO
Verifique no sistema operacional
Linux: ip route get 172.16.128.2 → 'dev eth0' (local); ip route get 172.16.64.2 → 'via 172.16.128.1' (remoto, pelo gateway)
Notes: Origem 172.16.128.7, máscara 255.255.255.0, destino 172.16.128.2. AND do destino com a máscara: 172.16.128.0; AND da origem com a máscara: 172.16.128.0. Resultados iguais, logo o destino é local. Repita com destino 172.16.64.2: o AND dá 172.16.64.0, diferente de 172.16.128.0, logo remoto. O original usava 134.141.128.x.

## Slide 72: Destinos locais
Se a sub-rede de destino é a mesma da origem, a comunicação ocorre sem roteador
Os quadros são transmitidos diretamente no enlace conectado (switches L2 no caminho são transparentes; 'mesmo enlace' = mesma VLAN)
A origem passa imediatamente à resolução de endereço (ARP) para obter o MAC do destino
Erro comum de diagnóstico: máscara errada faz o host achar que um destino remoto é local (e o ARP nunca é respondido)
A
172.16.128.7 /24
B
172.16.128.2 /24
SW (VLAN 128)
quadro direto: MAC B
Sub-rede 172.16.128.0/24: nenhum roteador envolvido
Notes: Se a rede de destino e a de origem são a mesma, a comunicação ocorre sem roteador: os quadros são transmitidos diretamente no enlace ao qual as duas estações estão conectadas. O host passa imediatamente à fase de resolução de endereço para obter o MAC do destino. Note que 'mesmo enlace' hoje significa, na prática, 'mesma VLAN': switches de camada 2 entre as estações são transparentes.

## Slide 73: Destinos remotos
Destino remoto: é necessário um passo intermediário antes da resolução de endereço
Consulta do próximo salto (next-hop gateway lookup): qual roteador usar para alcançar a rede remota?
A origem então resolve o MAC do gateway, não do destino final
O pacote IP continua endereçado ao destino final; só o quadro Ethernet é endereçado ao gateway
A
172.16.128.7 /24
R1
gw .128.1
B
172.16.64.2 /24
quadro: MAC R1
Pacote IP: origem 172.16.128.7 → destino 172.16.64.2
Quadro Ethernet: MAC A → MAC R1
Sub-redes diferentes (128.0/24 e 64.0/24): roteador obrigatório
Notes: Se a origem determina que o destino é remoto, há um passo intermediário antes da resolução de endereço: a consulta do próximo salto (next-hop gateway lookup). Ela determina qual roteador a origem usará para encaminhar os pacotes à rede remota. Só então a origem faz ARP, e faz ARP para o gateway, não para o destino.

## Slide 74: Consulta do próximo salto (next-hop gateway lookup)
A origem consulta sua tabela de rotas para achar o próximo salto da rede remota
Fontes da tabela de um host: rota da sub-rede conectada, gateway padrão (DHCP ou RA), rotas estáticas, e em servidores/roteadores, protocolos dinâmicos (RIP, OSPF, BGP)
Seleção pelo prefixo mais longo (longest prefix match): a rota mais específica vence; /0 (padrão) casa com tudo e é usada por último
Resultado: o IP de um roteador no mesmo enlace que a origem
Destino | Próximo salto | Interface | Origem da rota
172.16.128.0/24 | conectada | eth0 | endereço da interface
172.16.64.0/24 | 172.16.128.1 | eth0 | estática
10.0.0.0/8 | 172.16.128.2 | eth0 | estática (VPN)
0.0.0.0/0 | 172.16.128.1 | eth0 | DHCP (gateway padrão)
Tabela de rotas de um host (ip route / route print)
Exemplos de consulta
172.16.128.9 → casa com /24 conectada → local
172.16.64.2 → casa com /24 estática → via 172.16.128.1
10.1.2.3 → casa com /8 → via 172.16.128.2
8.8.8.8 → só a /0 → via 172.16.128.1
Notes: A estação de origem consulta sua tabela de rotas para determinar o próximo salto para a rede remota. A tabela de um host pode ser construída por rotas estáticas, pelo gateway padrão (recebido por DHCP ou RA) ou, em servidores e roteadores, por protocolos dinâmicos. O resultado é o endereço IP de um roteador diretamente conectado (no mesmo enlace) capaz de encaminhar ao destino. A busca segue a regra do prefixo mais longo: entre todas as rotas que casam com o destino, vence a mais específica; a rota padrão (/0) casa com tudo e vence por último.

## Slide 75: Comunicação IP: o que o host já sabe neste ponto
Já determinado (camada de rede)
Se o destino é local ou remoto
Se remoto, o endereço IP do próximo salto (roteador)
O pacote IP pode ser montado: origem, destino, TTL, protocolo...
Ainda falta (camada de enlace)
O endereço MAC do destino (se local) ou do próximo salto (se remoto)
Sem ele, o quadro Ethernet não pode ser montado
Solução: ARP (IPv4) ou ND (IPv6), com cache
MAC destino = ?
MAC origem = A
0x0800
IP: 172.16.128.7 → 172.16.64.2 | dados
FCS
O quadro está pronto, exceto pelo MAC de destino: ARP resolve isso
Notes: Resumo intermediário. O host de origem determinou (1) se o destino é local ou remoto e (2), se remoto, o endereço lógico do próximo salto. Ele tem toda a informação de camada de rede. Falta a informação de camada de enlace: o MAC do destino ou do gateway. É aqui que entra o ARP.

## Slide 76: Resolução de endereços: ARP (RFC 826)
Transmissão direta ou via gateway, a comunicação no enlace é sempre MAC para MAC
A origem deve resolver o MAC do destino ou do próximo salto antes de transmitir
ARP (RFC 826): pergunta em broadcast 'quem tem o IP X?'; o dono responde em unicast com seu MAC
Cada host mantém um cache ARP com os mapeamentos IP → MAC (entradas expiram: Linux revalida após ≈ 30 s; Cisco IOS 4 h)
Encapsulado direto em Ethernet (0x0806), nunca atravessa roteadores; no IPv6 é substituído pela Descoberta de Vizinhos (ND)
A
172.16.10.1
B
172.16.10.200
1. ARP Request (broadcast)
2. ARP Reply (unicast)
IP | MAC | Idade
172.16.10.200 | 00-00-5E-00-53-0B | 0 s
Cache ARP de A após a troca (arp -a / ip neigh)
Notes: Seja o destino direto ou o gateway, a transmissão no enlace é sempre de MAC para MAC. A origem precisa resolver o MAC correspondente ao IP escolhido antes de transmitir. O IP usa o ARP (Address Resolution Protocol, RFC 826, 1982) para obter o mapeamento IP → MAC: envia uma pergunta em broadcast ('quem tem o IP X?') e o dono responde em unicast com seu MAC. Cada host mantém um cache ARP com os mapeamentos aprendidos, para não perguntar a cada pacote. O ARP é encapsulado diretamente em Ethernet (EtherType 0x0806), não em IP, e só funciona dentro do enlace: roteadores não encaminham ARP. No IPv6 o papel é da Descoberta de Vizinhos (ND, RFC 4861), com ICMPv6 e multicast.

## Slide 77: ARP, exemplo com host local (1 de 6): o cenário
A
172.16.10.1 /24
00-00-5E-00-53-0A
B
172.16.10.200 /24
00-00-5E-00-53-0B
Enlace Ethernet: sub-rede 172.16.10.0/24
C
outra estação
Host A ainda não se comunicou com o host B
A quer abrir uma sessão SSH (TCP 22) com B
A pilha TCP/IP de A aplica a lógica de determinação de rota: B é local ou remoto?
Notes: Host A (172.16.10.1/24) nunca se comunicou com o host B (172.16.10.200/24) e quer abrir uma sessão SSH com ele. (O original usava Telnet; SSH é o equivalente moderno.) A pilha TCP/IP de A executa a lógica de determinação de rota para saber se B é local ou remoto. Mostre que, do ponto de vista do ARP, pouco importa a aplicação: o processo é o mesmo para qualquer pacote IP.

## Slide 78: ARP, exemplo com host local (2 de 6): B é local; cache vazio
A
172.16.10.1 /24
00-00-5E-00-53-0A
B
172.16.10.200 /24
00-00-5E-00-53-0B
Enlace Ethernet: sub-rede 172.16.10.0/24
C
outra estação
Determinação de rota
172.16.10.200 AND /24 = 172.16.10.0
172.16.10.1 AND /24 = 172.16.10.0
Iguais → B é local
Cache ARP de A
Procura 172.16.10.200 → não encontrado
A deve enviar um ARP Request
O pacote SSH aguarda na fila até a resposta
Notes: O AND do IP de destino e do IP de origem com a máscara de A dá o mesmo resultado, 172.16.10.0: B é local. A consulta seu cache ARP procurando o mapeamento de 172.16.10.200, mas o cache está vazio (ou a entrada expirou). A precisa perguntar à rede.

## Slide 79: ARP, host local (3 de 6): ARP Request em broadcast
A
172.16.10.1 /24
00-00-5E-00-53-0A
B
172.16.10.200 /24
00-00-5E-00-53-0B
Enlace Ethernet: sub-rede 172.16.10.0/24
C
outra estação
ARP Request: broadcast FF-FF-FF-FF-FF-FF (todos recebem)
A envia um ARP Request em quadro Ethernet de broadcast (FF-FF-FF-FF-FF-FF, EtherType 0x0806)
Todas as estações do enlace recebem o quadro e examinam o pedido (inclusive C)
Pergunta: 'quem tem 172.16.10.200? responda para 172.16.10.1 (00-00-5E-00-53-0A)'
Notes: A transmite um ARP Request encapsulado em um quadro Ethernet com destino broadcast (FF-FF-FF-FF-FF-FF) e EtherType 0x0806. Todas as estações do enlace (da VLAN) recebem o quadro e entregam seu conteúdo ao software ARP, que compara o 'IP alvo' com o seu próprio. Em uma VLAN com centenas de hosts, cada ARP Request interrompe todos eles: por isso domínios de broadcast grandes custam CPU em todas as estações.

## Slide 80: O pacote ARP Request
Pacote ARP (RFC 826), operação = 1 (Request)
Tipo de hardware = 1 (Ethernet)
Tipo de protocolo = 0x0800 (IPv4)
HLEN = 6
PLEN = 4
Operação = 1 (Request)
MAC do remetente (A): 00-00-5E-00-53-0A
IP do remetente (A): 172.16.10.1
MAC do alvo: 00-00-00-00-00-00 (desconhecido)
IP do alvo (B): 172.16.10.200
Quadro Ethernet que o transporta
Destino
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Origem
00-00-5E-00-53-0A
Tipo
0x0806
ARP (28 B) + preenchimento (18 B)
FCS
Observações
O MAC do alvo vai zerado: é exatamente o que se quer descobrir
O campo de hardware e o de protocolo permitem ARP para outros pares (ex.: Token Ring/IPX em 1999); hoje só Ethernet/Wi-Fi + IPv4
Quem recebe o request também aprende o par IP/MAC do remetente (muitas pilhas guardam no cache)
Captura no Wireshark: filtro 'arp'
Notes: Formato do ARP (28 bytes para Ethernet/IPv4): tipo de hardware (1 = Ethernet), tipo de protocolo (0x0800 = IPv4), tamanho do endereço de hardware (6) e do endereço de protocolo (4), operação (1 = request, 2 = reply), MAC e IP do remetente, MAC e IP do alvo. No request, o MAC do alvo é desconhecido (preenchido com zeros). O quadro Ethernet que o transporta tem destino broadcast, origem = MAC de A e EtherType 0x0806; o campo de dados é completado até 46 bytes com preenchimento.

## Slide 81: ARP, exemplo com host local (4 de 6): B processa o pedido
A
172.16.10.1 /24
00-00-5E-00-53-0A
B
172.16.10.200 /24
00-00-5E-00-53-0B
Enlace Ethernet: sub-rede 172.16.10.0/24
C
outra estação
1
Entrega ao ARP
A camada MAC de B encaminha o ARP Request ao software ARP da pilha IP de B (EtherType 0x0806).
2
Reconhecimento
O ARP de B reconhece o IP alvo, 172.16.10.200, como seu; as demais estações (C) descartam o pedido.
3
Resposta
O processo ARP de B formula um ARP Reply e o entrega à camada MAC para transmissão em unicast para A.
Notes: A camada MAC de B entrega o ARP Request ao software ARP da pilha IP de B. O ARP reconhece o IP alvo (172.16.10.200) como seu. As demais estações (C) descartam silenciosamente o pedido, porque o IP alvo não é delas. B então monta um ARP Reply e o entrega à camada MAC para transmissão. Muitas implementações aproveitam para registrar no cache de B o par IP/MAC de A, já que provavelmente vão responder a A em seguida.

## Slide 82: ARP, exemplo com host local (5 de 6): ARP Reply em unicast
A
172.16.10.1 /24
00-00-5E-00-53-0A
B
172.16.10.200 /24
00-00-5E-00-53-0B
Enlace Ethernet: sub-rede 172.16.10.0/24
C
outra estação
ARP Reply: unicast para 00-00-5E-00-53-0A
O ARP de B envia o ARP Reply a A, informando o MAC de B (00-00-5E-00-53-0B)
A resposta é unicast: quadro de MAC B para MAC A; as outras estações não a veem
B normalmente guarda o par IP/MAC de A no seu próprio cache (aprendido do request)
Notes: O software ARP de B envia a resposta a A informando o MAC de B. A resposta é unicast: quadro Ethernet de MAC B para MAC A (B aprendeu o MAC de A no próprio request). Dependendo da pilha, B também guarda o mapeamento de A no seu cache ARP, evitando um ARP Request no sentido inverso quando responder ao SSH.

## Slide 83: O pacote ARP Reply
Pacote ARP (RFC 826), operação = 2 (Reply)
Tipo de hardware = 1 (Ethernet)
Tipo de protocolo = 0x0800 (IPv4)
HLEN = 6
PLEN = 4
Operação = 2 (Reply)
MAC do remetente (B): 00-00-5E-00-53-0B
IP do remetente (B): 172.16.10.200
MAC do alvo (A): 00-00-5E-00-53-0A
IP do alvo (A): 172.16.10.1
Quadro Ethernet que o transporta
Destino
00-00-5E-00-53-0A
Origem
00-00-5E-00-53-0B
Tipo
0x0806
ARP (28 B) + preenchimento
FCS
IP | MAC | Tipo
172.16.10.200 | 00-00-5E-00-53-0B | dinâmica
Cache ARP de A após receber o reply
Segurança
O ARP não autentica nada: qualquer estação pode responder por qualquer IP (ARP spoofing / poisoning)
Defesas: Dynamic ARP Inspection + DHCP snooping nos switches, entradas estáticas em hosts críticos
Notes: No reply, a operação vale 2 e os campos de remetente e alvo são preenchidos com os dados de B (remetente) e de A (alvo). O quadro Ethernet é unicast: destino = MAC de A, origem = MAC de B, EtherType 0x0806. Ao recebê-lo, A instala no cache a entrada 172.16.10.200 → 00-00-5E-00-53-0B.

## Slide 84: ARP, exemplo com host local (6 de 6): comunicação liberada
A
172.16.10.1 /24
00-00-5E-00-53-0A
B
172.16.10.200 /24
00-00-5E-00-53-0B
Enlace Ethernet: sub-rede 172.16.10.0/24
C
outra estação
SSH: quadro para 00-00-5E-00-53-0B
A instala no cache ARP a entrada 172.16.10.200 → 00-00-5E-00-53-0B
A pilha de A tem agora IP e MAC de destino: o segmento SSH enfileirado é transmitido
Pacotes seguintes usam o cache (sem novo ARP) até a entrada expirar ou ser invalidada
Notes: Ao receber o ARP Reply, o processo ARP de A instala a entrada de B no cache. A pilha de A agora tem tudo o que precisa: o IP de destino (camada de rede) e o MAC de destino (camada de enlace). O segmento SSH que estava na fila é encapsulado e transmitido; os próximos pacotes usam o cache, sem novo ARP, até a entrada expirar.

## Slide 85: ARP, exemplo com host remoto (1 de 4): o cenário
A
172.16.10.1 /24
gateway: 172.16.10.254
172.16.10.0/24
R1
.10.254 | .100.254
outras sub-redes
172.16.100.0/24
B
172.16.100.1 /24
00-00-5E-00-53-0B
Host A ainda não se comunicou com B e quer abrir uma sessão SSH
A tem máscara de sub-rede (/24) e um gateway padrão: R1, 172.16.10.254
O gateway padrão dá a A um próximo salto para todos os destinos fora da sub-rede 172.16.10.0/24
Notes: Mesma intenção (A quer SSH em B), mas agora B está em outra sub-rede: A é 172.16.10.1/24 e B é 172.16.100.1/24. A está configurado com a máscara de sub-rede (/24) e com um gateway padrão, o roteador R1 (172.16.10.254). O gateway padrão fornece a A um próximo salto para todos os destinos fora de seu segmento local.

## Slide 86: ARP, exemplo com host remoto (2 de 4): B é remoto
A
172.16.10.1 /24
gateway: 172.16.10.254
172.16.10.0/24
R1
.10.254 | .100.254
outras sub-redes
172.16.100.0/24
B
172.16.100.1 /24
00-00-5E-00-53-0B
Determinação de rota
172.16.100.1 AND /24 = 172.16.100.0
172.16.10.1 AND /24 = 172.16.10.0
Diferentes → B é remoto
Próximo passo
Consulta do próximo salto na tabela de rotas de A
Objetivo: um roteador no enlace de A que alcance 172.16.100.0/24
Notes: Pela lógica de determinação de rota, A conclui que B é remoto: 172.16.100.1 AND /24 = 172.16.100.0, diferente de 172.16.10.0. A precisa então fazer a consulta do próximo salto para encontrar um roteador capaz de alcançar a sub-rede remota.

## Slide 87: ARP, host remoto (3 de 4): rota padrão e ARP para o gateway
A
172.16.10.1 /24
gateway: 172.16.10.254
172.16.10.0/24
R1
.10.254 | .100.254
outras sub-redes
172.16.100.0/24
B
172.16.100.1 /24
00-00-5E-00-53-0B
ARP Request: quem tem 172.16.10.254 (R1)?
Destino | Próximo salto | Origem
172.16.10.0/24 | conectada | interface
0.0.0.0/0 | 172.16.10.254 | gateway padrão
Tabela de rotas do host A
Ponto-chave
A faz ARP para R1 (172.16.10.254), NÃO para B
O broadcast ARP não atravessa o roteador: um ARP para B ficaria sem resposta
Notes: A configuração do gateway padrão criou em A uma entrada de rota padrão (0.0.0.0/0 via 172.16.10.254). A pilha de A acredita que R1 é o próximo salto para TODOS os destinos remotos. Consequência essencial: A faz ARP para a interface local de R1 (172.16.10.254), e não para B. Um ARP para B nunca seria respondido, pois o broadcast não atravessa R1.

## Slide 88: ARP, exemplo com host remoto (4 de 4): comunicação via R1
A
172.16.10.1 /24
gateway: 172.16.10.254
172.16.10.0/24
R1
.10.254 | .100.254
outras sub-redes
172.16.100.0/24
B
172.16.100.1 /24
00-00-5E-00-53-0B
quadro para MAC R1; pacote IP para B
MAC destino: R1 (00-00-5E-00-53-01)
MAC origem: A
0x0800
IP origem 172.16.10.1 → IP destino 172.16.100.1 (B) | TCP 22
FCS
Na camada de enlace, A fala com a interface de R1; na camada de rede, com B
R1 recebe o quadro, descarta o cabeçalho Ethernet e roteia pelo IP de destino; no enlace de B, R1 faz o seu próprio ARP para B
Caches resultantes: A conhece R1; R1 conhece A e B; B conhece R1 (e nunca o MAC de A)
Notes: Resolvido o MAC da interface local de R1, a comunicação de A com B passa, na camada de enlace, pela interface do roteador: quadros de MAC A para MAC R1, carregando pacotes IP de 172.16.10.1 para 172.16.100.1. R1 recebe os quadros, descarta o cabeçalho Ethernet e roteia pelo endereço de rede de destino. No enlace de B, R1 faz seu próprio ARP para B. O cache de A conterá R1; o de R1 conterá A e B.

## Slide 89: Proxy ARP
HISTÓRICO
Extensão do ARP que roteadores podem executar: responder em nome de hosts de outras sub-redes (RFC 1027)
Objetivo original: minimizar o conhecimento de roteamento exigido dos hosts em uma rede com sub-redes
Com Proxy ARP na interface, os hosts daquela sub-rede se comunicam com toda a rede sem rota estática nem gateway configurado
Os hosts usam a máscara natural (ex.: /16) mesmo estando a rede dividida em sub-redes /24
Em 2026: desnecessário com DHCP/RA; mantido para casos especiais (VPN, migrações, hosts legados); desligue se não precisar
Quando ainda aparece
Concentradores de VPN respondendo por clientes remotos com IPs da LAN
Migração de rede plana (bridged) para roteada sem reconfigurar todos os hosts
'Local proxy ARP' para forçar tráfego entre hosts da mesma VLAN a passar pelo roteador (private VLANs)
Risco: caches ARP cheios de entradas apontando para o roteador; tráfego 'misteriosamente' roteado
Notes: Proxy ARP (RFC 1027) é uma extensão do ARP que os roteadores podem executar: responder a pedidos ARP em nome de hosts de outras sub-redes. Foi criado para minimizar o conhecimento de roteamento que os hosts precisavam ter em uma rede dividida em sub-redes: hosts configurados com a máscara 'natural' (sem sub-redes, sem gateway) acham que todos estão no mesmo enlace e fazem ARP para qualquer destino; o roteador responde com o seu próprio MAC e encaminha o tráfego. Hoje é raramente necessário (DHCP entrega máscara e gateway), mas continua existindo em alguns cenários e é fonte clássica de comportamentos estranhos quando fica ligado sem necessidade.

## Slide 90: Proxy ARP, exemplo (1 de 3): host com máscara 'plana'
A
172.16.10.1 /16 (máscara natural)
sem gateway configurado
172.16.10.0/24
R1
Proxy ARP ativo
172.16.100.0/24
B
172.16.100.1 /24
ARP Request: quem tem 172.16.100.1 (B)?
Determinação de rota em A (máscara /16)
172.16.100.1 AND /16 = 172.16.0.0
172.16.10.1 AND /16 = 172.16.0.0
Iguais → A acredita que B é local e faz ARP para B
Sem Proxy ARP
O broadcast ARP morre no enlace de A; B nunca o recebe
A não tem gateway: a comunicação falha ('host inalcançável')
Notes: Host A tem o endereço 172.16.10.1 com a máscara natural 255.255.0.0 (/16) e nenhum gateway. Ele quer abrir SSH com B (172.16.100.1), que na verdade está em outra sub-rede /24 atrás de R1. Pela lógica de determinação de rota, com a máscara /16, A é 'enganado': 172.16.100.1 AND /16 = 172.16.0.0 = 172.16.10.1 AND /16; A conclui que B é local e faz ARP para B, como faria para qualquer host da rede 172.16.0.0.

## Slide 91: Proxy ARP, exemplo (2 de 3): R1 intervém
A
172.16.10.1 /16 (máscara natural)
sem gateway configurado
172.16.10.0/24
R1
Proxy ARP ativo
172.16.100.0/24
B
172.16.100.1 /24
ARP Request: quem tem 172.16.100.1 (B)?
Destino | Próximo salto / interface
172.16.10.0/24 | conectada, E0 (lado de A)
172.16.100.0/24 | conectada, E1 (lado de B)
172.16.11.0/24 | via 172.16.10.230
Tabela de rotas de R1
Decisão do proxy
Há rota para o IP alvo? Sim
A rota sai por outra interface? Sim → R1 responde em nome de B
Notes: A interface de R1 no enlace de A recebe o ARP Request em broadcast. Normalmente o roteador o descartaria, pois o IP alvo não é seu. Com Proxy ARP habilitado na interface, o processo de proxy consulta a tabela de rotas de R1: existe rota para 172.16.100.1 (a sub-rede 172.16.100.0/24 está conectada à outra interface) e ela não sai pela mesma interface em que o pedido chegou. Logo R1 pode servir de próximo salto para A.

## Slide 92: Proxy ARP, exemplo (3 de 3): R1 responde com o próprio MAC
A
172.16.10.1 /16 (máscara natural)
sem gateway configurado
172.16.10.0/24
R1
Proxy ARP ativo
172.16.100.0/24
B
172.16.100.1 /24
ARP Reply: 172.16.100.1 está em MAC R1
IP | MAC
172.16.100.1 (B) | 00-00-5E-00-53-01 (R1!)
172.16.100.9 | 00-00-5E-00-53-01
172.16.200.3 | 00-00-5E-00-53-01
Cache ARP de A: vários IPs remotos → o mesmo MAC (R1)
R1 responde com o MAC da sua interface no lugar do de B
A grava a entrada e passa a enviar os quadros para R1, que roteia
Diagnóstico: muitos IPs com o mesmo MAC no cache = Proxy ARP
Notes: R1 envia um ARP Reply a A colocando o MAC da sua própria interface no lugar do MAC de B. A, acreditando que a rede é plana, recebe a resposta como se viesse de B e grava no cache '172.16.100.1 → MAC R1'. A partir daí, os quadros de A para B vão para R1, que os roteia normalmente. Com o tempo, o cache de A acumula vários IPs remotos mapeados para o mesmo MAC de R1: a assinatura clássica de Proxy ARP em ação, útil no diagnóstico.

## Slide 93: ARP em 2026: ARP gratuito, cache, segurança e IPv6
ATUALIZADO
ARP gratuito (gratuitous ARP)
Host anuncia o próprio par IP/MAC (remetente = alvo)
Usos: detectar IP duplicado; atualizar caches após troca de MAC; failover VRRP/HSRP; migração de VMs
Cache e temporizadores
Linux: entrada 'reachable' por ≈ 30 s (15 a 45 s), depois revalidada (ip neigh)
Cisco IOS: 4 h por padrão (arp timeout); Windows: ≈ 15 a 45 s
Tabelas grandes em data centers: milhares de VMs por VLAN
Segurança
ARP não autentica: envenenamento de cache permite interceptar (man in the middle)
Defesas: Dynamic ARP Inspection + DHCP snooping; entradas estáticas; segmentação
IPv6: Descoberta de Vizinhos no lugar do ARP
ICMPv6 Neighbor Solicitation / Advertisement (RFC 4861)
Enviado a multicast 'solicited-node' (ff02::1:ffxx:xxxx), não a broadcast: só quem tem o sufixo processa
Estados por vizinho: reachable, stale, delay, probe; também Router Discovery e redirecionamento
Notes: Quatro temas que não existiam ou não importavam em 1999. (1) ARP gratuito (gratuitous ARP): um host anuncia seu próprio par IP/MAC (request ou reply com remetente = alvo); usado para detectar IP duplicado, atualizar caches após troca de placa e, crucialmente, por VRRP/HSRP e por migrações de VM, para redirecionar o tráfego ao novo dono do IP. (2) Temporizadores: Linux considera uma entrada 'alcançável' por cerca de 30 s (base_reachable_time, aleatorizado entre 15 e 45 s) e depois a revalida; Cisco IOS mantém entradas por 4 h; VMs e contêineres criam muitas entradas. (3) Segurança: o ARP não autentica; envenenamento de cache permite interceptar tráfego; a defesa padrão é Dynamic ARP Inspection com DHCP snooping nos switches. (4) IPv6 não usa ARP: a Descoberta de Vizinhos (ND, RFC 4861) usa ICMPv6 Neighbor Solicitation/Advertisement enviados a um multicast 'solicited-node', de modo que só as estações com aquele sufixo processam o pedido; o estado do vizinho é rastreado (reachable, stale, probe).

## Slide 94: IP em uma inter-rede roteada: exemplo completo
MÓDULO 2 | PARTE 3
Quatro enlaces, quatro roteadores (W, X, Y, Z) e dois usuários (A e B): o que acontece com os quadros e os pacotes a cada salto
Notes: Exemplo-síntese do original (slides 108 a 117). Acompanhe com os alunos os cabeçalhos a cada salto: o pacote IP (origem e destino) não muda; o quadro Ethernet (MACs) é reconstruído em cada roteador; o TTL cai de 1 a cada salto.

## Slide 95: IP em uma inter-rede roteada: a topologia
172.16.25.0/24
A
172.16.25.22
00-00-5E-00-53-0A
X
.25.1 53-11
.26.1 53-12
172.16.26.0/24
W
.26.2 53-21
.27.1 53-22
172.16.27.0/24
B
172.16.27.23
00-53-0B
Y
Z
172.16.28.0/24
Elemento | Endereços
A | 172.16.25.22; gw .25.1
X | .25.1 (53-11), .26.1 (53-12)
W | .26.2 (53-21), .27.1 (53-22)
B | 172.16.27.23; gw .27.1
MACs: prefixo 00-00-5E-00-53 (RFC 7042)
A inicia a comunicação aplicando a determinação de rota: B é local ou remoto?
B é remoto: A consulta o próximo salto e encontra a rota padrão (X); resolve o MAC de X por ARP
Dois saltos de roteamento (X e W) até a LAN de B
Notes: Quatro LANs interligadas pelos roteadores W, X, Y e Z. O usuário A (172.16.25.22) quer se comunicar com o usuário B (172.16.27.23) por uma aplicação qualquer (SSH, HTTPS). Os hosts receberam, via DHCP, seu endereço, a máscara /24 e o gateway padrão: X para A (172.16.25.1), W para B (172.16.27.1). Os MACs seguem a faixa de documentação da RFC 7042; no original eram endereços reais da Cabletron (OUI 00-00-1D) e da Cisco (00-00-0C). Visão geral do que vai acontecer: A determina que B é remoto, consulta a rota padrão e resolve o MAC de X; X roteia para W pela LAN 26; W entrega a B na LAN 27. Seis passos nos próximos slides.

## Slide 96: Processo de transferência de dados: os seis passos
172.16.25.0/24
A
172.16.25.22
00-00-5E-00-53-0A
X
.25.1 53-11
.26.1 53-12
172.16.26.0/24
W
.26.2 53-21
.27.1 53-22
172.16.27.0/24
B
172.16.27.23
00-53-0B
1
A envia o pacote inicial
Quadro para o MAC de X; pacote IP para B.
2
X recebe e processa
Descarta o cabeçalho Ethernet; consulta a tabela de rotas.
3
X encaminha ao próximo salto
Novo quadro para o MAC de W; pacote IP intacto (TTL-1).
4
W recebe o pacote
Descarta o cabeçalho Ethernet; destino conectado.
5
W entrega a B
ARP para B se necessário; novo quadro para o MAC de B.
6
B recebe o pacote
MAC e IP próprios: entrega ao transporte (porta).
Invariantes: IP de origem (172.16.25.22) e de destino (172.16.27.23) nunca mudam (sem NAT). Variáveis: MACs de origem e destino em cada enlace; TTL decrementado em X e em W.
Notes: Mapa dos seis passos que serão detalhados: (1) A envia o pacote inicial a X; (2) X recebe e processa o pacote; (3) X encaminha o pacote a W (próximo salto); (4) W recebe o pacote; (5) W entrega o pacote a B; (6) B recebe o pacote. Em cada passo, observe o que muda (cabeçalho Ethernet, TTL) e o que não muda (endereços IP, carga).

## Slide 97: Passo 1: A envia o pacote inicial
172.16.25.0/24
A
172.16.25.22
00-00-5E-00-53-0A
X
.25.1 53-11
.26.1 53-12
172.16.26.0/24
W
.26.2 53-21
.27.1 53-22
172.16.27.0/24
B
172.16.27.23
00-53-0B
Quadro Ethernet
Preâmbulo
MAC destino: X 53-11
MAC origem: A 53-0A
0x0800
pacote IP
FCS
Pacote IP
TTL = 64
Proto 6
IP origem: 172.16.25.22 (A)
IP destino: 172.16.27.23 (B)
TCP: porta 22 + dados
A formata um pacote IP para B
Para chegar a B, A envia a X: rota padrão + ARP de X
Quadro: A → X; pacote: A → B; TTL = 64
Notes: A monta um pacote IP destinado a B (172.16.27.23). Para chegar a B, A precisa passar por X: a determinação de rota diz 'remoto', a tabela de rotas dá a rota padrão via 172.16.25.1, e o ARP (já resolvido) dá o MAC de X. O quadro Ethernet sai de A com MAC de destino = X, MAC de origem = A; o pacote IP, com TTL inicial (64 no Linux e macOS, 128 no Windows), vai dentro do campo de dados do quadro. O enlace de camada 2 é entre A e X; o pacote de camada 3 é de A para B.

## Slide 98: Passo 2: X recebe e processa o pacote
172.16.25.0/24
A
172.16.25.22
00-00-5E-00-53-0A
X
.25.1 53-11
.26.1 53-12
172.16.26.0/24
W
.26.2 53-21
.27.1 53-22
172.16.27.0/24
B
172.16.27.23
00-53-0B
processa
Destino | Próximo salto
172.16.25.0/24 | conectada
172.16.26.0/24 | conectada
172.16.27.0/24 | 172.16.26.2 (W)
172.16.28.0/24 | 172.16.26.3 (Y)
Tabela de rotas de X (OSPF ou estática)
1
Aceita o quadro
MAC de destino = o seu; descarta o cabeçalho Ethernet.
2
Valida o pacote
Checksum ok, TTL > 1, destino não é X → roteamento.
3
Consulta a rota
172.16.27.0/24 via 172.16.26.2 (W): AND binário com a máscara.
Notes: X reconhece seu próprio MAC no quadro e o aceita (quadros para outros MACs seriam ignorados pela interface). O cabeçalho Ethernet é descartado; o pacote IP é validado (checksum, TTL > 1) e, como o IP de destino não é de X, passa ao software de roteamento. X consulta sua tabela de rotas pelo prefixo mais longo que casa com 172.16.27.23: 172.16.27.0/24, aprendida por protocolo dinâmico (ou rota estática), com próximo salto 172.16.26.2 (W) pela interface da LAN 26. A determinação de rota aqui é baseada na rede de destino, não no host.

## Slide 99: Passo 3: X encaminha o pacote ao próximo salto (W)
172.16.25.0/24
A
172.16.25.22
00-00-5E-00-53-0A
X
.25.1 53-11
.26.1 53-12
172.16.26.0/24
W
.26.2 53-21
.27.1 53-22
172.16.27.0/24
B
172.16.27.23
00-53-0B
Quadro Ethernet
Preâmbulo
MAC destino: W 53-21
MAC origem: X 53-12
0x0800
pacote IP
FCS
Pacote IP
TTL = 63
Proto 6
IP origem: 172.16.25.22 (A)
IP destino: 172.16.27.23 (B)
TCP: porta 22 + dados
X sabe que o próximo salto para 172.16.27.0 é W (protocolo de roteamento ou estática)
ARP de X por 172.16.26.2 na LAN 26 (se necessário)
Novo quadro X → W; mesmo pacote A → B; TTL 63
Notes: X sabe que o próximo salto para 172.16.27.0/24 é W (172.16.26.2), aprendido por atualizações periódicas de um protocolo de roteamento ou por rota estática. X constrói um quadro Ethernet novo na LAN 26: MAC de destino = W (resolvido por ARP na LAN 26, se ainda não estava no cache), MAC de origem = interface de X na LAN 26. O pacote IP original é encapsulado sem alteração dos endereços; só o TTL cai para 63 e o checksum do cabeçalho é recalculado.

## Slide 100: Passo 4: W recebe o pacote
172.16.25.0/24
A
172.16.25.22
00-00-5E-00-53-0A
X
.25.1 53-11
.26.1 53-12
172.16.26.0/24
W
.26.2 53-21
.27.1 53-22
172.16.27.0/24
B
172.16.27.23
00-53-0B
Destino | Próximo salto
172.16.26.0/24 | conectada
172.16.27.0/24 | conectada (E1)
172.16.25.0/24 | 172.16.26.1 (X)
172.16.28.0/24 | 172.16.27.9 (Z)
Tabela de rotas de W
1
Aceita o quadro
MAC de destino = interface de W na LAN 26; descarta o cabeçalho Ethernet.
2
Roteia
Destino 172.16.27.23 casa com 172.16.27.0/24, diretamente conectada: o próximo salto é o próprio B.
Notes: W reconhece seu MAC no quadro vindo de X e descarta toda a informação Ethernet. A informação de camada de rede sobe ao software de roteamento, que verifica se o pacote pode ser roteado e consulta a rota pelo prefixo de destino: 172.16.27.0/24 está diretamente conectada à interface de W na LAN 27. Portanto, o 'próximo salto' é o próprio destino final.

## Slide 101: Passo 5: W entrega o pacote a B
172.16.25.0/24
A
172.16.25.22
00-00-5E-00-53-0A
X
.25.1 53-11
.26.1 53-12
172.16.26.0/24
W
.26.2 53-21
.27.1 53-22
172.16.27.0/24
B
172.16.27.23
00-53-0B
Quadro Ethernet
Preâmbulo
MAC destino: B 53-0B
MAC origem: W 53-22
0x0800
pacote IP
FCS
Pacote IP
TTL = 62
Proto 6
IP origem: 172.16.25.22 (A)
IP destino: 172.16.27.23 (B)
TCP: porta 22 + dados
Destino em rede conectada: W precisa do MAC de B
ARP Request de W na LAN 27 por 172.16.27.23 (ou cache)
Quadro W → B; pacote A → B; TTL 62
Notes: W reconhece que o pacote é destinado a uma rede diretamente conectada. Para construir o quadro, precisa do MAC de B: consulta seu cache ARP e, se não houver entrada, envia um ARP Request na LAN 27 por 172.16.27.23. Com o MAC de B, W monta o quadro: destino = B, origem = interface de W na LAN 27, e encapsula o pacote IP original com TTL 62.

## Slide 102: Passo 6: B recebe o pacote
172.16.25.0/24
A
172.16.25.22
00-00-5E-00-53-0A
X
.25.1 53-11
.26.1 53-12
172.16.26.0/24
W
.26.2 53-21
.27.1 53-22
172.16.27.0/24
B
172.16.27.23
00-53-0B
1
Aceita o quadro
MAC de destino = B; copia o pacote para o buffer.
2
Camada de rede
IP de destino = o seu; Protocolo 6 → entrega ao TCP.
3
Transporte e aplicação
Porta 22 → servidor SSH. A resposta refaz o caminho inverso (B → W → X → A).
Balanço
3 enlaces, 2 roteadores, 3 quadros diferentes
1 pacote IP (endereços intactos), TTL 64 → 62
Até 6 resoluções ARP, todas cacheadas
Notes: B reconhece seu MAC no quadro e copia o pacote para seus buffers. A camada de rede de B verifica que o IP de destino é o seu e, pelo campo Protocolo (6), entrega o segmento ao TCP, que pelo número de porta (22) o entrega ao servidor SSH. A resposta de B para A percorre o caminho inverso, com B fazendo sua própria determinação de rota (A é remoto → gateway W) e seu próprio ARP para W. Encerre perguntando: quantos ARPs ocorreram no total? (A por X, X por W, W por B, e no retorno B por W, W por X, X por A: até seis, todos cacheados depois.)

## Slide 103: Nomes de host: do arquivo hosts ao DNS
ATUALIZADO
1999: tabelas locais
Roteador: ip host nome endereço
Hosts: arquivo hosts
Escopo local; sem escala
2026: DNS (RFC 1034/1035 e sucessoras)
Espaço de nomes hierárquico: raiz → TLD (.br, .com) → domínio → host
Resolver do host (DHCP/RA) → servidor recursivo → autoritativos
Registros: A (IPv4), AAAA (IPv6), PTR (reverso), CNAME, MX, SRV, TXT
UDP/TCP 53; DNS sobre TLS (853) e HTTPS; DNSSEC
Host
resolver: 172.16.10.53
Servidor recursivo
(172.16.10.53)
Raiz (.)
TLD (.br)
Autoritativo
(exemplo.com.br)
www.exemplo.com.br? (AAAA)
2001:db8::80 (cacheado)
Precedência típica no host: cache local → arquivo hosts → DNS. O arquivo hosts ainda serve para testes (e causa problemas quando esquecido).
Notes: O slide original mostrava o comando Cisco 'ip host nome endereço', que mapeia nomes a IPs localmente no roteador (útil só para o próprio roteador). Em 2026 o tema é DNS: espaço de nomes hierárquico (raiz, TLDs, domínios), resolvido por consulta recursiva a partir do resolver configurado no host (via DHCP ou RA); registros A (IPv4), AAAA (IPv6), PTR (reverso), CNAME, MX, SRV, TXT; transporte UDP/TCP 53, com DNS sobre TLS (853) e sobre HTTPS (443) para privacidade e DNSSEC para autenticidade. O arquivo hosts (/etc/hosts, C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) ainda existe e tem precedência sobre o DNS na maioria dos sistemas, o que o torna útil para testes e perigoso quando esquecido.

## Slide 104: Configuração de Proxy ARP: padrões por fabricante
Plataforma | Padrão | Como habilitar / desabilitar | Observação
Cisco IOS / IOS-XE | Habilitado | interface X / [no] ip proxy-arp | Também 'ip local-proxy-arp' para hosts da mesma VLAN
Linux | Desabilitado | sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp=1 | Usado em concentradores VPN e virtualização
Juniper Junos | Desabilitado | set interfaces ge-0/0/0 unit 0 proxy-arp restricted ¦ unrestricted | 'restricted' só responde por hosts de outras sub-redes
Cabletron (1999) | Desabilitado | IP General Config → Port Level Setup | Histórico
! Cisco IOS: desabilitar Proxy ARP na interface
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
no ip proxy-arp
! verificar:
show ip interface GigabitEthernet0/0 | include Proxy
# Linux: habilitar Proxy ARP em eth0 (temporário)
sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp=1
# persistente: /etc/sysctl.d/99-proxyarp.conf
net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp = 1
# verificar vizinhos:
ip neigh show dev eth0
Recomendação: Proxy ARP desligado por padrão; ligue apenas com necessidade documentada (VPN, migração) e por interface.
Notes: Em 1999 o slide comparava Cabletron (desabilitado por padrão, configurado no 'Port Level Setup' da tela IP General Config) e Cisco (habilitado por padrão em todas as interfaces com IP; 'no ip proxy-arp' para desligar). Hoje: Cisco IOS/IOS-XE continua habilitando Proxy ARP por padrão nas interfaces (verifique com 'show ip interface'); Linux o desabilita por padrão (sysctl net.ipv4.conf.<if>.proxy_arp); Junos o desabilita por padrão (proxy-arp restricted ou unrestricted por interface). Recomendação de 2026: deixe desligado salvo necessidade documentada; o DHCP entrega máscara e gateway corretos aos hosts.

## Slide 105: Protocolos de roteamento IP
MÓDULO 2 | PARTE 4
RIP, distância administrativa, EIGRP, roteamento multicaminho e redistribuição; OSPF em detalhe; OSPFv3 e IS-IS; EGP e BGP-4
Notes: O original cobria RIP, IGRP e OSPF, com EGP e BGP em dois slides. A versão 2026 substitui IGRP por EIGRP, acrescenta distância administrativa, OSPFv3/IS-IS e expande BGP-4.

## Slide 106: RIP: Routing Information Protocol
Um dos protocolos interiores mais usados historicamente; implementação direta de vetor de distância
Anuncia a tabela inteira a cada 30 s: v1 em broadcast, v2 em multicast 224.0.0.9 (UDP 520)
Métrica: contagem de saltos; 16 = infinito → diâmetro máximo de 15 saltos
Temporizadores (Cisco): atualização 30 s, inválido 180 s, hold-down 180 s, descarte 240 s
Loops mitigados por horizonte dividido, reverso envenenado, hold-down e atualizações disparadas
2026: adequado só a redes pequenas; ótimo para ensinar
Versão | RFC | Características
RIPv1 (1988) | 1058 | Classful: sem máscara; broadcast; sem autenticação
RIPv2 (1998) | 2453 | Classless (VLSM/CIDR); multicast 224.0.0.9; autenticação; próximo salto; tag
RIPng (1997) | 2080 | IPv6; UDP 521; ff02::9; autenticação via IPsec
Critério de atualização da tabela
Destino desconhecido → instala
Métrica menor que a atual → substitui
Mesmo vizinho de saída com métrica diferente → aceita (mesmo pior)
Rota sem anúncio por 180 s → inválida; removida aos 240 s
Notes: RIP é a implementação mais direta do vetor de distância: cada roteador envia sua tabela inteira aos vizinhos a cada 30 s (v1 em broadcast, v2 em multicast 224.0.0.9), usa contagem de saltos como métrica e considera 16 saltos como infinito, o que limita o diâmetro da rede a 15. Temporizadores (Cisco): atualização 30 s, inválido 180 s, hold-down 180 s, descarte 240 s. Versões: RIPv1 (RFC 1058, 1988), classful, sem máscara; RIPv2 (RFC 2453, 1998), classless, com máscara, próximo salto, autenticação e multicast; RIPng (RFC 2080, 1997) para IPv6, UDP 521 e ff02::9. Situação em 2026: RIP sobrevive em redes muito pequenas, laboratórios e equipamentos simples; para o resto, OSPF ou EIGRP. Continua sendo o melhor protocolo para ensinar vetor de distância.

## Slide 107: RIP: origem e variantes
HISTÓRICO
Protocolo | Família | Relação com o RIP | Situação
RIP do XNS | Xerox Network Systems (anos 1970) | Origem do algoritmo e do formato | Extinto
routed (BSD UNIX 4.2, 1983) | TCP/IP | Implementação que popularizou o RIP no IP antes da RFC 1058 | Evoluiu para RIPv2 / RIPng
RIP do IPX | Novell NetWare | Muito semelhante ao RIP Xerox; métrica em ticks e saltos | Extinto com o IPX
RTMP | AppleTalk | Versão modificada do RIP | Extinto (Apple migrou para IP em 2009)
RTP | Banyan VINES | Pequena variação do RIP Xerox | Extinto
Lição: um algoritmo de roteamento (Bellman-Ford) é independente do protocolo de rede. O mesmo ocorre hoje: OSPF e IS-IS implementam Dijkstra para IPv4 e IPv6; BGP transporta IPv4, IPv6, VPNs e EVPN com o mesmo mecanismo de vetor de caminho.
Notes: O RIP não nasceu com o TCP/IP: foi desenvolvido no Xerox PARC como protocolo de roteamento do XNS (Xerox Network Systems) no fim dos anos 1970. A implementação 'routed' do BSD UNIX 4.2 (1983) o difundiu no TCP/IP anos antes de ser formalizado na RFC 1058. Novell adaptou o RIP do XNS para o IPX; o RTMP do AppleTalk e o RTP do Banyan VINES eram variações. Todos esses derivados morreram com seus protocolos; o único RIP vivo é o do IP (v2 e RIPng). O valor do slide é histórico: mostra como a mesma ideia de Bellman-Ford foi reutilizada em cada família de protocolos.

## Slide 108: RIPv2: formato da mensagem e novidades
bit 0
bit 31
Comando (1)
Versão = 2
não usado (0)
Identificador de família (2 = IP)
Tag de rota
Endereço IP da rede
Máscara de sub-rede (novo na v2)
Próximo salto (novo na v2)
Métrica (1 a 16)
Cabeçalho de 4 bytes + até 25 entradas de 20 bytes (504 bytes por mensagem)
O que a versão 2 acrescentou (RFC 2453)
Máscara de sub-rede por rota: VLSM e CIDR
Próximo salto: evita um salto extra quando há vários roteadores no enlace
Tag de rota: marca rotas externas/redistribuídas
Autenticação: senha simples; MD5 (RFC 2082); SHA (RFC 4822)
Multicast 224.0.0.9 em vez de broadcast: hosts sem RIP não são interrompidos
Mantém: UDP 520, 30 s, 15 saltos, Bellman-Ford
RIPng (RFC 2080) é o RIPv2 para IPv6: prefixos de 128 bits com comprimento, UDP 521, grupo ff02::9, sem autenticação própria (usa IPsec). Mesmas limitações de 15 saltos e 30 s.
Notes: A mensagem RIPv2 (UDP 520) tem um cabeçalho de 4 bytes (comando 1 = request, 2 = response; versão 2) e até 25 entradas de 20 bytes. Cada entrada traz: identificador de família de endereços (2 = IP), tag de rota (para marcar rotas redistribuídas), endereço IP, máscara de sub-rede (a grande novidade, que habilita VLSM e CIDR), próximo salto (permite indicar um roteador melhor no mesmo enlace) e métrica (1 a 16). A autenticação ocupa a primeira entrada (AFI 0xFFFF): senha simples na RFC 2453, MD5 na RFC 2082 e algoritmos criptográficos modernos na RFC 4822. O uso de multicast 224.0.0.9 em vez de broadcast poupa os hosts que não rodam RIP.

## Slide 109: Distância administrativa: escolhendo entre fontes de rota
Fonte da rota | AD (Cisco)
Interface conectada | 0
Rota estática | 1
Sumário EIGRP | 5
BGP externo (eBGP) | 20
EIGRP interno | 90
IGRP | 100 (histórico)
OSPF | 110
IS-IS | 115
RIP | 120
EGP | 140 (histórico)
EIGRP externo | 170
BGP interno (iBGP) | 200
Desconhecida / inutilizável | 255
Regra de seleção
1º: prefixo mais longo (sempre vence, independentemente da fonte)
2º: entre rotas iguais, a menor AD entra na tabela
3º: entre rotas da mesma fonte, a menor métrica; empate → ECMP
Uso prático: estática flutuante
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 250
Só é instalada se a rota padrão aprendida por BGP (AD 20) desaparecer: backup automático
Junos usa 'preference' com escala própria; o conceito é o mesmo
Notes: Slide novo. Quando o mesmo prefixo é aprendido por fontes diferentes (estática, OSPF, EIGRP, BGP...), as métricas não são comparáveis (saltos x custo x largura de banda). O roteador usa a distância administrativa (AD): um valor de confiabilidade por fonte; a menor vence e só ela vai para a tabela de roteamento. A métrica só desempata rotas da mesma fonte. Os valores da tabela são os padrões da Cisco e amplamente copiados; Junos usa 'route preference' com outra escala (direct 0, static 5, OSPF 10, IS-IS 15/18, RIP 100, OSPF externo 150, BGP 170). A AD também é a ferramenta para rotas estáticas flutuantes (backup): uma estática com AD 250 só entra na tabela se a rota dinâmica desaparecer.

## Slide 110: De IGRP a EIGRP
ATUALIZADO
IGRP (Cisco, anos 1980): histórico
Criado para superar o limite de 15 saltos do RIP (IGRP: até 255)
Vetor de distância com métrica composta: atraso, largura de banda, confiabilidade e carga, combinados por pesos ajustáveis
Multicaminho (até 4 caminhos)
Classful (sem máscara nas atualizações); anúncios a cada 90 s
Proprietário; removido do IOS em 2005
EIGRP (Cisco, 1992; RFC 7868, 2016)
Vetor de distância avançado: algoritmo DUAL garante rotas sem loop e convergência em subsegundos, sem hold-down
Métrica composta do IGRP × 256; K1 e K3 (banda e atraso) por padrão
Só atualizações disparadas e confiáveis (RTP); adjacências por Hello (protocolo IP 88, multicast 224.0.0.10)
Classless (VLSM/CIDR), sumarização em qualquer interface, IPv6 (ff02::a), multicaminho de custo desigual (variance)
AD 90 (interno) e 170 (externo); 'aberto' pela RFC 7868, mas ainda essencialmente Cisco
Notes: O IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) foi criado pela Cisco em meados dos anos 1980 para superar as limitações do RIP, principalmente o máximo de 15 saltos, usando vetor de distância com métrica composta (atraso, largura de banda, confiabilidade e carga) e multicaminho. Era classful e proprietário; a Cisco o removeu do IOS em 2005. Seu sucessor, o EIGRP (1992), manteve a métrica composta (multiplicada por 256) e acrescentou o algoritmo DUAL, que garante ausência de loops e convergência rápida sem hold-down, atualizações apenas disparadas e confiáveis (RTP), suporte a VLSM/CIDR, IPv6 e multicaminho de custo desigual. Em 2016 a Cisco publicou a especificação na RFC 7868 (informacional), permitindo implementações de terceiros, mas na prática o EIGRP continua um protocolo de redes Cisco; o OSPF é a escolha multivendor. O original mencionava o uso do IGRP para rotear ISO CLNP; isso era específico da Cisco e caiu em desuso.

## Slide 111: A métrica composta do EIGRP
Fórmula completa (K1 a K5 configuráveis)
métrica = 256 × [ K1 × B + (K2 × B) / (256 − L) + K3 × D ] × [ K5 / (R + K4) ] (o último fator só se aplica se K5 ≠ 0)
Com os pesos padrão (K1 = K3 = 1, K2 = K4 = K5 = 0):
métrica = 256 × ( 10 000 000 / banda_mínima[kb/s] + Σ atraso[µs] / 10 )
Exemplo: três enlaces de 1 Gb/s
Banda mínima 1 000 000 kb/s → 10^7 / 10^6 = 10
Atraso: 3 × 10 µs = 30 µs → 30 / 10 = 3
métrica = 256 × (10 + 3) = 3 328
Exemplo: um enlace serial de 2 Mb/s
Banda 2 000 kb/s → 10^7 / 2 000 = 5 000
Atraso padrão serial: 20 000 µs → 2 000
métrica = 256 × (5 000 + 2 000) = 1 792 000
Notes: Para comparar duas rotas ao mesmo destino, o EIGRP calcula uma métrica composta que pode ser entendida como uma expressão do atraso total de transmissão. A fórmula completa combina largura de banda (B), atraso (D), confiabilidade (R) e carga (L) com pesos K1 a K5 que o administrador pode ajustar; por padrão K1 = K3 = 1 e K2 = K4 = K5 = 0, de modo que só banda e atraso contam, e a confiabilidade não é considerada (como já era no IGRP). Banda = 10^7 dividido pela menor largura de banda do caminho em kb/s; atraso = soma dos atrasos das interfaces em dezenas de microssegundos. O resultado é multiplicado por 256 em relação ao IGRP (escala de 32 bits). Importante: os valores de banda e atraso são os configurados nas interfaces (bandwidth, delay), não os medidos; ajustar 'delay' é a forma recomendada de influenciar a escolha de rota.

## Slide 112: Exemplo: a mesma topologia com RIP e com EIGRP
Rede A
R1
R2
Rede B
serial 2 Mb/s
R3
R4
1 Gb/s
1 Gb/s
1 Gb/s
Protocolo | Caminho escolhido de A para B | Métrica | Alternativa
RIP | R1 → R2 (direto, 2 Mb/s) | 1 salto | R1 → R3 → R4 → R2 = 3 saltos (pior para o RIP)
EIGRP | R1 → R3 → R4 → R2 (1 Gb/s) | 3 328 | R1 → R2 = 1 792 000 (muito pior)
OSPF?
Custo = banda de referência / banda; também escolhe o caminho de 1 Gb/s
Notes: Considere a rota que R1 usaria para enviar pacotes da rede A para a rede B. Com RIP, a métrica é saltos: o enlace direto R1-R2 (1 salto) vence, mesmo sendo um serial de 2 Mb/s. Com EIGRP, a métrica composta prefere o caminho R1-R3-R4-R2, três saltos de 1 Gb/s (métrica 3 328 contra 1 792 000). O original usava 19,2 kb/s contra T1 (1,544 Mb/s); as velocidades mudaram, a lição não: saltos são uma métrica ruim quando os enlaces são heterogêneos.

## Slide 113: Detecção de loops: do hold-down do IGRP ao DUAL do EIGRP
IGRP (histórico)
Horizonte dividido e atualizações disparadas, sem reverso envenenado
Primeiras versões: hold-down
Últimas versões: 'envenenamento de rota': caminho com métrica crescente é tratado como inutilizável até ser confirmado pela atualização seguinte
EIGRP: o algoritmo DUAL
FD (distância viável): a menor métrica conhecida para o destino
RD (distância reportada): a métrica anunciada por cada vizinho
Condição de viabilidade: RD < FD ⇒ o vizinho é sucessor viável (caminho garantidamente sem loop)
Sucessor cai e há sucessor viável → troca local, sem recálculo nem hold-down
Quando não há sucessor viável
Rota entra em estado ativo: consultas (queries) aos vizinhos, que respondem (replies) com sua melhor métrica
Converge quando todas as respostas chegam; 'stuck in active' (SIA) se um vizinho demora: limite de 3 min, mitigado por sumarização e stub
Notes: O IGRP usava horizonte dividido e atualizações disparadas, sem reverso envenenado; as primeiras versões usavam hold-down e as últimas 'envenenamento de rota' (qualquer caminho cuja métrica aumentasse era tratado como inutilizável até confirmação). O EIGRP resolveu o problema de forma definitiva com o DUAL (Diffusing Update Algorithm, de J.J. Garcia-Luna-Aceves): para cada destino, o roteador guarda a distância viável (FD, a melhor métrica conhecida) e, para cada vizinho, a distância reportada (RD, a métrica que o vizinho anuncia). Um vizinho é sucessor viável (feasible successor) se sua RD é menor que a FD: a condição de viabilidade garante matematicamente que o caminho por ele não passa por mim e, portanto, não forma loop. Se o sucessor cai e existe sucessor viável, a troca é local e instantânea; se não existe, o roteador entra em estado 'ativo' e envia consultas (queries) aos vizinhos, que respondem (replies); a rota converge quando todas as respostas chegam.

## Slide 114: Roteamento multicaminho (ECMP e custo desigual)
Roteadores mantêm vários caminhos por destino, não apenas o melhor
Duas vantagens: comutação imediata para o caminho alternativo em caso de falha e divisão de carga entre caminhos de custo igual
ECMP em todos os IGPs modernos e no BGP: 4 a 64 caminhos; distribuição por hash da 5-tupla (um fluxo nunca é reordenado), RFC 2991/2992
EIGRP variance N: usa também caminhos até N vezes piores, se forem sucessores viáveis (custo desigual)
Fabrics folha-espinha de data center: dezenas de caminhos ECMP sobre BGP
R1
R2
Ra
Rb
Rc
Três caminhos de custo igual: ECMP distribui os fluxos por hash
Fluxo (5-tupla) | Hash | Caminho
10.1.1.5:40001 → 10.2.2.9:443 | ... 0 | via Ra
10.1.1.5:40002 → 10.2.2.9:443 | ... 1 | via Rb
10.1.1.7:51000 → 10.2.2.9:22 | ... 2 | via Rc
Cada fluxo segue sempre o mesmo caminho: sem reordenação de segmentos TCP.
Notes: O IGRP mantinha uma lista de caminhos possíveis em memória, não apenas um por destino, o que permitia alternar para o caminho reserva em caso de falha e dividir a carga entre caminhos de custo igual. Hoje todos os IGPs fazem ECMP (Equal-Cost Multi-Path): rotas com métrica idêntica são instaladas juntas (4 a 64, conforme a plataforma) e os pacotes são distribuídos por hash da 5-tupla, para que um fluxo TCP nunca seja reordenado (RFC 2991/2992). O EIGRP vai além com 'variance': aceita caminhos de custo até N vezes pior que o melhor, desde que sejam sucessores viáveis, e divide a carga proporcionalmente. Data centers modernos dependem de ECMP sobre BGP em fabrics folha-espinha.

## Slide 115: Redistribuição de rotas (1 de 3): dois domínios de roteamento
Domínio RIP
Domínio EIGRP
R1
R2
R3
R4
R5
R3
B
C
D
E
A
F
R3: fronteira (ambos)
Tabela de R1 (RIP)
Rede | Fonte | Métrica
A | C | 0
B | C | 0
C | R | 1
D, E, F | desconhecidas | -
Tabela de R3 (RIP + EIGRP)
Rede | Fonte | Métrica
C | C | 0
D | C | 0
B | R | 1
A | R | 2
E | D | 3 072
F | D | 3 328
Tabela de R5 (EIGRP)
Rede | Fonte | Métrica
E | C | 0
F | C | 0
D | D | 3 072
A, B, C | desconhecidas | -
Sem redistribuição, só R3 (que roda os dois protocolos) conhece todas as redes. Os demais só alcançam o próprio domínio.
Notes: Cenário: a empresa roda RIP na parte antiga da rede (R1, R2) e EIGRP na parte nova (R4, R5); R3 participa dos dois processos. Sem redistribuição, cada roteador conhece apenas as redes do seu próprio domínio, mais as conectadas: R1 não sabe chegar a D, E e F; R5 não sabe chegar a A, B e C. Só R3 conhece tudo, por ter rotas das duas fontes. A redistribuição é o mecanismo que injeta as rotas aprendidas por um processo nos anúncios do outro. As fontes nas tabelas: C = conectada, R = RIP, D = EIGRP (notação do 'show ip route' da Cisco). Métricas EIGRP são valores ilustrativos.

## Slide 116: Redistribuição de rotas (2 de 3): EIGRP → RIP
Domínio RIP
Domínio EIGRP
R1
R2
R3
R4
R5
R3
B
C
D
E
A
F
R3: fronteira (ambos)
redistribute eigrp → rip (seed 1)
Tabela de R1 (RIP)
Rede | Fonte | Métrica
A | C | 0
B | C | 0
C | R | 1
D | R (redistr.) | 3
E | R (redistr.) | 3
F | R (redistr.) | 3
Tabela de R3
Rede | Fonte | Métrica
C | C | 0
D | C | 0
B | R | 1
A | R | 2
E | D | 3 072
F | D | 3 328
Tabela de R5 (EIGRP)
Rede | Fonte | Métrica
E | C | 0
F | C | 0
D | D | 3 072
A, B, C | ainda desconhecidas | -
router rip
redistribute eigrp 100 metric 1
Métrica inicial obrigatória: as rotas EIGRP entram no RIP com 1 salto (R2 vê 2, R1 vê 3). O tráfego de A para F sai de R1 em direção a R3.
Notes: R3 é configurado para redistribuir as rotas aprendidas por EIGRP no processo RIP. Como as métricas são incompatíveis (3 072 não cabe em 'saltos'), é obrigatório definir uma métrica inicial (seed metric) para as rotas redistribuídas, por exemplo 1 salto; R2 as verá com 2 e R1 com 3. Sem a métrica inicial, muitas implementações descartam as rotas (RIP) ou as marcam como inalcançáveis. Agora R1 e R2 alcançam D, E e F pela rota via R3.

## Slide 117: Redistribuição de rotas (3 de 3): nos dois sentidos e seus riscos
Domínio RIP
Domínio EIGRP
R1
R2
R3
R4
R5
R3
B
C
D
E
A
F
R3: fronteira (ambos)
eigrp → rip
rip → eigrp
Tabela de R1 (RIP)
Rede | Fonte | Métrica
A | C | 0
B | C | 0
C | R | 1
D | R | 3
E | R | 3
F | R | 3
Tabela de R5 (EIGRP)
Rede | Fonte | Métrica
E | C | 0
F | C | 0
D | D | 3 072
C | D EX (AD 170) | 2 816 000
B | D EX | 2 816 000
A | D EX | 2 816 000
Riscos e defesas
Realimentação: rota volta ao domínio de origem com métrica melhor → loop ou caminho subótimo
Defesas: tags de rota + route-maps; filtros de prefixo; AD (externo 170 > RIP 120); redistribuir em um só sentido + rota padrão
router eigrp 100
redistribute rip metric 10000 100 255 1 1500 route-map RIP-para-EIGRP
Notes: Completa-se a redistribuição mútua: R3 também injeta as rotas RIP no EIGRP, com uma métrica inicial expressa nos cinco componentes do EIGRP (banda, atraso, confiabilidade, carga, MTU), e R4/R5 passam a alcançar A, B e C. A redistribuição mútua é poderosa e perigosa: uma rota pode voltar ao domínio de origem com métrica melhor (realimentação, route feedback) e criar loops ou caminhos subótimos. Defesas padrão: usar tags de rota para não redistribuir de volta o que veio do outro lado, filtrar com listas de prefixos, e ajustar a distância administrativa (EIGRP externo tem AD 170 justamente para perder do RIP, 120, em caso de realimentação). Quando possível, prefira um único IGP ou redistribuição em um só sentido com rota padrão no outro.

## Slide 118: OSPF: Open Shortest Path First
Open: especificação pública da IETF (grupo de trabalho OSPF, fim dos anos 1980)
Shortest Path First: algoritmo de Dijkstra sobre um banco de dados de estado de enlace
Criado porque o RIP não servia a inter-redes grandes e heterogêneas: 15 saltos, convergência lenta, sem VLSM
Versões: OSPFv1 (RFC 1131, 1989); OSPFv2 (RFC 1247, 1991 → RFC 2328, 1998) para IPv4; OSPFv3 (RFC 5340, 2008) para IPv6 e, com famílias de endereços (RFC 5838), também IPv4
Roda diretamente sobre IP (protocolo 89); multicast 224.0.0.5 (todos os roteadores OSPF) e 224.0.0.6 (DR/BDR); ff02::5 e ff02::6 no v3
Custo de interface
custo = banda de referência / banda da interface
Padrão: 10^8 (100 Mb/s) → 1 Gb/s e 100 Gb/s teriam custo 1!
Ajuste 'auto-cost reference-bandwidth' (ex.: 100 000 Mb/s) em todos os roteadores
Por que OSPF em 2026
Multivendor, maduro, escalável com áreas
Convergência em subsegundos com BFD e timers ajustados
Alternativa em provedores e data centers: IS-IS
Notes: Como o acrônimo indica, o OSPF tem duas características primárias: é 'aberto' (especificação pública, da IETF) e baseado no algoritmo Shortest Path First (Dijkstra). Foi desenvolvido pelo grupo de trabalho OSPF da IETF no fim dos anos 1980 (OSPFv1, RFC 1131, 1989; OSPFv2, RFC 1247, 1991; versão atual RFC 2328, 1998) porque o RIP era cada vez mais incapaz de atender inter-redes grandes e heterogêneas: limite de 15 saltos, convergência lenta, métrica de saltos, sem VLSM (v1). Em 2026 o OSPFv2 continua sendo o IGP mais usado em redes corporativas; o OSPFv3 (RFC 5340) roteia IPv6 (e também IPv4, via famílias de endereços, RFC 5838).

## Slide 119: OSPF: visão geral do protocolo (1 de 2)
1
Banco de dados de topologia (LSDB)
Cada roteador mantém um banco de dados que descreve a topologia da área: todos os roteadores, enlaces e custos, na forma de LSAs.
2
O mesmo algoritmo em todos
Todos os roteadores executam exatamente o mesmo SPF (Dijkstra), em paralelo, sobre o mesmo LSDB; cada um calcula a árvore de caminhos mais curtos com a si mesmo como raiz.
3
Rotas por tipo de serviço (histórico)
A RFC 1247 previa rotas separadas por ToS; a RFC 2328 removeu o recurso. Hoje a diferenciação é feita por QoS e engenharia de tráfego, não pelo IGP.
Tipos de pacote OSPF (protocolo IP 89)
1 Hello: descoberta e manutenção de vizinhos
2 Database Description: resumo do LSDB
3 Link State Request: pede LSAs faltantes
4 Link State Update: carrega LSAs (inundação)
5 Link State Ack: confirma recebimento
Troca confiável: todo LSA é confirmado
Notes: Três princípios: (1) cada roteador mantém um banco de dados (LSDB) que descreve a topologia do sistema autônomo, ou melhor, da área; (2) todos os roteadores executam exatamente o mesmo algoritmo (SPF) em paralelo sobre esse banco, cada um com a si mesmo como raiz; (3) na especificação original, o OSPF calculava rotas separadas para cada tipo de serviço (ToS); isso foi removido na RFC 2328 porque nunca foi implementado de forma útil. Hoje a diferenciação de serviço é feita por QoS e engenharia de tráfego (MPLS-TE, Segment Routing), não pelo IGP. A sincronização do LSDB entre vizinhos adjacentes é feita por pacotes Database Description, Link State Request, Update e Acknowledgment; a troca é confiável (cada LSA é confirmado).

## Slide 120: OSPF: visão geral do protocolo (2 de 2)
Áreas
Conjuntos de redes agrupados; a topologia de uma área fica oculta das demais
Menos tráfego de roteamento, LSDB menor, SPF mais rápido
Área 0 (backbone) interliga todas as outras
Sub-redes flexíveis (VLSM / CIDR)
Cada rota anunciada carrega sua máscara
Sumarização configurável nas fronteiras de área (ABR) e do AS (ASBR)
Autenticação
OSPFv2: nula, senha simples ou criptográfica (MD5, RFC 2328; HMAC-SHA, RFC 5709)
OSPFv3: IPsec (RFC 4552) ou Authentication Trailer (RFC 7166)
Rotas externas
Rotas de outro AS ou de outro protocolo (redistribuição) atravessam o AS de forma transparente
Marcadas como externas (E1/E2), com tag de rota
Notes: Mais quatro características: (1) o OSPF permite agrupar conjuntos de redes em áreas, cuja topologia fica oculta do resto do AS, reduzindo o tráfego de roteamento e o tamanho do LSDB; (2) suporta configuração flexível de sub-redes IP (VLSM e CIDR) desde a origem, pois cada rota carrega máscara; (3) todas as trocas de protocolo podem ser autenticadas: nula, senha simples ou criptográfica (MD5 na RFC 2328; HMAC-SHA na RFC 5709); no OSPFv3 a autenticação usa IPsec (RFC 4552) ou o Authentication Trailer (RFC 7166); (4) rotas derivadas externamente (de outro AS ou de outro protocolo, via redistribuição) são transportadas de forma transparente por todo o AS, marcadas como externas, com tags.

## Slide 121: Topologia OSPF: backbone e áreas
Área 0 (backbone)
Área 1
Área 2
Área n (stub)
ABR
ABR
ABR
Todas as áreas se conectam à área 0 por roteadores de borda de área (ABR); tráfego inter-área sempre atravessa o backbone
Tipos: normal, stub (sem externas), totally stubby, NSSA (stub que injeta externas, LSA tipo 7)
Área que não alcança o backbone: enlace virtual (solução temporária)
Notes: A área 0 (backbone) é o centro: todas as outras áreas devem conectar-se diretamente a ela por meio de roteadores de borda de área (ABR), e o tráfego entre duas áreas não-backbone sempre passa pela área 0. Quando uma área não consegue se conectar fisicamente ao backbone, um enlace virtual (virtual link) atravessa uma área de trânsito; é uma solução temporária, não de projeto. Tipos de área: normal, stub (sem rotas externas tipo 5; recebe uma rota padrão), totally stubby (também sem rotas inter-área), NSSA (stub que ainda pode injetar externas via LSA tipo 7). Em 2026, com roteadores capazes de LSDBs enormes, muitas redes corporativas usam uma única área 0; áreas continuam valiosas em redes muito grandes ou com enlaces instáveis.

## Slide 122: Classificação de roteadores OSPF
Área 0 (backbone)
BB
backbone
ASBR
fronteira do AS
Outro AS
(BGP)
Área 1
Área 2
ABR
ABR
Int
interno
Int
interno
Int
interno
Int
interno
Interno | Backbone | ABR (Area Border Router) | ASBR (AS Boundary Router)
Todas as interfaces em uma só área | Ao menos uma interface na área 0 | Interfaces em mais de uma área; um LSDB por área; sumariza | Injeta rotas externas (redistribuição, BGP)
Notes: Quatro papéis, não exclusivos: roteador interno (todas as interfaces na mesma área); roteador de backbone (pelo menos uma interface na área 0); roteador de borda de área, ABR (interfaces em mais de uma área, uma delas o backbone; mantém um LSDB por área e sumariza entre elas); roteador de fronteira do AS, ASBR (injeta rotas externas, por redistribuição ou por BGP). Um ABR é sempre também de backbone; um ASBR pode estar em qualquer área (exceto stub).

## Slide 123: Tipos de rede suportados pelo OSPF
Ponto a ponto
Dois roteadores; adjacência direta, sem DR/BDR
Hello 10 s, dead 40 s; multicast 224.0.0.5
Recomendado também em enlaces Ethernet roteador-roteador (ip ospf network point-to-point)
Multiacesso com broadcast (Ethernet)
Descoberta automática de vizinhos por multicast
Elege DR e BDR; Hello 10 s, dead 40 s
LANs, VLANs, switches entre roteadores
Multiacesso sem broadcast (NBMA)
Frame Relay, ATM, X.25 em 1999 (histórico)
Vizinhos configurados manualmente; DR eleito; Hello 30 s, dead 120 s
Hoje: raríssimo (algumas redes via satélite e túneis multiponto)
Ponto-multiponto
Trata uma nuvem como coleção de enlaces ponto a ponto; sem DR
Hello 30 s por padrão; útil em túneis hub-and-spoke (DMVPN)
Variante 'non-broadcast' com vizinhos manuais
Notes: O OSPF adapta seu comportamento ao tipo de enlace: ponto a ponto (dois roteadores; adjacência direta, sem DR; Hello 10 s); multiacesso com broadcast (Ethernet; descobre vizinhos por multicast e elege DR/BDR; Hello 10 s); multiacesso sem broadcast, NBMA (Frame Relay, ATM, X.25 em 1999; vizinhos configurados manualmente, DR eleito, Hello 30 s); ponto-multiponto (trata a nuvem como conjunto de enlaces p2p). Em 2026 os enlaces WAN são Ethernet ou túneis, e a prática recomendada em enlaces roteador-a-roteador sobre Ethernet é configurar 'ip ospf network point-to-point', eliminando a eleição de DR e acelerando a adjacência.

## Slide 124: O protocolo Hello
R1
R2
R3
Rede multiacesso 172.16.50.0/24
HELLO → 224.0.0.5
HELLO → 224.0.0.5
HELLO → 224.0.0.5
Campo do Hello | Deve coincidir?
ID de área | Sim
Intervalos Hello / dead | Sim
Autenticação (tipo e chave) | Sim
Máscara de rede (broadcast) | Sim
Flags de área stub / NSSA | Sim
Prioridade, ID do roteador, DR/BDR | Não (usados na eleição)
Temporizadores
Broadcast e p2p: Hello 10 s, dead 40 s
NBMA e ponto-multiponto: Hello 30 s, dead 120 s
Detecção rápida: BFD (RFC 5880) em dezenas de ms, sem mexer nos timers
Em multiacesso, o Hello também elege DR e BDR
Notes: Os roteadores OSPF usam pacotes Hello para descobrir outros roteadores com interfaces na mesma rede (vizinhos) e para manter o relacionamento. Hellos são enviados periodicamente (10 s em broadcast e p2p; 30 s em NBMA) ao multicast 224.0.0.5; se nenhum Hello chega durante o intervalo 'dead' (4× Hello), o vizinho é declarado inativo. Para formar vizinhança, alguns parâmetros do Hello devem coincidir: ID de área, intervalos Hello e dead, tipo e chave de autenticação, máscara de rede (em enlaces broadcast), flags de área stub. A MTU é comparada depois, na troca de Database Description. Em redes multiacesso o Hello também elege o roteador designado (DR) e o de reserva (BDR). Com BFD (RFC 5880) a detecção de falha cai para dezenas de milissegundos sem reduzir os timers do OSPF.

## Slide 125: Vizinhos e adjacências
1
Down → Init
Recebi um Hello do vizinho, mas ele ainda não listou meu ID de roteador.
2
2-Way
Comunicação bidirecional confirmada. Em multiacesso, DROthers param aqui entre si; a eleição de DR/BDR ocorre neste ponto.
3
ExStart → Exchange
Negociação mestre/escravo e troca de Database Description (resumo do LSDB); verificação de MTU.
4
Loading → Full
Link State Requests pelos LSAs faltantes; ao terminar, os LSDBs estão sincronizados: adjacência completa.
Quem fica adjacente com quem
Ponto a ponto e enlaces virtuais: os dois roteadores, sempre
Multiacesso: todos com o DR e com o BDR; DROthers entre si ficam em 2-Way
As adjacências controlam a inundação: LSAs só fluem por elas
'show ip ospf neighbor': estado FULL é o objetivo; 2-WAY/DROTHER é normal
Notes: Vizinhos são roteadores que se descobriram por Hello; adjacentes são vizinhos que sincronizaram seus LSDBs e trocam LSAs entre si. Nem todo par de vizinhos se torna adjacente: em enlaces ponto a ponto e em enlaces virtuais, os dois sempre ficam adjacentes; em redes multiacesso, cada roteador forma adjacência apenas com o DR e o BDR, e os demais (DROthers) ficam em estado 2-Way entre si. As adjacências controlam a distribuição dos pacotes do protocolo: um LSA só é inundado por adjacências. Estados da máquina de vizinhança: Down, Attempt (NBMA), Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading, Full.

## Slide 126: Roteador designado (DR) e de reserva (BDR)
Rede multiacesso (Ethernet)
DR
BDR
R3
R4
R5
LSAs → 224.0.0.6
DR reinunda → 224.0.0.5
Roteadores (n) | Sem DR: n(n-1)/2 | Com DR e BDR: 2(n-2)+1
5 | 10 | 7
10 | 45 | 17
20 | 190 | 37
Regras
Eleição: maior prioridade de interface (0 = nunca é DR); empate → maior ID de roteador
Não preemptiva: um roteador novo não derruba o DR atual
DR gera o LSA de rede (tipo 2) da rede multiacesso
BDR assume se o DR falhar; nova eleição só para o BDR
Dica: fixe o DR com prioridade alta no roteador mais capaz; evite DR em roteadores de acesso
Notes: Cada rede multiacesso tem um roteador designado, eleito pelo Hello: maior prioridade de interface (0 = nunca), desempate pelo maior ID de roteador; a eleição não é preemptiva (um roteador novo com prioridade maior não derruba o DR atual). O DR gera o LSA de rede (tipo 2) que representa a rede multiacesso no LSDB e é o ponto central da sincronização: cada roteador envia seus LSAs ao DR/BDR (224.0.0.6) e o DR os reinunda a todos (224.0.0.5). Sem DR, n roteadores precisariam de n(n-1)/2 adjacências; com DR e BDR, 2(n-2)+1. Menos adjacências significam menos tráfego de roteamento e LSDB menor (o LSA de rede substitui n² descrições de enlace).

## Slide 127: Anúncios de estado de enlace (LSAs) e o LSDB
Tipo | Nome | Gerado por | Escopo | Conteúdo
1 | Router | Todo roteador | Área | Enlaces e custos do roteador
2 | Network | DR | Área | Roteadores da rede multiacesso
3 | Summary (rede) | ABR | Área | Prefixos de outras áreas
4 | Summary (ASBR) | ABR | Área | Como alcançar o ASBR
5 | AS External | ASBR | AS (exceto stub) | Prefixos externos (E1/E2)
7 | NSSA External | ASBR em NSSA | Área NSSA | Externos; ABR converte em tipo 5
8 / 9 | Link / Intra-Area-Prefix | OSPFv3 | Enlace / área | Endereços link-local e prefixos (v3)
Ciclo de vida de um LSA
Inundação por toda a área via adjacências; cada LSA confirmado (Ack)
Número de sequência: o maior é o mais recente
LS Age: reenviado a cada 30 min (LSRefreshTime); descartado aos 60 min (MaxAge)
LSDB idêntico em todos os roteadores da área → cada um roda o SPF com a si mesmo como raiz → tabela de roteamento intra-área
'show ip ospf database' lista os LSAs por tipo
Notes: LSAs são inundados por toda a área, garantindo que todos os roteadores da área tenham exatamente o mesmo banco de dados topológico (LSDB), composto pelos LSAs de cada roteador da área. A partir do LSDB, cada roteador calcula a árvore de caminhos mais curtos com a si mesmo como raiz; dessa árvore sai a tabela de roteamento intra-área. Cada LSA tem um número de sequência (para detectar o mais recente), idade (LS Age; reenviado a cada 30 min, LSRefreshTime; descartado aos 60 min, MaxAge) e checksum. Tipos principais: 1 (roteador: enlaces do roteador, escopo de área), 2 (rede: gerado pelo DR), 3 (sumário de rede: gerado pelo ABR para rotas de outras áreas), 4 (sumário de ASBR: onde está o ASBR), 5 (externo ao AS: gerado pelo ASBR, escopo de todo o AS menos stubs), 7 (externo NSSA, convertido em 5 pelo ABR). O OSPFv3 renumera e acrescenta os tipos 8 (link) e 9 (intra-area prefix).

## Slide 128: Roteamento inter-área
Área 1
172.16.0.0/22
(4 sub-redes /24)
Área 0 (backbone)
Área 2
172.16.8.0/22
ABR1
ABR2
LSA tipo 3: 172.16.0.0/22, custo 20
LSA tipo 3: 172.16.8.0/22, custo 15
tipo 3 → dentro da área 2
Cada ABR sumariza suas áreas em LSAs tipo 3 (só prefixos e custos) e os envia pelo backbone aos outros ABRs
Com isso, todo ABR calcula caminhos para destinos fora de suas áreas e os anuncia dentro de suas áreas
Cálculo inter-área = vetor de distância sobre o backbone → toda área deve tocar a área 0
area range (sumarização manual) reduz LSAs tipo 3; áreas stub / totally stubby recebem só uma rota padrão do ABR
Notes: Cada ABR sumariza a topologia de suas áreas conectadas em LSAs tipo 3 (apenas prefixos e custos, não a topologia) e os transmite pelo backbone a todos os outros ABRs; assim todo ABR calcula caminhos para destinos fora de suas áreas. Os ABRs então anunciam esses caminhos (novamente como tipo 3) dentro de suas áreas, permitindo o roteamento para outras áreas. O cálculo inter-área é um vetor de distância sobre o backbone (daí a exigência de que toda área toque a área 0). Sumarização manual na fronteira (area range) reduz o número de LSAs tipo 3; áreas stub e totally stubby recebem apenas uma rota padrão do ABR, no lugar das rotas externas e inter-área.

## Slide 129: Rotas externas ao AS
Outro AS /
rotas estáticas
ASBR
ABR
R
LSA tipo 5: 203.0.113.0/24 (E2, custo 20)
tipo 5 (inundado)
LSA tipo 4: ASBR está a custo 10
Tipo | Métrica | Uso
E2 (padrão) | Só o custo externo (igual em todo o AS); custo interno só desempata | Rotas 'longe', quando o custo interno é irrelevante
E1 | Custo externo + custo interno até o ASBR | Vários ASBRs anunciando o mesmo prefixo: escolha ótima
Regras
ASBR gera tipo 5; inundado por todo o AS, exceto áreas stub
ABR gera tipo 4 para dizer onde está o ASBR
Em NSSA: tipo 7, traduzido em 5 pelo ABR
Redistribuição no OSPF: 'redistribute bgp 65000 subnets metric-type 1'
Notes: Roteadores que têm informação sobre outros ASs (ou sobre rotas estáticas e de outros protocolos, redistribuídas) são ASBRs e inundam essa informação por todo o AS em LSAs tipo 5. Para usar uma rota externa, cada roteador precisa saber como chegar ao ASBR que a anunciou; por isso os ABRs geram LSAs tipo 4 descrevendo a localização dos ASBRs. Dois tipos de métrica externa: E1 (custo externo + custo interno até o ASBR; compara caminhos de forma completa) e E2 (padrão; só o custo externo, igual em todo o AS; desempate pelo custo interno). Áreas stub não recebem tipo 5 e usam a rota padrão do ABR; NSSAs usam tipo 7, convertido em 5 pelo ABR.

## Slide 130: OSPFv3 e IS-IS: os IGPs de estado de enlace em 2026
ATUALIZADO
OSPFv3 (RFC 5340, 2008)
Roda por enlace, com próximo salto link-local (fe80::/10); transporte ff02::5 e ff02::6
LSAs tipo 1 e 2 só com topologia; prefixos em LSAs tipo 8 (link) e 9 (intra-area prefix)
Várias instâncias por enlace (Instance ID)
Autenticação por IPsec (RFC 4552) ou Authentication Trailer (RFC 7166)
Famílias de endereços (RFC 5838): IPv4 e IPv6 em um único protocolo, instâncias separadas por AF
IS-IS (ISO 10589; RFC 1195; RFC 5308)
Mesmo algoritmo (Dijkstra), encapsulado direto na camada 2: não precisa de IP para formar adjacências
Dois níveis: L1 (intra-área) e L2 (backbone); roteadores L1/L2 fazem a fronteira
Identificação por NSAP/NET; extensível por TLVs: IPv4, IPv6, multitopologia, TE, Segment Routing
Preferido por grandes provedores e em fabrics; base do SR-MPLS e SRv6
Mesmos conceitos de LSP (equivalente ao LSA), inundação, DIS (equivalente ao DR, preemptivo)
Notes: Slide novo. OSPFv3 (RFC 5340) adapta o OSPF ao IPv6: roda por enlace (não por sub-rede) usando endereços link-local como próximo salto, remove o endereçamento dos LSAs de roteador e rede (que passam a descrever só topologia) e cria os LSAs tipo 8 (link) e 9 (intra-area prefix) para prefixos; com famílias de endereços (RFC 5838) pode rotear também IPv4, o que permite um único protocolo em dual stack. O IS-IS (ISO 10589; RFC 1195 para IP; RFC 5308 para IPv6) oferece o mesmo algoritmo com encapsulamento direto na camada 2 (sem IP), dois níveis hierárquicos (L1 intra-área, L2 backbone), identificadores NSAP e extensibilidade por TLVs, o que o tornou o IGP preferido de grandes provedores e a base do Segment Routing (SR-MPLS e SRv6).

## Slide 131: Protocolos de roteamento interiores e exteriores
AS 100
R1
R2
R3
R4
RB
borda (BGP)
Interiores (IGP): OSPF, IS-IS, EIGRP, RIP (IGRP: histórico)
Internet
(outros ASs)
P1
P2
eBGP
Exteriores (EGP): BGP-4 (EGP original: histórico)
 | Interior (IGP) | Exterior (BGP)
Objetivo | Melhor caminho por métrica dentro do AS | Alcançabilidade entre ASs segundo políticas comerciais
Escala | Centenas a milhares de roteadores | Toda a Internet: ≈ 1 milhão de prefixos IPv4, > 200 mil IPv6
Notes: Dentro de um sistema autônomo (AS 100 no diagrama) rodam protocolos interiores (IGPs): RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS, que otimizam caminhos por métrica. Entre sistemas autônomos, na Internet, roda o protocolo exterior (EGP, no sentido genérico): hoje exclusivamente o BGP-4, que decide por política (quem é cliente, quem é provedor, quem é par) e não apenas por métrica. O original listava IGRP entre os interiores e EGP entre os exteriores; ambos são históricos.

## Slide 132: Exterior Gateway Protocol (EGP): o antecessor
HISTÓRICO
Núcleo (ARPANET)
'core'
C1
C2
C3
AS 1
AS 2
AS 3
AS n
G
G
G
G
Projetado para uma topologia muito específica: um sistema núcleo (ARPANET) com os ASs pendurados nele, cada AS por um único roteador
Não permitia múltiplos caminhos de um AS ao núcleo; não detectava loops (a topologia precisava ser uma árvore); só alcançabilidade, sem métrica
Inviável quando a Internet deixou de ter núcleo único (NSFNET e provedores comerciais); substituído pelo BGP em meados dos anos 1990
Notes: O EGP (RFC 904, 1984) foi projetado para uma topologia muito específica: assumia um sistema 'núcleo' da Internet (a ARPANET) ao qual os diversos ASs se conectavam, cada um por um único roteador, formando uma árvore. Não permitia múltiplos caminhos de um AS ao núcleo, não detectava loops (por isso a topologia tinha de ser uma árvore) e só informava alcançabilidade, sem métrica comparável. Quando a Internet deixou de ter um núcleo único (NSFNET, provedores comerciais, início dos anos 1990), o EGP tornou-se inviável e foi substituído pelo BGP; em 1999 o slide dizia que 'o BGP está lentamente substituindo o EGP'; a substituição se completou em meados da década de 1990. A sigla EGP sobrevive apenas como termo genérico para 'protocolo exterior'.

## Slide 133: BGP-4: o protocolo de roteamento da Internet
ATUALIZADO
Criado para superar as limitações do EGP com o crescimento da Internet; BGP-4 desde 1994 (RFC 1654 → RFC 1771 → RFC 4271, 2006)
Detecta loops: o AS_PATH lista os ASs percorridos; rota que já contém meu AS é rejeitada
Vetor de caminho orientado a políticas; sessões TCP 179 configuradas explicitamente (não há descoberta automática)
eBGP entre ASs diferentes (AD 20); iBGP dentro do AS (AD 200), em full mesh ou com route reflectors (RFC 4456)
MP-BGP (RFC 4760): IPv6, VPNv4/VPNv6 (MPLS L3VPN), EVPN; ASN de 32 bits (RFC 6793)
Também dentro de data centers: BGP como IGP de fabrics folha-espinha (RFC 7938)
AS 64500
AS 64501
AS 64502
A
B
C
eBGP
A anuncia 203.0.113.0/24 com AS_PATH 64500; B reanuncia a C com AS_PATH 64501 64500; C nunca aceitaria de volta uma rota com 64502 no caminho.
Tabela global 2026: ≈ 1 milhão de prefixos IPv4; > 200 mil IPv6 (bgp.potaroo.net).
Notes: O BGP foi desenvolvido para superar as limitações do EGP conforme a Internet crescia (BGP-1 em 1989, RFC 1105; BGP-4 em 1994, RFC 1654; versão atual RFC 4271, 2006). Diferentemente do EGP, detecta loops: cada anúncio carrega a lista de ASs percorridos (AS_PATH) e um roteador rejeita qualquer rota cujo caminho já contenha seu próprio AS. É um protocolo de vetor de caminho, orientado a políticas, que roda sobre TCP (porta 179) com sessões explicitamente configuradas entre pares: eBGP entre ASs diferentes (normalmente vizinhos diretos) e iBGP dentro do mesmo AS (full mesh ou route reflectors, RFC 4456). Com extensões multiprotocolo (MP-BGP, RFC 4760) transporta IPv6, VPNs MPLS, EVPN e muito mais; com ASNs de 32 bits (RFC 6793) resolveu o esgotamento dos números de AS. Em 2026 a tabela global tem cerca de 1 milhão de prefixos IPv4 e mais de 200 mil IPv6.

## Slide 134: BGP-4: atributos e seleção do melhor caminho
Atributo | Categoria | Para que serve
ORIGIN | Obrigatório | Como a rota entrou no BGP (IGP, EGP, incomplete)
AS_PATH | Obrigatório | Lista de ASs; detecção de loop; política por prepend
NEXT_HOP | Obrigatório | IP do próximo salto (eBGP: o par; iBGP: inalterado)
LOCAL_PREF | Discricionário | Preferência de saída dentro do AS (maior vence)
MED | Opcional não trans. | Sugere ponto de entrada ao vizinho (menor vence)
COMMUNITY | Opcional transitivo | Etiquetas para política (RFC 1997, 8092)
AGGREGATOR / ATOMIC_AGG. | Opcional / discr. | Informação de agregação de rotas
Ordem de seleção (Cisco)
1. Maior weight (local, Cisco) 2. Maior LOCAL_PREF
3. Rota originada localmente 4. Menor AS_PATH
5. Menor ORIGIN (IGP < EGP < incomplete) 6. Menor MED
7. eBGP antes de iBGP 8. Menor métrica IGP até o NEXT_HOP
9. Rota mais antiga 10. Menor ID de roteador / endereço do par
Segurança de roteamento
Filtros de prefixo e AS_PATH, limite de prefixos por par, RPKI/ROV (RFC 6811), MANRS.
Notes: Cada rota BGP carrega atributos: bem conhecidos obrigatórios (ORIGIN, AS_PATH, NEXT_HOP), bem conhecidos discricionários (LOCAL_PREF, ATOMIC_AGGREGATE), opcionais transitivos (AGGREGATOR, COMMUNITY) e opcionais não transitivos (MED, ORIGINATOR_ID, CLUSTER_LIST). A política é implementada manipulando atributos: LOCAL_PREF para preferir uma saída dentro do AS, AS_PATH prepend para desencorajar uma entrada, MED para sugerir um ponto de entrada ao vizinho, comunidades para marcar rotas (RFC 1997, large communities RFC 8092). A ordem de seleção mostrada é a da Cisco (a RFC 4271 define a partir de LOCAL_PREF); outros fabricantes diferem em detalhes (Junos não tem 'weight'). Segurança: filtros de prefixo e de AS_PATH, limite de prefixos, RPKI/ROV (RFC 6811) para validar a origem; BGPsec existe mas é pouco implantado.

## Slide 135: Controle de acesso IP
MÓDULO 2 | PARTE 5
Listas de controle de acesso (ACLs): como roteadores filtram tráfego, exemplos clássicos de ACL padrão e a evolução para firewalls stateful
Notes: Os exemplos de ACL seguem a sintaxe Cisco IOS clássica, por ser a mais difundida e a mesma do original; os conceitos (máscara curinga, negação implícita, direção, posicionamento) valem para qualquer fabricante.

## Slide 136: ACLs no fluxo de processamento do roteador
Plano de controle
Tabela de roteamento / FIB
Cache ARP / adjacências
ACLs (regras ordenadas)
Filas / QoS
Plano de dados
Interface
de entrada
ACL
de entrada (in)
Roteamento
(busca na FIB)
ACL
de saída (out)
Interface
de saída
deny → descarte
Regras avaliadas em ordem; a primeira que casa decide; negação implícita no final
Aplicada por interface e direção (in: antes do roteamento; out: depois); um pacote negado é descartado (opcionalmente com ICMP)
Usos além de filtragem: selecionar tráfego para NAT, QoS, VPN, route-maps, acesso de gerência
Notes: Uma lista de controle de acesso é uma sequência ordenada de regras 'permit' ou 'deny' avaliadas de cima para baixo; a primeira que casa decide, e no fim há uma negação implícita de tudo. Aplicada a uma interface em uma direção (in ou out), a ACL é consultada antes do roteamento (entrada) ou depois (saída), descartando silenciosamente (ou com ICMP 'administratively prohibited') os pacotes negados. ACLs também servem para outros fins que não filtragem: selecionar tráfego para NAT, QoS, VPN, route-maps e acesso de gerência (vty).

## Slide 137: Exemplo de ACL padrão (1 de 3): permitir só a rede interna
Rede externa: não 172.16.0.0
R1
S0
E0
E1
172.16.20.0/24
172.16.10.0/24
H1
172.16.20.9
H2
172.16.10.9
H3
172.16.10.254
access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
! (implícito: access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255.255)
interface Ethernet0
ip access-group 1 out
interface Ethernet1
ip access-group 1 out
Leitura
Curinga 0.0.255.255 = 'os dois primeiros octetos devem ser 172.16'
Tráfego de fora (via S0) para as LANs: negado na saída de E0/E1
Tráfego entre as LANs: permitido (origem 172.16.x.x)
Notes: ACLs padrão (numeradas de 1 a 99, ou nomeadas) filtram apenas pelo endereço IP de origem. A máscara curinga (wildcard) é o inverso da máscara de sub-rede: 0 = o bit deve casar, 1 = não importa; 0.0.255.255 casa com qualquer endereço que comece por 172.16. A lista 1 permite tráfego originado em 172.16.0.0/16 e, pela negação implícita, descarta todo o resto. Aplicada na saída de E0 e de E1, impede que tráfego vindo da rede externa (por S0) alcance as LANs, enquanto o tráfego entre as duas LANs internas continua passando. Observação de 2026: 'ip access-group ... out' continua existindo; para proteger LANs de tráfego externo, o lugar natural é a entrada de S0 (uma só ACL) ou um firewall stateful.

## Slide 138: Exemplo de ACL padrão (2 de 3): negar um host específico
Rede externa: não 172.16.0.0
R1
S0
E0
E1
172.16.20.0/24
172.16.10.0/24
H1
172.16.20.9
H2
172.16.10.9
H3
172.16.10.254
H3 → 172.16.20.0: bloqueado em E0 out
access-list 1 deny 172.16.10.254 0.0.0.0
access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
! equivalente moderno:
! access-list 1 deny host 172.16.10.254
! access-list 1 permit any
interface Ethernet0
ip access-group 1 out
Leitura
Curinga 0.0.0.0 = casar todos os 32 bits (um único host)
A ordem importa: 'permit any' antes do 'deny' anularia a regra
H3 continua alcançando a Internet e sua própria LAN
Notes: Agora a ACL 1 nega o host 172.16.10.254 (curinga 0.0.0.0: todos os bits devem casar; 'host 172.16.10.254' é a forma abreviada) e permite todo o resto (0.0.0.0 255.255.255.255, ou 'any'). Aplicada na saída de E0, impede que esse host alcance a rede 172.16.20.0/24, mas não o impede de falar com a rede externa nem com sua própria LAN. A ordem importa: se o permit any viesse primeiro, o deny nunca seria avaliado.

## Slide 139: Exemplo de ACL padrão (3 de 3): negar uma sub-rede
Rede externa: não 172.16.0.0
R1
S0
E0
E1
172.16.20.0/24
172.16.10.0/24
H1
172.16.20.9
H2
172.16.10.9
H3
172.16.10.254
172.16.10.0/24 → LAN 20: bloqueado
access-list 1 deny 172.16.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
interface Ethernet0
ip access-group 1 out
show access-lists 1 ! contadores por regra
Leitura
Curinga 0.0.0.255 = 'os três primeiros octetos devem ser 172.16.10'
Sentido único: a LAN 20 ainda alcança a LAN 10 (a resposta ao tráfego iniciado pela LAN 20 passa)
Para filtrar por protocolo e porta: ACL estendida
Notes: Variante: negar toda a sub-rede 172.16.10.0/24 (curinga 0.0.0.255) e permitir o resto, aplicada na saída de E0. Nenhum host da LAN 10 alcança a LAN 20; a LAN 20 e a rede externa continuam alcançando a LAN 10 (a ACL só olha a origem e só a saída de E0). É um exemplo clássico da limitação das ACLs padrão: para liberar apenas HTTPS da LAN 10 para um servidor da LAN 20 seria preciso uma ACL estendida.

## Slide 140: ACLs em 2026: estendidas, nomeadas, IPv6 e firewalls stateful
ATUALIZADO
ACL estendida
Protocolo, origem, destino, portas, flags (established)
Posicione perto da origem; ACL padrão perto do destino
Nomeadas: edição por número de sequência; remarks
ip access-list extended LAN10-para-WEB
remark permite HTTPS da LAN 10 ao servidor
permit tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 host 172.16.20.80 eq 443
permit icmp 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.20.0 0.0.0.255 echo
deny ip any any log
interface GigabitEthernet0/1
ip access-group LAN10-para-WEB in
IPv6
ipv6 access-list NOME / permit tcp 2001:db8:10::/64 host 2001:db8:20::80 eq 443
Nunca bloqueie ICMPv6 indiscriminadamente: ND e PMTUD dependem dele (RFC 4890)
Além das ACLs
ACLs são sem estado: não sabem se um pacote é resposta a uma conexão legítima
Firewall stateful / NGFW: acompanha 5-tupla e estado TCP; inspeção de aplicação
Zero trust: microssegmentação por identidade; o princípio (regras ordenadas, negação implícita) continua
Notes: ACLs estendidas (100 a 199 ou nomeadas) filtram por protocolo, origem, destino e portas, e devem ser colocadas perto da origem (para descartar cedo); ACLs padrão, só por origem, ficam perto do destino (para não bloquear demais). ACLs nomeadas permitem editar regras por número de sequência. No IPv6, 'ipv6 access-list' tem sintaxe semelhante com prefixos; cuidado para não bloquear ICMPv6 (ND, PMTUD), sem o qual o IPv6 não funciona (RFC 4890). Limitação fundamental das ACLs: são sem estado; para permitir respostas de conexões iniciadas de dentro sem abrir tudo, usa-se inspeção stateful (firewall de zonas, NGFW), que acompanha a 5-tupla e o estado TCP. Em arquiteturas 'zero trust', a filtragem se move para microssegmentação por identidade de carga de trabalho, mas o princípio das regras ordenadas com negação implícita permanece.

## Slide 141: Tópicos adicionais de roteamento IP
MÓDULO 2 | PARTE 6
Tratamento de broadcasts e DHCP relay, broadcast dirigido, endereços secundários e interfaces não numeradas
Notes: Quatro tópicos operacionais do original (slides 157 a 163), com os comandos Cisco atualizados e equivalentes de outras plataformas.

## Slide 142: Tratamento de broadcasts IP: o problema do DHCP
Cli
sem endereço
(0.0.0.0)
172.16.20.0/24
R1
E0: 172.16.20.1
R2
172.16.75.0/24
DHCP
servidor 172.16.75.20
DHCP Discover: 0.0.0.0 → 255.255.255.255 (UDP 68 → 67)
?
O que o roteador faz com o broadcast do cliente DHCP (ex-BootP)? Por padrão, descarta: roteadores não encaminham 255.255.255.255
Sem relay, o cliente nunca recebe endereço (a menos que haja um servidor por sub-rede)
Solução: DHCP relay (RFC 1542 / RFC 2131): o roteador encaminha o pedido como unicast ao servidor, preenchendo giaddr com seu endereço na sub-rede do cliente
Opção 82 (RFC 3046): identificação de circuito/porta para políticas no servidor
Notes: Pergunta do original: o que o roteador faz com um pedido BootP (hoje, DHCP Discover) enviado em broadcast por uma estação sem endereço, se o servidor está em outra sub-rede? Por padrão, nada: roteadores não encaminham broadcasts (255.255.255.255), e esse é um dos motivos de existirem. Sem intervenção, o cliente nunca receberia endereço. Soluções: um servidor DHCP por sub-rede (impraticável) ou configurar o roteador para encaminhar certos broadcasts como unicast ao servidor: o relay agent (RFC 1542 para BOOTP; RFC 2131 para DHCP), chamado 'ip helper-address' na Cisco. O relay reescreve o destino para o IP do servidor, coloca seu próprio endereço no campo giaddr (para o servidor saber de que sub-rede escolher o endereço) e pode acrescentar a opção 82 (RFC 3046) com informação de circuito.

## Slide 143: DHCP relay e broadcast dirigido: configuração
Cli
R1
ip helper-address
R2
DHCP
172.16.75.20
broadcast
unicast 172.16.20.1 → 172.16.75.20 (giaddr = 172.16.20.1)
! Cisco IOS: relay na interface dos clientes
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.75.20
! lista de portas UDP encaminhadas (padrão: 37 49 53 67 68 69 137 138)
ip forward-protocol udp 67
no ip forward-protocol udp 137
Plataforma | Relay DHCP
Linux | isc-dhcp-relay / dhcrelay -i eth0 172.16.75.20
Juniper Junos | forwarding-options dhcp-relay server-group ...
Switch L3 (vários) | ip dhcp relay address 172.16.75.20 (por VLAN/SVI)
Broadcast dirigido: RFC 2644 (1999) exige que roteadores NÃO o encaminhem por padrão (ataque smurf); 'no ip directed-broadcast' é o padrão do IOS desde a 12.0.
Notes: Na Cisco, 'ip helper-address' na interface voltada aos clientes faz o relay; por padrão encaminha broadcasts UDP das portas 37 (time), 49 (TACACS), 53 (DNS), 67/68 (DHCP/BOOTP), 69 (TFTP), 137 e 138 (NetBIOS); 'ip forward-protocol udp' ajusta a lista. O comando global 'ip forward-protocol' do original continua existindo. Equivalentes: Linux com isc-dhcp-relay ou dhcrelay; Junos com forwarding-options dhcp-relay; switches L3 com 'ip dhcp relay'. Quanto ao broadcast dirigido (ex.: 172.16.20.255 vindo de fora), a RFC 2644 (BCP 34, 1999) determinou que roteadores NÃO o encaminhem por padrão, em resposta aos ataques 'smurf'; o IOS desabilita 'ip directed-broadcast' desde a versão 12.0 e praticamente nenhum caso legítimo (Wake-on-LAN remoto) justifica religá-lo sem ACL.

## Slide 144: Endereços secundários
R1
E0
Um único enlace físico (VLAN 25)
E0: 172.16.25.1/24 (primário)
172.16.27.1/24 (secundário)
H
172.16.25.10
H
172.16.25.11
H
172.16.27.10
H
172.16.27.11
Tráfego 172.16.25.x ↔ 172.16.27.x passa pelo roteador, mesmo no mesmo fio
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.25.1 255.255.255.0
ip address 172.16.27.1 255.255.255.0 secondary
Quando usar (e quando não)
Hosts esgotados na sub-rede sem renumeração imediata; migração bridged → roteado
Cuidados: adjacências de IGP só pelo primário; DHCP relay usa o primário como giaddr
Melhor em 2026: nova VLAN + nova sub-rede (ou IPv6, onde vários endereços por interface são a regra)
Histórico: o original configurava 'interface tokenring 0' com 134.141.25.1 e 134.141.27.1 secondary.
Notes: Um endereço secundário atribui a uma mesma interface um segundo (ou terceiro...) endereço IP, em outra sub-rede. Casos de uso do original, ainda válidos: (1) a sub-rede esgotou os números de host e não é possível renumerar de imediato; (2) migração de uma rede plana (bridged) para roteada, com várias sub-redes convivendo no mesmo enlace durante a transição. Limitações: os hosts das duas sub-redes só se falam através do roteador (mesmo estando no mesmo fio); protocolos de roteamento tratam secundários de forma particular (OSPF anuncia mas não forma adjacência por eles; EIGRP/RIP nem sempre enviam updates pelos secundários); DHCP relay usa o primário como giaddr. Em 2026 a alternativa correta quase sempre é criar uma VLAN nova com sua própria sub-rede; secundários ficam para migrações curtas. No IPv6 múltiplos endereços por interface são a norma, não exceção.

## Slide 145: Interfaces não numeradas (IP unnumbered)
R1
Loopback0: 172.16.255.1/32
R2
Loopback0: 172.16.255.2/32
enlace ponto a ponto sem sub-rede própria
Serial0/0: ip unnumbered Loopback0
Serial0/0: ip unnumbered Loopback0
interface Loopback0
ip address 172.16.255.1 255.255.255.255
interface Serial0/0
ip unnumbered Loopback0
! BGP unnumbered (FRRouting / Cumulus): sem IPv4 no enlace
router bgp 65001
neighbor swp1 interface remote-as external
! sessão sobre link-local IPv6; IPv4 via RFC 8950
Regras e limitações
A interface emprestadora deve ter IP (use loopback); não dá para pingar a interface não numerada nem apontar estática ao seu 'IP'; poupa um /30 por enlace (hoje: /31 ou unnumbered)
Notes: 'ip unnumbered' habilita o processamento IP em uma interface ponto a ponto sem atribuir a ela uma sub-rede própria: a interface 'empresta' o endereço de outra interface do mesmo roteador (hoje, quase sempre um loopback /32), que precisa ter um endereço IP. Em 1999 o objetivo era economizar sub-redes nos enlaces seriais (cada /30 gastava 4 endereços). O conceito voltou com força em 2026 nos fabrics de data center: 'BGP unnumbered' estabelece sessões eBGP sobre os endereços link-local IPv6 dos enlaces (RFC 5549, atual RFC 8950), sem configurar nenhum endereço de enlace IPv4, com descoberta automática de vizinhos por RA; OSPF e IS-IS também operam em enlaces não numerados. Limitações clássicas: não é possível pingar a interface diretamente nem usar rotas estáticas com próximo salto nela (usa-se a interface como saída).

## Slide 146: IPv6: de 'IPng' a protocolo dominante
MÓDULO 2 | PARTE 7
Motivação, diferenças em relação ao IPv4, cabeçalho e extensões, endereçamento, descoberta de vizinhos e autoconfiguração, roteamento, fluxos, segurança e transição
Notes: Em 1999 o tema se chamava 'IPng ou IPv6' e era baseado em rascunhos (RFC 1883, de 1995). A versão 2026 segue a RFC 8200 (2017, Internet Standard) e reflete uma Internet em que mais da metade dos acessos ao Google já é IPv6.

## Slide 147: Por que IPv6: de 'IPng' (1995) à RFC 8200 (2017)
ATUALIZADO
Ano | Marco
1992 a 1994 | IETF estuda sucessores do IPv4 (IPng); CIDR e endereços privados ganham tempo
1995 | RFC 1752 escolhe o IPng; RFC 1883 publica o IPv6 (versão 6; a 5 fora usada pelo ST)
1998 | RFC 2460 (Draft Standard); 6bone de testes
2008 a 2012 | Google, Facebook e outros ativam IPv6; World IPv6 Launch (2012)
2011 | IANA distribui os últimos /8 de IPv4 (3 de fevereiro)
2017 | RFC 8200: IPv6 é Internet Standard (STD 86)
2020 | LACNIC esgota a última fase de IPv4 (agosto)
2026 | > 50 % dos acessos ao Google por IPv6 (28/03); Brasil ≈ 59 % IPv6-capable (APNIC, 05/10)
O problema
32 bits = 4,29 bilhões de endereços, muitos desperdiçados pelas classes
NAT e CGNAT quebram o modelo fim a fim e encarecem a operação
Tabela de roteamento global crescendo
A resposta
128 bits: 3,4 × 10^38 endereços (≈ 6,7 × 10^23 por m² da Terra)
Cabeçalho mais simples, autoconfiguração, multicast nativo, sem broadcast
Transição ainda em curso: dual stack, túneis e tradução (NAT64)
Notes: Por que IPng? As notas do original de 1999 perguntavam exatamente isso. A resposta já era o esgotamento do espaço de 32 bits do IPv4 (4,3 bilhões de endereços, muitos desperdiçados pelas classes) e o crescimento da tabela de roteamento. A IETF escolheu em 1995 (RFC 1752) a proposta SIPP como 'IP next generation', publicou o IPv6 na RFC 1883 (dezembro de 1995), revisou-o na RFC 2460 (1998) e o elevou a Internet Standard na RFC 8200 (julho de 2017, STD 86). O esgotamento previsto aconteceu: a IANA distribuiu seu último bloco /8 em 3 de fevereiro de 2011; o LACNIC esgotou sua última fase em agosto de 2020. A adoção, lenta por 15 anos, acelerou com a mobilidade e as grandes plataformas: em 28/03/2026 o acesso nativo por IPv6 ao Google passou de 50 % pela primeira vez (50,10 %, Internet Society Pulse); no Brasil, a APNIC Labs media cerca de 59 % de usuários com capacidade IPv6 em 05/10/2026.

## Slide 148: Principais diferenças entre IPv6 e IPv4
Aspecto | IPv4 (RFC 791) | IPv6 (RFC 8200)
Endereço | 32 bits; 4,3 × 10^9 | 128 bits; 3,4 × 10^38; hierarquia de alocação; anycast nativo
Cabeçalho | 20 a 60 bytes, 13 campos, opções no cabeçalho, checksum | 40 bytes fixos, 8 campos, sem checksum; opções em cabeçalhos de extensão
Fragmentação | Em roteadores e na origem | Só na origem (Path MTU Discovery); MTU mínima 1 280 bytes
Resolução de endereços | ARP (broadcast) | Descoberta de Vizinhos, ICMPv6 (multicast solicited-node)
Broadcast | Sim (limitado e dirigido) | Não existe: multicast ff02::1 (todos os nós) cumpre o papel
Configuração | Manual ou DHCP | SLAAC (RA), DHCPv6 (stateful ou stateless), manual; vários endereços por interface
QoS / fluxos | ToS → DSCP/ECN | Traffic Class (DSCP/ECN) + Flow Label de 20 bits
Segurança | IPsec opcional (acréscimo posterior) | IPsec integrado por extensões (AH, ESP); suporte recomendado (SHOULD), não obrigatório (RFC 8504)
NAT | Onipresente (escassez) | Desnecessário: modelo fim a fim; firewall stateful no lugar do NAT
Notes: O original listava seis grupos de mudanças, que continuam sendo o resumo canônico (RFC 8200, seção 1): (1) capacidade de endereçamento e roteamento expandida: 128 bits, hierarquia de alocação, multicast escalável com escopos; (2) um novo tipo de endereço, anycast, que entrega ao membro 'mais próximo' de um grupo; (3) simplificação do formato do cabeçalho: campos removidos ou tornados opcionais, cabeçalho fixo de 40 bytes; (4) suporte melhorado a opções, via cabeçalhos de extensão encadeados; (5) capacidade de rotular fluxos (flow label) para tratamento diferenciado; (6) autenticação e privacidade integradas (IPsec). Acrescente para 2026: sem fragmentação em roteadores (a origem usa PMTUD), sem checksum de cabeçalho, ND no lugar de ARP e broadcast, autoconfiguração (SLAAC) e vários endereços por interface como regra.

## Slide 149: O cabeçalho IPv6
bit 0
bit 31
Versão (4) = 6
Classe de tráfego (8)
Rótulo de fluxo (20)
Comprimento da carga (16)
Próximo cabeçalho (8)
Limite de saltos (8)
Endereço de origem (128 bits = 4 palavras)
Endereço de destino (128 bits = 4 palavras)
40 bytes fixos; sem IHL, sem checksum, sem campos de fragmentação, sem opções no cabeçalho
Campo | Função
Classe de tráfego | DSCP + ECN (RFC 2474, 3168)
Rótulo de fluxo | Identifica fluxos; hash ECMP (RFC 6437/6438)
Comprimento da carga | Bytes após os 40 do cabeçalho
Próximo cabeçalho | 6 TCP, 17 UDP, 58 ICMPv6, 0/43/44/50/51/60 extensões
Limite de saltos | Ex-TTL; 0 → descarte + ICMPv6
Histórico: a RFC 1883 (1995) tinha 'Prio' de 4 bits e Flow Label de 24 bits, como no slide de 1999; a RFC 2460 (1998) fixou 8 + 20 bits.
Notes: Oito campos, 40 bytes fixos: Versão (4 bits, = 6); Classe de Tráfego (8 bits: DSCP + ECN, como no IPv4); Rótulo de Fluxo (20 bits); Comprimento da Carga (16 bits, bytes após o cabeçalho fixo, incluindo extensões; jumbogramas via opção); Próximo Cabeçalho (8 bits, mesmos valores do campo Protocolo do IPv4, mais os das extensões); Limite de Saltos (8 bits, o TTL renomeado, sem o significado de 'tempo'); endereços de origem e destino de 128 bits. Note o que sumiu em relação ao IPv4: IHL (o cabeçalho é fixo), Identificação/Flags/Deslocamento (foram para a extensão de fragmentação), Checksum (as camadas de enlace e de transporte já verificam) e Opções (extensões). Atualização: o slide de 1999 mostrava 'Prio' de 4 bits e 'Flow Label' de 24 bits, formato da RFC 1883; a RFC 2460 mudou para Traffic Class de 8 bits e Flow Label de 20 bits, mantido na RFC 8200.

## Slide 150: Cabeçalhos de extensão
Cabeçalho IPv6
Próx. = 0
Hop-by-Hop (0)
Próx. = 60
Dest. Options (60)
Próx. = 43
Routing (43)
Próx. = 44
Fragment (44)
Próx. = 51
AH (51)
Próx. = 50
ESP (50)
Próx. = 60
Dest. Options (60)
Próx. = 6
TCP (6)
+ dados
Extensão | Valor | Quem processa / uso
Hop-by-Hop Options | 0 | Todos os roteadores; jumbogramas, Router Alert (MLD, RSVP)
Destination Options | 60 | Destino (e destinos intermediários se antes de Routing); Mobile IPv6
Routing | 43 | Tipo 0 descontinuado (RFC 5095); tipo 2 MIPv6; tipo 4 SRv6 (RFC 8754)
Fragment | 44 | Só a origem fragmenta; reassemblagem no destino
AH / ESP | 51 / 50 | IPsec: autenticação; confidencialidade + integridade
Sem próximo cabeçalho | 59 | Nada segue
Regras (RFC 8200)
Ordem recomendada: a da cadeia acima; cada extensão no máximo uma vez (Dest. Options até duas)
Roteadores não inserem nem removem extensões em trânsito
Só Hop-by-Hop é examinado por todos os saltos
Na prática: muitas redes descartam pacotes com extensões (RFC 7872); use com parcimônia
Notes: As opções do IPv4 viraram cabeçalhos de extensão encadeados pelo campo Próximo Cabeçalho, processados só por quem precisa: Hop-by-Hop (0; o único examinado por todos os roteadores; jumbogramas, Router Alert), Destination Options (60; examinado pelo destino, ou pelos destinos intermediários se vier antes de Routing), Routing (43; tipo 0 foi descontinuado por segurança, RFC 5095; tipo 2 em Mobile IPv6; tipo 4 é o Segment Routing Header do SRv6, RFC 8754), Fragment (44; só a origem fragmenta), AH (51) e ESP (50) do IPsec. A ordem recomendada é a mostrada. A RFC 8200 também consagrou que roteadores não devem inserir nem remover extensões em trânsito. Na prática, pacotes com muitas extensões são frequentemente descartados por firewalls e por hardware de encaminhamento (RFC 7872), o que limita o uso das extensões ao essencial.

## Slide 151: Endereçamento IPv6: 128 bits, três tipos, sem broadcast
Notação (RFC 4291, forma canônica RFC 5952)
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 → 2001:db8:0:0:0:0:0:1 → 2001:db8::1
Oito grupos de 16 bits em hexadecimal; zeros à esquerda omitidos; uma única sequência de zeros vira '::'; minúsculas; prefixo em CIDR (/64)
Unicast
Identifica uma interface
Global, único local (ULA), link-local
Anycast
Mesmo endereço em várias interfaces; entrega ao 'mais próximo' (métrica do IGP/BGP)
Sintaticamente igual a unicast; DNS raiz, CDNs
Multicast
ff00::/8; entrega a todos os membros do grupo
Substitui o broadcast: ff02::1 = todos os nós do enlace
Estrutura típica de um endereço unicast global (GUA)
Prefixo de roteamento global (48 bits): 2001:db8:abcd
ID de sub-rede (16): 0010
ID de interface (64 bits): 0000:0000:0000:0001 (ou EUI-64 / aleatório)
Sub-redes são /64 por convenção (SLAAC exige); organizações recebem /48 (65 536 sub-redes) ou /56; provedores, /32 ou maiores. 2^128 ≈ 3,4 × 10^38 endereços.
Notes: Endereços de 128 bits escritos em oito grupos de quatro dígitos hexadecimais separados por dois-pontos; zeros à esquerda de cada grupo podem ser omitidos e uma única sequência de grupos zerados pode ser substituída por '::' (RFC 4291; forma canônica em minúsculas e com a maior sequência de zeros comprimida, RFC 5952). O prefixo usa a notação CIDR (/64). Três tipos: unicast (uma interface), anycast (o membro mais próximo de um conjunto; sintaticamente igual a unicast) e multicast (todos os membros do grupo); não há broadcast. O total de 2^128 endereços é o número que o original exibia no título: 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456.

## Slide 152: Tipos e escopos de endereço IPv6
Tipo | Prefixo | Escopo e uso | Referência
Unicast global (GUA) | 2000::/3 | Roteável na Internet; alocado por IANA → RIR → provedor → organização (/48, /56) | RFC 4291
Único local (ULA) | fc00::/7 (fd00::/8) | Privado, não roteável na Internet; 40 bits aleatórios evitam colisão em fusões; sem NAT | RFC 4193
Link-local | fe80::/10 | Automático em toda interface; ND, próximo salto de OSPFv3/BGP; nunca roteado | RFC 4291
Loopback / não especificado | ::1 / :: | Equivalentes a 127.0.0.1 e 0.0.0.0 do IPv4 | RFC 4291
Mapeado de IPv4 | ::ffff:0:0/96 | Representa IPv4 em sockets dual stack (::ffff:203.0.113.5) | RFC 4291
NAT64 conhecido | 64:ff9b::/96 | Tradução IPv6 → IPv4 (DNS64 sintetiza AAAA) | RFC 6052
Documentação | 2001:db8::/32 | Exemplos e cursos (usado neste deck) | RFC 3849
Multicast | ff00::/8 | ff02:: enlace, ff05:: site, ff0e:: global; ff02::1 todos os nós, ff02::2 roteadores, ff02::1:ffxx:xxxx solicited-node | RFC 4291
Endereços 'site-local' (fec0::/10), previstos nos rascunhos dos anos 1990, foram descontinuados pela RFC 3879 (2004) e substituídos pelos ULA.
Notes: Tabela de referência. Unicast global (GUA, 2000::/3) é roteável na Internet; único local (ULA, fc00::/7, na prática fd00::/8 com 40 bits aleatórios, RFC 4193) equivale aos endereços privados, sem NAT; link-local (fe80::/10) existe automaticamente em toda interface e é usado por ND e pelos protocolos de roteamento como próximo salto; ::1 é o loopback e :: o endereço não especificado. Endereços especiais: mapeados de IPv4 (::ffff:a.b.c.d) para sockets dual stack; 64:ff9b::/96 para NAT64; 2001:db8::/32 para documentação. Multicast ff00::/8 traz o escopo no segundo nibble (1 interface, 2 enlace, 5 site, 8 organização, e global); grupos conhecidos: ff02::1 todos os nós, ff02::2 todos os roteadores, ff02::5/6 OSPF, ff02::9 RIPng, ff02::a EIGRP, ff02::d PIM, ff02::12 VRRP, ff02::1:2 agentes DHCPv6 e ff02::1:ffxx:xxxx solicited-node.

## Slide 153: Descoberta de vizinhos (ND) e autoconfiguração (SLAAC)
Mensagem ICMPv6 | Tipo | Função
Router Solicitation | 133 | Host pede RA ao iniciar (ff02::2)
Router Advertisement | 134 | Prefixos, roteador padrão, MTU, flags M/O/A, RDNSS; periódico e sob solicitação
Neighbor Solicitation | 135 | Resolve endereço (= ARP Request); DAD; NUD
Neighbor Advertisement | 136 | Resposta (= ARP Reply); anúncio não solicitado
Redirect | 137 | Roteador indica melhor próximo salto no enlace
1
Link-local
fe80:: + ID de interface; verificação de duplicidade (DAD) com NS para o próprio endereço.
2
RS → RA
Host envia RS a ff02::2; o roteador responde com RA: prefixo 2001:db8:10::/64 (flag A), roteador padrão, MTU, DNS.
3
Endereço global
Prefixo + ID de interface (aleatório estável, RFC 7217; EUI-64 em legado) + endereços temporários (RFC 8981); novo DAD.
4
DHCPv6 se M/O
M = 1: endereços pelo DHCPv6 (stateful); O = 1: só opções (DNS, NTP); ff02::1:2, UDP 546/547 (RFC 9915).
Equivalências: NS/NA = ARP (mas por multicast solicited-node ff02::1:ffxx:xxxx, sem interromper todos os hosts); RA = gateway padrão + prefixo + (opcionalmente) DNS, sem DHCP; DAD evita endereços duplicados; NUD acompanha o estado de cada vizinho (reachable, stale, probe).
Proteções no switch: RA Guard (RFC 6105), DHCPv6 Guard, ND inspection; SEND (RFC 3971) existe mas é pouco usado.
Notes: A Descoberta de Vizinhos (RFC 4861) reúne em cinco mensagens ICMPv6 o que o IPv4 fazia com ARP, ICMP Router Discovery e Redirect: Router Solicitation (133) e Router Advertisement (134) para descobrir roteadores, prefixos, MTU e parâmetros; Neighbor Solicitation (135) e Neighbor Advertisement (136) para resolver endereços e verificar alcançabilidade (NUD) e duplicidade (DAD); Redirect (137). A autoconfiguração sem estado (SLAAC, RFC 4862) permite que um host, sem servidor algum, gere seu link-local, verifique duplicidade, receba o prefixo /64 no RA e forme um endereço global com identificador de interface derivado do MAC (EUI-64, hoje desaconselhado por privacidade) ou aleatório estável (RFC 7217), além de endereços temporários (RFC 8981). As flags do RA definem o papel do DHCPv6 (RFC 9915): M (stateful: endereços pelo DHCPv6), O (stateless: só DNS e opções) e A (prefixo autoconfigurável). O RA também pode trazer servidores DNS (RDNSS, RFC 8106).

## Slide 154: Roteamento IPv6
IGP / EGP | IPv6 | Observações
RIP | RIPng, RFC 2080 | UDP 521, ff02::9; mesmas limitações
OSPF | OSPFv3, RFC 5340 | Por enlace, link-local; AF para IPv4 (RFC 5838)
IS-IS | RFC 5308 / MT RFC 5120 | Um protocolo para as duas famílias; topologias múltiplas
EIGRP | EIGRP for IPv6, RFC 7868 | ff02::a; mesmo DUAL e métrica
BGP | MP-BGP, RFC 4760 (AFI 2) | Tabela global IPv6 > 200 mil prefixos; sessões sobre IPv6 ou IPv4
Estático | ipv6 route 2001:db8::/32 ... | Próximo salto pode ser link-local + interface
'Novos recursos' de 1999, vistos de 2026
Seleção de provedor (política, custo): existe via multihoming BGP com prefixos PI/PA e via engenharia de tráfego; não via campos do IPv6
Mobilidade de host (Mobile IPv6, RFC 6275): padronizada, pouco usada; a mobilidade foi resolvida acima (QUIC, apps) e nas redes móveis
Re-endereçamento automático: funciona; prefixos com tempos de vida preferido/válido no RA permitem renumerar (RFC 4192)
Prática típica: dual stack com OSPFv3 ou IS-IS + MP-BGP; IPv6-only com NAT64 em operadoras móveis e data centers
Recomendações: sub-redes /64 em todo enlace (até ponto a ponto, com /127 opcional, RFC 6164); loopbacks /128; filtre ULA e link-local nas bordas; use ICMPv6 com cuidado (RFC 4890).
Notes: Como o original previa, todos os algoritmos de roteamento do IPv4 foram estendidos ao IPv6 com mudanças pequenas: RIPng (RFC 2080), OSPFv3 (RFC 5340), IS-IS com multitopologia (RFC 5308/5120), EIGRP para IPv6 (RFC 7868) e MP-BGP (RFC 4760, AFI 2); rotas estáticas idênticas; longest prefix match em prefixos de até 128 bits. Dos 'novos recursos' listados em 1999: a seleção de provedor baseada em política existe via multihoming com BGP e prefixos independentes (PI) ou dependentes de provedor (PA); a mobilidade de host (Mobile IPv6, RFC 6275) foi padronizada mas quase não é usada, porque a mobilidade acabou sendo resolvida nas camadas superiores (QUIC, aplicativos) e nas redes móveis; o re-endereçamento automático (renumeração) funciona de fato: prefixos anunciados em RA com tempos de vida 'preferido' e 'válido' permitem trocar de provedor sem reconfigurar hosts (RFC 4192). Na prática de 2026, dual stack com OSPFv3/IS-IS internamente e MP-BGP para fora é a configuração típica; redes IPv6-only com NAT64 crescem em provedores móveis e data centers.

## Slide 155: Fluxos IPv6 e classe de tráfego
Vários fluxos ativos entre a mesma origem e destino; tráfego sem fluxo leva rótulo 0
Fluxo = endereço de origem + rótulo de fluxo ≠ 0 (20 bits), atribuído pela origem de forma pseudoaleatória (RFC 6437); roteadores não o alteram
Uso real: entrada do hash ECMP / LAG sem ler o cabeçalho de transporte (RFC 6438), útil com extensões ou ESP
Reserva de recursos por fluxo (RSVP/IntServ) não vingou; diferenciação por Classe de Tráfego (DSCP + ECN), como no IPv4
A
2001:db8:1::10
B
2001:db8:2::80
fluxo 0x3a7f1 (HTTPS)
fluxo 0x9c012 (vídeo)
rótulo 0 (sem fluxo)
Roteadores com ECMP usam (origem, destino, rótulo) para escolher o caminho: cada fluxo segue sempre o mesmo caminho.
Versão
Classe de tráfego: DSCP (6) + ECN (2)
Rótulo de fluxo (20)
Notes: Pode haver vários fluxos ativos de uma origem para um destino, além de tráfego não associado a nenhum fluxo. Um fluxo é identificado pela combinação do endereço de origem com um rótulo de fluxo diferente de zero; pacotes fora de qualquer fluxo levam rótulo zero. A especificação atual (RFC 6437) define que a origem atribui rótulos pseudoaleatórios por fluxo (tipicamente por conexão de transporte) e que roteadores não devem alterá-los; o principal uso prático é servir de entrada para o hash de balanceamento ECMP e de agregação de enlaces sem precisar ler cabeçalhos de transporte, o que é valioso quando há extensões ou cifragem (RFC 6438). A ideia original de reservar recursos por fluxo (com RSVP) não vingou; a diferenciação de serviço é feita pela Classe de Tráfego, que carrega DSCP e ECN exatamente como o IPv4.

## Slide 156: Segurança no IPv6
IPsec integrado por extensões
AH (51, RFC 4302): autenticação e integridade, sem confidencialidade; pouco usado hoje
ESP (50, RFC 4303): confidencialidade + integridade (AES-GCM); modos transporte e túnel; IKEv2 (RFC 7296)
Obrigatório? Não mais
RFC 4294 (2006): nós IPv6 devem implementar IPsec
RFC 6434 (2011) → SHOULD; mantido na RFC 8504 (2019)
Na prática, IPsec no IPv6 é tão opcional quanto no IPv4
Riscos específicos
Sem NAT: firewall stateful explícito é obrigatório
ND tão vulnerável quanto o ARP: RA falso, NS/NA forjados, flood de DAD
Reconhecimento por varredura é inviável (/64), mas DNS e ND cache vazam hosts
Mitigações
RA Guard (RFC 6105), DHCPv6 Guard, inspeção ND, SEND (RFC 3971, raro)
Endereços temporários e IDs estáveis aleatórios (RFC 8981, RFC 7217)
Filtragem ICMPv6 criteriosa (RFC 4890); filtrar ULA/link-local nas bordas; RPKI para prefixos
Notes: As duas opções integradas do original continuam: o cabeçalho de autenticação AH (RFC 4302) dá autenticação e integridade sem confidencialidade; o ESP (RFC 4303) dá confidencialidade e integridade (hoje ESP com cifra autenticada, AES-GCM, é o padrão e o AH é raramente usado). O que mudou foi o status: as primeiras especificações de nós IPv6 (RFC 4294) exigiam IPsec; a RFC 6434 (2011) rebaixou para SHOULD e a RFC 8504 (2019) manteve. IPsec no IPv6 é tão opcional quanto no IPv4 e usa o mesmo IKEv2 (RFC 7296). A segurança real do IPv6 está em outros pontos: ausência de NAT exige firewall stateful explícito; a descoberta de vizinhos é tão vulnerável quanto o ARP (RAs falsos, NS/NA forjados), mitigada por RA Guard (RFC 6105) e inspeção ND nos switches; extensões de privacidade (RFC 8981) evitam rastreamento por ID de interface; e filtrar ICMPv6 em excesso quebra PMTUD e ND (RFC 4890).

## Slide 157: Transição e coexistência IPv4 / IPv6
ATUALIZADO
Dual stack (RFC 4213)
As duas pilhas em hosts e roteadores
DNS: AAAA preferido; Happy Eyeballs (RFC 8305) escolhe a conexão mais rápida
Base da Internet atual; custo: operar duas redes
Túneis
IPv6 sobre IPv4: 6in4 (proto 41), GRE, 6rd (RFC 5969)
IPv4 sobre IPv6: DS-Lite (RFC 6333), MAP-T/MAP-E
Onde uma pilha não chega nativamente; MTU reduzida
Tradução
NAT64 (RFC 6146) + DNS64 (RFC 6147): rede IPv6-only alcança servidores IPv4
464XLAT (RFC 6877): apps só-IPv4 em celulares IPv6-only
Padrão em grandes operadoras móveis
Direção em 2026: redes IPv6-only com 'IPv4 como serviço' (NAT64/464XLAT), inclusive em campus e data centers; a opção DHCP 108 (RFC 8925) permite desligar o IPv4 em hosts que não precisam dele.
Dados: acesso nativo por IPv6 ao Google > 50 % desde 28/03/2026 (Internet Society Pulse / Google); Brasil ≈ 59 % IPv6-capable (APNIC Labs, 05/10/2026). Recursos em português: ipv6.br (NIC.br).
Notes: Slide novo. Três famílias de técnicas: (1) dual stack (RFC 4213): hosts e roteadores com as duas pilhas; o DNS decide (AAAA primeiro) e o algoritmo Happy Eyeballs (RFC 8305) escolhe a conexão que responde mais rápido; é a base de quase toda a Internet atual; (2) túneis: IPv6 encapsulado em IPv4 (6in4, protocolo 41; GRE; 6rd, RFC 5969) ou IPv4 em IPv6 (DS-Lite, RFC 6333; MAP-T/MAP-E), usados onde uma das pilhas não chega nativamente; (3) tradução: NAT64 (RFC 6146) com DNS64 (RFC 6147) permite redes IPv6-only alcançarem servidores IPv4, e 464XLAT (RFC 6877) resolve aplicativos que só falam IPv4 em celulares IPv6-only, modelo adotado por grandes operadoras móveis. Direção de 2026: redes IPv6-only com IPv4 como serviço (IPv4aaS), inclusive em data centers e campus (RFC 8925 permite ao DHCP dizer ao host 'não use IPv4'). Recursos em português: IPv6.br do NIC.br.

## Slide 158: Multicast IP
MÓDULO 2 | PARTE 8
Conceito, endereços e mapeamento para MAC, IGMP e MLD, modos denso e esparso, algoritmos e protocolos de roteamento multicast (DVMRP, MOSPF, PIM), RSVP
Notes: O original tratava multicast com base no MBone e no DVMRP; a versão 2026 centra-se em PIM-SM, SSM, IGMPv3/MLDv2 e IGMP snooping, mantendo DVMRP e MOSPF como história.

## Slide 159: Multicast: um emissor, muitos receptores
Unicast
1 → 1
N cópias para N receptores
Broadcast
1 → todos do enlace
Interrompe quem não quer; não atravessa roteadores
Multicast
1 → grupo (quem se inscreveu)
Uma cópia; a rede replica nas bifurcações
Anycast
1 → o mais próximo do grupo
Um único receptor; DNS raiz, CDN
Fonte
1 cópia
R1
R2
R3
A
B
C
D
não inscrito: não recebe
Aplicações em 2026
IPTV de operadoras; cotações de bolsa
Vídeo e sinalização em campus; descoberta de serviços (mDNS, SSDP)
Protocolos de roteamento (OSPF, EIGRP, VRRP)
Internet pública: substituído por CDNs unicast
Notes: As notas do original lembravam que a maioria dos protocolos de alto nível (TCP, UDP, ISO TP) só oferece transmissão unicast: um nó envia para um outro nó de cada vez. Para entregar o mesmo conteúdo a N receptores, unicast exige N cópias na origem; broadcast entrega a todos, inclusive a quem não quer, e só dentro do enlace. Multicast (RFC 1112, 1989) entrega uma única cópia que a rede replica apenas nos pontos de bifurcação, somente para quem se inscreveu no grupo (endereço de classe D). Anycast, por contraste, entrega a um só receptor, o mais próximo. Aplicações em 2026: IPTV de operadoras, distribuição de cotações financeiras, videoconferência e sinalização em redes corporativas, descoberta de serviços (mDNS, SSDP), e internamente os próprios protocolos de roteamento. Na Internet pública o multicast nunca se generalizou; CDNs com unicast ocuparam o espaço do MBone.

## Slide 160: Endereços multicast IPv4 (e IPv6)
1110
Identificador do grupo multicast (28 bits)
Classe D: 224.0.0.0 a 239.255.255.255 (224.0.0.0/4)
Faixa IPv4 | Uso | Ref.
224.0.0.0/24 | Controle local do enlace (TTL 1): .1 hosts, .2 roteadores, .5/.6 OSPF, .9 RIPv2, .10 EIGRP, .13 PIM, .18 VRRP, .22 IGMPv3, .251 mDNS | RFC 5771
224.0.1.0/24 | Controle inter-rede: 224.0.1.1 NTP, .39/.40 Auto-RP | RFC 5771
232.0.0.0/8 | Source-Specific Multicast (SSM) | RFC 4607
233.0.0.0/8 | GLOP: 233.X.Y.0/24 por ASN de 16 bits | RFC 3180
239.0.0.0/8 | Escopo administrativo (privado): organização, site | RFC 2365
IPv6: ff00::/8
ff | flags | escopo | ID do grupo (112 bits)
Escopos: 1 interface, 2 enlace, 4 admin, 5 site, 8 organização, e global
ff02::1 todos os nós, ff02::2 todos os roteadores, ff02::5/6 OSPFv3, ff02::9 RIPng, ff02::a EIGRP, ff02::d PIM, ff02::12 VRRP, ff02::1:2 DHCPv6
ff02::1:ffxx:xxxx solicited-node (ND)
ff3x::/32 SSM; ff05::/16 site; ff0e::/16 global
Registro: IANA IPv6 Multicast Address Space Registry
Notes: Um endereço de classe D (1110 + 28 bits de identificador de grupo) designa um grupo multicast: 224.0.0.0 a 239.255.255.255. A IANA reserva faixas: 224.0.0.0/24 (controle local do enlace, TTL 1, nunca encaminhado: 224.0.0.1 todos os hosts, .2 todos os roteadores, .5 e .6 OSPF, .9 RIPv2, .10 EIGRP, .13 PIM, .18 VRRP, .22 IGMPv3, .251 mDNS); 224.0.1.0/24 (controle inter-rede: 224.0.1.1 NTP, .39 e .40 Auto-RP); 232.0.0.0/8 (SSM, RFC 4607); 233.0.0.0/8 (GLOP, derivado do ASN, RFC 3180); 239.0.0.0/8 (escopo administrativo, RFC 2365, o '10.0.0.0/8 do multicast'). No IPv6, ff00::/8 com flags e escopo no segundo byte: ff02::1 todos os nós, ff02::2 roteadores, ff02::5/6 OSPF, ff02::9 RIPng, ff02::a EIGRP, ff02::d PIM, ff02::12 VRRP, ff05::/16 escopo de site, ff3x::/32 SSM. Registro oficial: RFC 5771 e IANA Multicast Address Space Registry.

## Slide 161: Mapeamento de endereço multicast IP para MAC
IPv4 (RFC 1112): 239.1.1.1 → 01-00-5E-01-01-01
Endereço IP
(classe D)
1110
11110 (5 bits descartados)
00000001 00000001 00000001 (23 bits copiados)
Endereço MAC
(48 bits)
00000001 00000000 01011110 (01-00-5E)
0
00000001 00000001 00000001
01-00-5E-01-01-01: OUI da IANA (01-00-5E) + bit 0 + 23 bits de grupo
Ambiguidade de 32 para 1
5 bits do grupo não cabem no MAC: 2^5 = 32 grupos compartilham o mesmo MAC
224.1.1.1, 224.129.1.1, 225.1.1.1 ... 239.129.1.1 → todos 01-00-5E-01-01-01
A placa aceita; o IP descarta os grupos não assinados (custo de CPU)
IPv6 (RFC 2464)
33-33 + os 32 bits menos significativos do grupo
ff02::1 → 33-33-00-00-00-01; ff02::1:ff12:3456 (solicited-node) → 33-33-ff-12-34-56
Switches com MLD snooping filtram por grupo
Notes: Para que uma placa Ethernet filtre os grupos de interesse em hardware, o IP multicast é mapeado em um MAC multicast de forma determinística (RFC 1112): os 23 bits menos significativos do endereço de grupo são copiados para os 23 bits menos significativos do MAC 01-00-5E-00-00-00 (o bloco da IANA; o bit 24 é sempre 0). Como o grupo tem 28 bits e só 23 são usados, 5 bits se perdem: 32 grupos diferentes compartilham o mesmo MAC (224.1.1.1, 224.129.1.1, 225.1.1.1, ..., 239.129.1.1 → 01-00-5E-01-01-01), e cabe ao IP filtrar o que a placa deixou passar. No IPv6 o mapeamento usa 33-33 seguido dos 32 bits menos significativos do grupo (RFC 2464). Switches com IGMP/MLD snooping usam esses MACs (ou melhor, os grupos IP) para encaminhar multicast só às portas com membros.

## Slide 162: IGMP e MLD: hosts informam o que querem receber
Versão | RFC | Novidades
IGMPv1 | 1112 (1989) | Query e Report; saída por timeout
IGMPv2 | 2236 (1997) | Leave; query específica de grupo; eleição do consultador (menor IP); 224.0.0.2
IGMPv3 | 3376 (2002) | Filtros de fonte INCLUDE/EXCLUDE (SSM); relatórios a 224.0.0.22
MLDv1 | 2710 (1999) | IGMPv2 para IPv6, sobre ICMPv6 (tipos 130 a 132)
MLDv2 | 3810 (2004) | IGMPv3 para IPv6; relatórios a ff02::16 (tipo 143)
R1
consultador (querier)
H1
H2
Query → 224.0.0.1 (125 s)
Report: grupo 239.1.1.1
IGMP / MLD snooping nos switches (RFC 4541)
O switch escuta Reports e Leaves e constrói uma tabela grupo → portas
Multicast só é encaminhado às portas com membros (e às portas de roteador)
Sem snooping, cada grupo é inundado para toda a VLAN como se fosse broadcast
Requer um consultador na VLAN (roteador ou 'querier' no próprio switch)
Temporizadores (IGMPv2)
Query a cada 125 s; resposta em até 10 s
Membro expira após 260 s sem relatório
Leave → query específica (2 × 1 s) → remoção rápida
Notes: IGMP (Internet Group Management Protocol) é usado pelos roteadores multicast para descobrir, em cada enlace, se há membros de um grupo. Versões: IGMPv1 (RFC 1112): join por relatório de associação, saída silenciosa (o roteador descobre por timeout); IGMPv2 (RFC 2236): mensagem de saída (Leave), consultas específicas de grupo, eleição de consultador (menor IP); IGMPv3 (RFC 3376): relatórios com listas de fontes (INCLUDE/EXCLUDE), base do SSM, enviados a 224.0.0.22. No IPv6, MLD faz o mesmo sobre ICMPv6: MLDv1 (RFC 2710) equivale ao IGMPv2 e MLDv2 (RFC 3810) ao IGMPv3. O roteador consultador envia Queries periódicas (125 s) a 224.0.0.1 / ff02::1; hosts respondem com relatórios. Switches fazem IGMP/MLD snooping (RFC 4541): escutam relatórios e só encaminham o grupo às portas com membros, evitando inundar a VLAN inteira.

## Slide 163: Modo denso x modo esparso
Modo denso (dense mode)
Assume que a maioria dos usuários pertence ao grupo (receptores por toda parte)
Flood and prune: encaminha por todas as portas; ramos sem membros enviam Prune; a poda expira (3 min) e a inundação recomeça
Estado (S,G) em todos os roteadores, mesmo sem receptores
Protocolos: DVMRP, MOSPF, PIM-DM (RFC 3973)
Hoje: redes pequenas, laboratórios
Modo esparso (sparse mode)
Assume poucos receptores, dispersos pela rede
Explicit join: roteadores com membros juntam-se à árvore; nada flui sem pedido
Árvore compartilhada em torno de um ponto de encontro (RP) ou núcleo; opcionalmente árvore por fonte (SPT)
Protocolos: CBT (RFC 2201, histórico), PIM-SM (RFC 7761), SSM (RFC 4607), Bidir-PIM (RFC 5015)
Hoje: o padrão de mercado
Critério | Denso | Esparso
Tráfego inicial | Inundado a todos | Só após join
Estado nos roteadores | Em todos | Só no caminho dos receptores
Escala | Pequenas redes | Grandes redes e provedores
Notes: Dois modelos de distribuição. Modo denso: assume que a maioria dos enlaces tem receptores; o tráfego é inundado por toda a rede e os ramos sem membros são podados (flood and prune), com a poda expirando periodicamente e a inundação recomeçando; simples, mas desperdiça banda e estado; protocolos: DVMRP, MOSPF e PIM-DM. Modo esparso: assume que os receptores são poucos e dispersos; nada é enviado até que um roteador com membros se junte explicitamente à árvore (explicit join), construída em torno de um ponto de encontro (RP) ou de um núcleo; protocolos: CBT (histórico) e PIM-SM, hoje dominante, com suas variantes SSM e Bidir. Em 2026 praticamente só se implanta PIM-SM/SSM; PIM-DM sobrevive em pequenas redes e laboratórios.

## Slide 164: Algoritmos de roteamento multicast e a verificação RPF
Algoritmo | Ideia | Situação
Inundação (flooding) | Reenvia por todas as interfaces; memória evita duplicatas | Histórico
Spanning tree | Uma árvore para todos os grupos | Histórico
RPB | Reverse Path Broadcasting: verificação RPF + reenvio pelas demais interfaces (MBone) | Base conceitual
TRPB | RPB sem enviar a folhas sem membros (IGMP) | Base conceitual
RPM | TRPB + podas (prune) subindo a árvore; DVMRP, PIM-DM | Em uso (PIM-DM)
Árvores de Steiner | Árvore de custo mínimo total; NP-difícil, instável | Teórico
CBT (Core Based Trees) | Árvore compartilhada por grupo em torno de um núcleo | Evoluiu para PIM-SM
Verificação RPF (Reverse Path Forwarding)
S
fonte 10.1.1.5
R
R2
if1: RPF ok
if2: falha RPF
Tabela unicast de R | Via
10.1.1.0/24 (fonte) | if1
Regra: aceitar o pacote de S só se ele chegou pela interface que a tabela unicast usa para alcançar S (if1); cópias chegando por outra interface (if2) são descartadas. Evita loops sem TTL e é usada por DVMRP, PIM-DM e PIM-SM (com o RP no lugar da fonte na árvore compartilhada).
Notes: Evolução dos algoritmos (lista do original): inundação (flooding: reenvia por todas as interfaces, loops contidos por memória de pacotes); spanning tree (uma única árvore para todos os grupos, concentra tráfego); RPB, Reverse Path Broadcasting (usado no MBone: encaminha um pacote só se chegou pela interface que leva de volta à fonte pelo caminho mais curto, a verificação RPF, e o reenvia pelas demais); TRPB, Truncated RPB (não envia a enlaces folha sem membros, usando IGMP); RPM, Reverse Path Multicasting (TRPB + podas que sobem a árvore: a base do DVMRP e do PIM-DM); árvores de Steiner (ótimas em custo total, mas NP-difíceis e instáveis; nunca usadas na prática); CBT, Core Based Trees (uma árvore compartilhada por grupo, enraizada em um núcleo; antecessor conceitual do PIM-SM). A verificação RPF é o elemento comum de todos os protocolos atuais: um roteador só aceita um pacote multicast se ele chegar pela interface que a tabela unicast aponta como caminho para a fonte (ou para o RP); isso evita loops sem precisar de TTL.

## Slide 165: Protocolos de roteamento multicast
Protocolo | RFC | Modelo | Como funciona | Situação em 2026
DVMRP | 1075 (1988) | Denso | Vetor de distância próprio (tipo RIP) para RPF; RPM; túneis entre ilhas; o protocolo do MBone | Histórico
MOSPF | 1584 (1994) | Denso | Extensão do OSPF: LSAs de associação a grupos; árvore (S,G) calculada no LSDB | Histórico
PIM-DM | 3973 (2005) | Denso | Flood and prune; RPF pela tabela unicast existente; sem RP | Pequenas redes
PIM-SM | 7761 (2016) | Esparso | Join explícito; árvore compartilhada (*,G) no RP; comutação para SPT (S,G) | Padrão de mercado
PIM-SSM | 4607 (2006) | Esparso | Só (S,G); receptor indica a fonte (IGMPv3/MLDv2); 232/8, ff3x::/32; sem RP | IPTV, dados de mercado
Bidir-PIM | 5015 (2007) | Esparso | Árvore bidirecional compartilhada; muitos-para-muitos; sem estado (S,G) | Nicho (financeiro)
CBT | 2201 (1997) | Esparso | Árvore compartilhada em torno de um núcleo | Histórico
MBone (1992 a ≈ 2000): rede virtual sobreposta à Internet, com túneis DVMRP entre ilhas multicast; transmitiu reuniões da IETF e missões da NASA; chegou a milhares de sub-redes em dezenas de países. Desapareceu com o multicast nativo e, depois, com as CDNs unicast.
Notes: DVMRP (RFC 1075, 1988) foi o protocolo do MBone: vetor de distância próprio (semelhante ao RIP, 32 saltos) usado apenas para RPF, com RPM e túneis entre ilhas; MOSPF (RFC 1584) estendia o OSPF com LSAs de associação a grupos, calculando árvores por (fonte, grupo) dentro do LSDB; ambos são históricos. O MBone (Multicast Backbone, 1992) foi uma rede virtual sobreposta à Internet para transmitir reuniões da IETF, missões espaciais e shows; chegou a milhares de sub-redes e foi desaparecendo no fim dos anos 1990 à medida que o multicast nativo e, depois, as CDNs unicast assumiram. A família PIM (Protocol Independent Multicast, desenvolvida pelo grupo IDMR da IETF, como notavam as notas de 1999) usa qualquer tabela unicast para RPF: PIM-DM (RFC 3973, flood and prune), PIM-SM (RFC 7761, árvore compartilhada com RP e SPT opcional), SSM (RFC 4607, só árvores (S,G) com 232/8 e IGMPv3, sem RP) e Bidir-PIM (RFC 5015, árvores bidirecionais para muitos-para-muitos).

## Slide 166: PIM-SM em operação: RP, árvore compartilhada e SPT
S
fonte
R1
1º salto
RP
ponto de encontro (RP)
R3
caminho mais curto
R4
último salto
Rx
receptor
1. Join (*,G) → RP
2. Register (unicast)
3. Join (S,G)
4. SPT: Join (S,G) pelo caminho mais curto (via R3)
1
Join na árvore compartilhada
Receptor envia IGMP Report; R4 envia PIM Join (*,G) salto a salto até o RP.
2
Registro da fonte
R1 encapsula os primeiros pacotes de S em PIM Register (unicast) para o RP, que os entrega pela árvore (*,G).
3
Caminho nativo até o RP
RP envia Join (S,G) em direção a S e depois Register-Stop; tráfego passa a fluir nativamente.
4
Comutação para SPT
R4 envia Join (S,G) pelo caminho mais curto até S (via R3) e poda a árvore compartilhada (Prune (S,G,rpt)).
Descoberta do RP
Estático; Auto-RP (Cisco); BSR (RFC 5059); Anycast-RP (RFC 4610) para redundância
PIM: protocolo IP 103; Hello em 224.0.0.13 / ff02::d
Notes: Fluxo típico: (1) um receptor envia IGMP Report para o grupo G; seu roteador de última milha envia um PIM Join (*,G) em direção ao RP (ponto de encontro), salto a salto, criando a árvore compartilhada; (2) a fonte S começa a transmitir; seu roteador de primeiro salto encapsula os pacotes em mensagens PIM Register unicast para o RP; (3) o RP decapsula, encaminha pela árvore compartilhada e envia um Join (S,G) em direção à fonte para receber o tráfego nativamente, depois um Register-Stop; (4) o roteador de última milha, ao ver tráfego de S, pode enviar Join (S,G) diretamente à fonte (comutação para a árvore de caminho mais curto, SPT) e podar a árvore compartilhada. Descoberta do RP: estático, Auto-RP (Cisco), Bootstrap Router (RFC 5059) ou Anycast-RP (RFC 4610) para redundância. PIM usa o protocolo IP 103, Hello a 224.0.0.13 / ff02::d.

## Slide 167: RSVP: reserva de recursos (e o que restou dela)
HISTÓRICO
Tx
emissor
R1
R2
merge
R3
R4
Rx1
receptor 1
Rx2
receptor 2
PATH: o emissor descreve o fluxo, salto a salto, até cada receptor
RESV de Rx1 e de Rx2 sobem a árvore
uma só RESV (fundida em R2)
RSVP original (RFC 2205, IntServ)
Reservas orientadas ao receptor: PATH desce, RESV sobe e se funde no primeiro ramo reservado
Estado soft por fluxo em cada roteador: não escalou na Internet
QoS real ficou com DiffServ (DSCP) e superprovisionamento
O que sobreviveu: RSVP-TE (RFC 3209)
Sinaliza túneis MPLS de engenharia de tráfego: caminho explícito, banda, prioridade
Proteção rápida FRR (RFC 4090)
Perdendo espaço para Segment Routing (sem sinalização)
Notes: O RSVP (Resource Reservation Protocol, RFC 2205, 1997) foi projetado para que aplicações reservassem banda e atraso ao longo do caminho, no modelo de serviços integrados (IntServ). Característica central, destacada nas notas de 1999: as reservas são orientadas ao receptor: o emissor envia mensagens PATH descrevendo o fluxo; cada receptor responde com RESV, que sobe pela árvore multicast e se funde com as reservas de outros receptores no primeiro ramo já reservado, de modo que a reserva de um receptor não precisa chegar até a fonte. O estado é 'soft' (renovado periodicamente). Escalava bem em multicast, mas exigir estado por fluxo em cada roteador da Internet não escalou; a diferenciação de serviço acabou feita por DiffServ (DSCP). O que sobreviveu foi o RSVP-TE (RFC 3209): o mesmo protocolo, com extensões, sinaliza túneis MPLS de engenharia de tráfego com banda garantida e caminhos explícitos, inclusive com proteção rápida (FRR, RFC 4090). Em 2026 até isso perde espaço para o Segment Routing, que dispensa sinalização.

## Slide 168: MPLS e VRRP
MÓDULO 2 | PARTE 9
Comutação por rótulos: conceitos, terminologia, exemplo de LIB/LFIB e aplicações atuais; redundância de gateway com VRRP
Notes: Os dois últimos temas do original eram apresentados em três slides (MPLS em dois, VRRP em um, com uma única frase). Aqui recebem o tratamento que a importância atual justifica: MPLS é a base das redes de operadoras e VRRP é onipresente em LANs corporativas.

## Slide 169: MPLS: comutação por rótulos
Cabeçalho MPLS ('shim', RFC 3032): 32 bits entre o enlace e o IP
Cabeçalho Ethernet (EtherType 0x8847)
Rótulo (20 bits)
TC (3)
S
TTL (8)
Pacote IP
Rótulos 0 a 15 reservados (0 IPv4 explicit null, 1 router alert, 2 IPv6 explicit null, 3 implicit null = PHP); S = fim da pilha; a pilha de rótulos permite túneis aninhados
A
10.1.0.0/16
LER
ingresso: push 20
LSR
swap 20 → 30
LSR
swap 30 → 40 (ou PHP)
LER
egresso: pop
C
10.3.0.0/16
IP
[20] IP
[30] IP
[40] IP
IP
LSP (Label Switched Path) da FEC '10.3.0.0/16' do LER de ingresso ao LER de egresso
Operações
Push (ingresso): classifica na FEC e insere rótulo
Swap (núcleo): troca rótulo pela LFIB, sem ler IP
Pop (egresso ou penúltimo salto, PHP): remove
Por que ainda existe em 2026
Não mais por velocidade (ASICs roteiam IP na linha)
Pelo que o rótulo permite: VPNs L3/L2, engenharia de tráfego, transporte multiprotocolo, Segment Routing
Notes: As notas de 1999 explicavam a motivação: a Internet oferecia um serviço de melhor esforço com roteamento em software, pouca engenharia de tráfego e agregação limitada; o MPLS (Multiprotocol Label Switching, RFC 3031, 2001) atacava isso encaminhando por rótulos curtos de tamanho fixo em vez de prefixos IP. Um rótulo é um cabeçalho 'shim' de 32 bits inserido entre o enlace e o IP (EtherType 0x8847): rótulo de 20 bits, classe de tráfego de 3 bits (ex-EXP, RFC 5462), bit S (fim da pilha) e TTL de 8 bits. O roteador de borda de entrada (LER de ingresso) classifica o pacote em uma FEC e empurra (push) um rótulo; os roteadores de núcleo (LSR) apenas trocam (swap) rótulos consultando a LFIB, sem olhar o IP; o LER de saída remove (pop) o rótulo, muitas vezes já no penúltimo salto (PHP). Em 2026 o ganho de velocidade original é irrelevante (ASICs roteiam IP na taxa da linha); o MPLS permanece pelo que os rótulos permitem: VPNs, engenharia de tráfego e transporte de qualquer protocolo ('multiprotocol').

## Slide 170: Terminologia MPLS
Termo | Definição | Observação
FEC | Forwarding Equivalence Class: pacotes encaminhados da mesma forma (ex.: mesmo prefixo de destino, ou prefixo + classe de serviço) | Um rótulo por FEC em cada enlace
FIB | Forwarding Information Base: tabela IP com uma linha por FEC; no ingresso, diz qual rótulo empurrar | Derivada da RIB
LSP | Label Switched Path: caminho comutado por rótulos, estabelecido para cada rota (ou túnel) através da rede | Unidirecional
LDP | Label Distribution Protocol (RFC 5036): distribui rótulos entre vizinhos (TCP/UDP 646), seguindo o IGP | Alternativas: RSVP-TE, BGP, Segment Routing
LIB | Label Information Base: todos os rótulos recebidos de todos os vizinhos, por FEC | Plano de controle
LFIB | Label Forwarding Information Base: rótulo de entrada → ação (swap/pop) + rótulo e interface de saída | Plano de dados
LER / LSR | Label Edge Router (ingresso/egresso: push/pop) / Label Switch Router (núcleo: swap) | 'PE' e 'P' nas VPNs
PHP | Penultimate Hop Popping: o penúltimo salto remove o rótulo (implicit null, 3) | Poupa uma consulta no egresso
Notes: Os cinco termos do original, mais os que faltavam. FEC (Forwarding Equivalence Class): conjunto de pacotes tratados da mesma forma, por exemplo todos os destinados a um prefixo, ou a um prefixo com uma classe de serviço; FIB: tabela de encaminhamento IP com uma linha por FEC, usada no ingresso para decidir o rótulo a empurrar; LSP: caminho comutado por rótulos, estabelecido para cada rota através da rede; LDP (RFC 5036): protocolo que distribui rótulos entre roteadores vizinhos (TCP/UDP 646), um rótulo por prefixo da tabela IGP; LIB: base de informação de rótulos, que guarda todos os rótulos recebidos de todos os vizinhos para cada FEC; LFIB: a tabela compacta usada pelo plano de dados (rótulo de entrada → rótulo de saída, interface); LER e LSR: roteadores de borda e de núcleo; PHP: remoção do rótulo no penúltimo salto, poupando uma consulta no egresso. Alternativas ao LDP para distribuir rótulos: RSVP-TE (engenharia de tráfego), BGP (VPNs, rótulos por prefixo) e Segment Routing (rótulos anunciados pelo IGP).

## Slide 171: Exemplo: FIB, LIB e LFIB do roteador R4
LAN A
R1
LAN B
R2
R4
if1
if2
R3
if3
LAN C
R5
if4
FIB de R4 (IP → FEC → rótulo de saída)
Prefixo (FEC) | Próximo salto | Interface | Rótulo de saída
10.3.0.0/16 | R3 | if3 | 30
10.1.0.0/16 | R1 | if1 | 10
10.2.0.0/16 | R2 | if2 | 11
LIB de R4 (todos os rótulos aprendidos)
FEC | Vizinho | Rótulo dele
10.3.0.0/16 | R3 (if3) | 30
10.3.0.0/16 | R5 (if4) | 55
10.1.0.0/16 | R1 (if1) | 10
10.2.0.0/16 | R2 (if2) | 11
LFIB de R4 (plano de dados)
Rótulo in | If in | Ação | Rótulo out | If out
20 | if1 | swap | 30 | if3
21 | if2 | swap | 30 | if3
22 | if3 | swap | 10 | if1
23 | if3 | swap | 11 | if2
LIB = tudo o que o LDP aprendeu; LFIB = só o caminho escolhido pelo IGP. A → C: chega [20], sai [30]; B → C: chega [21], sai [30].
Notes: Reprodução do exemplo do original (slide 182) com nomes modernos. Topologia: LAN A (10.1.0.0/16) atrás de R1, LAN B (10.2.0.0/16) atrás de R2, LAN C (10.3.0.0/16) atrás de R3; R4 é o LSR de núcleo, com interfaces 1 (para R1), 2 (para R2), 3 (para R3) e 4 (para R5, caminho alternativo). Pelo LDP, cada roteador anuncia aos vizinhos o rótulo que quer receber para cada FEC: R3 diz a R4 'para 10.3.0.0/16 use o rótulo 30'; R4 escolhe seu próprio rótulo de entrada para a mesma FEC (20) e o anuncia a R1 e R2. A LIB de R4 guarda todos os rótulos recebidos (inclusive os de R5, que não estão no melhor caminho); a LFIB só contém os do caminho escolhido pelo IGP: rótulo 20 na entrada → swap 30, interface 3. Pacotes de A para C chegam a R4 com [20], saem com [30]; os de B para C chegam com [21] (rótulo que R4 anunciou a R2) e também saem com [30].

## Slide 172: Aplicações do MPLS em 2026
ATUALIZADO
VPN de camada 3 (RFC 4364)
VRF por cliente nos PEs; MP-BGP VPNv4/VPNv6 com route targets
Pilha de dois rótulos: transporte (IGP/LDP/SR) + VPN
A WAN corporativa 'premium' das operadoras
VPN de camada 2 e EVPN
Pseudowires (RFC 4447), VPLS (RFC 4762)
EVPN (RFC 7432): plano de controle BGP para MACs/IPs; também sobre VXLAN em data centers
Engenharia de tráfego
RSVP-TE (RFC 3209): caminhos explícitos, banda, prioridades
Fast Reroute (RFC 4090): proteção em dezenas de ms
QoS pelo núcleo via campo TC (3 bits)
Segment Routing
Sem LDP nem RSVP: segmentos anunciados pelo IGP (OSPF/IS-IS)
SR-MPLS (RFC 8660): pilha de rótulos na origem; SRv6 (RFC 8986): lista de endereços IPv6
SR Policy com controlador (PCE); TI-LFA para proteção
Notes: Quatro famílias de aplicação: (1) VPNs de camada 3 (RFC 4364): o provedor transporta as redes privadas de muitos clientes sobre um núcleo comum, com tabelas VRF nos PEs, MP-BGP distribuindo prefixos VPNv4/VPNv6 com rótulo e route targets, e pilha de dois rótulos (transporte + VPN); (2) VPNs de camada 2: pseudowires (RFC 4447), VPLS (RFC 4762) e, hoje, EVPN (RFC 7432) com plano de controle BGP, também sobre VXLAN; (3) engenharia de tráfego: túneis RSVP-TE (RFC 3209) com caminhos explícitos, banda reservada e proteção FRR (RFC 4090) em dezenas de milissegundos; (4) Segment Routing: elimina LDP e RSVP; o caminho é codificado na origem como pilha de segmentos (rótulos) anunciados pelo IGP (SR-MPLS, RFC 8660) ou como lista de endereços IPv6 (SRv6, RFC 8986), com engenharia de tráfego por controlador (SR Policy). A classe de tráfego de 3 bits transporta QoS pelo núcleo. O MPLS de operadora continua sendo a WAN corporativa 'premium', mesmo com o avanço do SD-WAN sobre Internet.

## Slide 173: VRRP: redundância do gateway padrão
ATUALIZADO
O problema
Hosts têm um gateway padrão: se o roteador cai, a LAN fica isolada, mesmo com outro roteador disponível
Soluções antigas: Proxy ARP, ICMP Router Discovery, RIP nos hosts (todas lentas ou frágeis)
A solução: roteador virtual
VRID (1 a 255) + IP virtual + MAC virtual 00-00-5E-00-01-{VRID} (IPv6: 00-00-5E-00-02-{VRID})
Os hosts usam o IP virtual como gateway; quem responde é o mestre do momento
Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor
Prioridade | 1 a 254 (255 = dono do IP); padrão 100; maior vence | Anúncios | Mestre → 224.0.0.18 / ff02::12, protocolo IP 112, a cada 1 s (v3: 100 cs)
Failover | ≈ 3 intervalos sem anúncio + skew → reserva assume (≈ 3 s; v3 sub-segundo) | Após assumir | ARP gratuito / NA não solicitado com o MAC virtual: switches reaprendem a porta
Preempção | Habilitada por padrão (o de maior prioridade retoma) | Versões | RFC 2338 (1998) → RFC 3768 v2 (2004) → RFC 5798 v3 (2010, IPv4 + IPv6)
Proprietários | HSRP (Cisco, RFC 2281), GLBP (Cisco, balanceamento) | Rastreamento | Object tracking reduz a prioridade se a WAN do mestre cair
Notes: O original resumia: 'protocolo usado como protocolo de roteador reserva (backup router)'. O problema: hosts configurados com um único gateway padrão ficam isolados se esse roteador falhar, mesmo havendo outro roteador na LAN (soluções antigas: Proxy ARP, ICMP Router Discovery, rodar RIP nos hosts). O VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol; RFC 2338 em 1998, RFC 3768 v2 em 2004, RFC 5798 v3 em 2010 com IPv6) cria um roteador virtual identificado por um VRID (1 a 255), com um endereço IP virtual e um MAC virtual 00-00-5E-00-01-{VRID} (IPv4) ou 00-00-5E-00-02-{VRID} (IPv6); os hosts usam o IP virtual como gateway. Entre os roteadores físicos, o de maior prioridade (1 a 254; 255 se for o dono do IP; padrão 100) é eleito mestre e envia anúncios a 224.0.0.18 / ff02::12 (protocolo IP 112) a cada 1 s (v3: centissegundos); os demais ficam em reserva e, se os anúncios cessarem por cerca de 3 intervalos, o de maior prioridade assume, enviando ARP gratuito com o MAC virtual para atualizar os switches. A preempção é habilitada por padrão. Equivalentes proprietários: HSRP (Cisco, RFC 2281 informacional, 1998) e GLBP (Cisco, com balanceamento). Combinado com rastreamento de interface (object tracking), o VRRP também reage à queda do enlace WAN do mestre.

## Slide 174: VRRP em operação: exemplo de failover
WAN
WAN
R1
R2
172.16.20.2
prioridade 120: MESTRE
172.16.20.3
prioridade 100: reserva
Roteador virtual VRID 10
IP 172.16.20.1
MAC 00-00-5E-00-01-0A
anúncios VRRP a cada 1 s → 224.0.0.18 (protocolo IP 112)
LAN 172.16.20.0/24 (VLAN 20)
H1
gateway 172.16.20.1
H2
gateway 172.16.20.1
H3
gateway 172.16.20.1
H4
gateway 172.16.20.1
Falha de R1
R2 não recebe anúncios por ≈ 3 s → vira mestre → responde pelo MAC virtual → ARP gratuito move o MAC nos switches. Hosts não percebem.
Boas práticas
Rastrear a WAN (tracking); alternar o mestre por VLAN para usar os dois roteadores; v3 para IPv6 e timers de centissegundos.
Notes: LAN 172.16.20.0/24 com dois roteadores: R1 (172.16.20.2, prioridade 120) e R2 (172.16.20.3, prioridade 100) compartilham o VRID 10 com IP virtual 172.16.20.1 e MAC virtual 00-00-5E-00-01-0A. Os hosts têm gateway 172.16.20.1 e, ao fazerem ARP, recebem o MAC virtual, respondido pelo mestre (R1). R1 envia anúncios a cada segundo; R2 escuta. Quando R1 falha (ou seu enlace WAN cai e o rastreamento reduz sua prioridade), R2 deixa de receber anúncios, assume como mestre após o intervalo de detecção, passa a responder pelo MAC virtual e envia um ARP gratuito para que os switches movam o MAC virtual para a sua porta; os hosts não percebem nada (mesmo IP, mesmo MAC no cache). Ao voltar, R1 retoma por preempção. Dica de projeto: alterne o mestre entre VRIDs em VLANs diferentes para usar os dois roteadores; no IPv6, o mesmo mecanismo cobre o roteador padrão anunciado em RA.

## Slide 175: Resumo do Módulo 2
TCP/IP e endereçamento
Pilha de 4 camadas; IPv4 de 20 bytes; protocolo e porta demultiplexam
CIDR/VLSM substituíram as classes; endereços especiais (RFC 6890)
Comparação sob máscara e prefixo mais longo
Comportamento do host
Determinação de rota (local/remoto) + resolução ARP/ND
ARP para o destino se local, para o gateway se remoto; Proxy ARP
MACs mudam a cada salto; IPs não; TTL cai
Roteamento dinâmico
RIP (pequeno), EIGRP (DUAL), OSPF (áreas, DR, LSAs), IS-IS
Distância administrativa decide entre fontes; redistribuição com cuidado
BGP-4: vetor de caminho e políticas entre ASs
Controle e operação
ACLs ordenadas com negação implícita; firewalls stateful
DHCP relay; broadcast dirigido desligado (RFC 2644)
Endereços secundários e interfaces não numeradas
IPv6
128 bits, cabeçalho de 40 bytes, extensões
ND e SLAAC no lugar de ARP e DHCP; sem broadcast
Dual stack, túneis, NAT64; > 50 % no Google (2026)
Multicast, MPLS, VRRP
IGMP/MLD + PIM-SM/SSM; RPF; mapeamento 01-00-5E
MPLS: rótulos, LSP, LDP/SR; VPNs e TE
VRRPv3: IP e MAC virtuais; failover transparente
Notes: Recapitulação final. Perguntas sugeridas para fechar: (1) o que um host faz antes de enviar o primeiro pacote a um destino? (2) o que muda e o que não muda em um pacote a cada roteador? (3) por que o OSPF precisa de DR em Ethernet e não em ponto a ponto? (4) qual é a diferença entre métrica e distância administrativa? (5) por que o IPv6 não tem broadcast nem ARP? (6) o que um rótulo MPLS permite que o IP puro não permite? (7) como os hosts sobrevivem à queda do roteador mestre do VRRP?

## Slide 176: Referências: RFCs e fontes por tema (1 de 2)
Tema | Referências principais
IPv4, TCP, UDP, ICMP | RFC 791 (IPv4), RFC 9293 (TCP, 2022), RFC 768 (UDP), RFC 792 (ICMP), RFC 1122 (requisitos de hosts), RFC 2474 e 3168 (DSCP/ECN), RFC 1191 (PMTUD)
Endereçamento IPv4 | RFC 950 (sub-redes), RFC 4632 (CIDR), RFC 1918 (privados), RFC 6598 (CGNAT), RFC 5737 (documentação), RFC 6890 (especiais), RFC 3021 (/31), RFC 1878
ARP, DHCP, DNS | RFC 826 (ARP), RFC 1027 (Proxy ARP), RFC 2131 (DHCP), RFC 1542 e 3046 (relay, opção 82), RFC 2644 (broadcast dirigido), RFC 1034/1035 (DNS)
Portas e números | RFC 6335 (faixas de portas) e registros IANA de portas e de números de protocolo (sucessores das RFC 1060 / 1700)
RIP, EIGRP, AD | RFC 1058 (RIPv1), RFC 2453 (RIPv2), RFC 2080 (RIPng), RFC 4822 (autenticação), RFC 7868 (EIGRP), RFC 2991/2992 (ECMP)
OSPF, IS-IS | RFC 2328 (OSPFv2), RFC 5340 (OSPFv3), RFC 5838 (AF), RFC 5709 e 7166 (autenticação), RFC 5880 (BFD), ISO 10589 e RFC 1195/5308 (IS-IS)
BGP | RFC 4271 (BGP-4), RFC 4760 (MP-BGP), RFC 4456 (route reflectors), RFC 6793 (ASN 32 bits), RFC 6996 (ASN privados), RFC 1997/8092 (comunidades), RFC 6811 (ROV), RFC 7938 (BGP em data centers)
Notes: Todas as RFCs estão disponíveis gratuitamente em rfc-editor.org. Para cada tema, a referência principal e as mais recentes.

## Slide 177: Referências: RFCs e fontes por tema (2 de 2)
Tema | Referências principais
IPv6 | RFC 8200 (IPv6), RFC 4291 (endereçamento), RFC 5952 (notação), RFC 4193 (ULA), RFC 4861 (ND), RFC 4862 (SLAAC), RFC 7217 e 8981 (IDs de interface), RFC 9915 (DHCPv6), RFC 8106 (RDNSS), RFC 4443 (ICMPv6), RFC 6437 (flow label), RFC 8504 (requisitos de nós)
IPv6: segurança e transição | RFC 4301 a 4303 (IPsec), RFC 6105 (RA Guard), RFC 4890 (filtragem ICMPv6), RFC 4213 (dual stack), RFC 6146/6147 (NAT64/DNS64), RFC 6877 (464XLAT), RFC 8305 (Happy Eyeballs), RFC 8925
Multicast | RFC 1112, RFC 5771 (endereços), RFC 2365 (escopo adm.), RFC 2236 e 3376 (IGMP), RFC 2710 e 3810 (MLD), RFC 4541 (snooping), RFC 3973 (PIM-DM), RFC 7761 (PIM-SM), RFC 4607 (SSM), RFC 5015 (Bidir), RFC 5059 (BSR), RFC 1075 e 1584 (DVMRP, MOSPF, históricos)
RSVP e MPLS | RFC 2205 (RSVP), RFC 3209 (RSVP-TE), RFC 4090 (FRR), RFC 3031/3032 (MPLS), RFC 5462 (campo TC), RFC 5036 (LDP), RFC 4364 (L3VPN), RFC 7432 (EVPN), RFC 8660 (SR-MPLS), RFC 8986 (SRv6)
VRRP e redundância | RFC 5798 (VRRPv3), RFC 3768 (VRRPv2), RFC 2338 (original), RFC 2281 (HSRP, informacional)
Camada 2 e história | IEEE 802.1D/802.1Q/802.1w (bridging, VLANs, RSTP), RFC 7042 (MACs de documentação), RFC 904 (EGP), RFC 1930 (AS), RFC 1001/1002 (NetBIOS sobre TCP), RFC 2166 (DLSw)
Dados de 2026 | Internet Society Pulse: '18 years later, IPv6 reaches majority' (Google: 50,10 % em 28/03/2026); APNIC Labs IPv6 Capability Metrics, Brasil ≈ 59 % (05/10/2026); bgp.potaroo.net (tabela global)
Notes: Continuação. Os dados de adoção de IPv6 citados no curso vêm da Internet Society Pulse (estatísticas do Google) e da APNIC Labs; a tabela de roteamento global, de bgp.potaroo.net (Geoff Huston).

## Slide 178: Obrigado!
Rodolfo Nützmann | ronutz.com
TCP/IP: Conceitos e Roteamento IP, edição 2026 (pt-BR), baseado no curso de março de 1999
Notes: Slide de encerramento. Reserve tempo para perguntas e para o laboratório final (captura de tráfego com Wireshark: ARP, DHCP, ND/RA, OSPF Hello, VRRP).